ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт асфальтового покрытия участков дороги вдоль комбината

СК «Октябрь», «Кубанский консервный комбинат» находящихся в ст. Старовеличковской

- Наименование выполняемых работ: ремонт покрытия дорог с отсыпкой и планировкой обочин.

- Место проведения работ - на территории Заказчика в ст. Старовеличковской (участок дороги от вдоль Кубанского консервного комбината)

- Срок проведения работ: 30 календарных дней.

- Ведомость объёмов работ:

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ямочный ремонт участков дороги в колличестве 9шт | м2 | 181 |  |
| 2 | Устройство асфальнобетонного покрытия h=100мм | м2 | 1855 |  |
| 3 | Установка дорожного бордюра | мп | 310 |  |
| 4 | Демонтаж бетонных балок 5980*200*500мм по краю проезжей части с перемещением до 1км | шт | 38 |  |
| 5 | Разработка сильно уплотненного основания из ГПС, кирпича и щебня покрытия дорог толщиной до 300мм с перемещением до 1км механизмами | м2 | 1617 |  |
| 6 | Доработка основания вручную | м2 | 81 |  |
| 7 | Устройство основания из ГПС толщиной 150мм под устройство монолитных участков дорог механизмами с уплотнением | м2 | 1617 |  |
| 8 | Устройство выравнивающего онования из отсева толщиной до 50мм вручную с уплотнением | м2 | 1617 |  |
| 9 | Укладка гидроизоляции прокладочной в два слоя из пленки п\э толщ 200мкм | м2 | 1617 |  |
| 10 | Армирование (арматура А500С д 12мм 14,7тн) и бетонирование М350 294м3 криволинейных участков дорог с разуклонкой | м3 | 294 |  |
| 11 | Устройство обочин из ГПС механизмами | м3 | 76 |  |
| 12 | Планировка обочин из ГПС вручную | м2 | 382 |  |

- Требования к производству работ:

В процессе производства строительно-монтажных работ, руководствоваться проектной документацией, выданной Заказчиком и основной нормативно-технической документацией:

- Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ. О техническом регулировании.

- Закон РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.  Актуализированная редакция.

- СП 48.13330.20011. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Актуализированная редакция.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч. 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч. 2. Строительное производство.

- СНиП 21.01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений

- СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий

- СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ

При выборе методов производства работ принимаются во внимание объемы работ и имеющиеся у подрядчика строительные машины, объекты производственной базы и людские ресурсы. Район строительства имеет хорошую дорожную сеть с грунтовым и гравийным покрытиями, что позволяет осуществить доставку на стройку дорожно-строительной техники, ГСМ, а также строительных материалов, изделий и конструкций автотранспортом.

Контроль качества строительства объектов должен соответствовать требованиям следующих документов:

- СП 40.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

Контроль качества должен охватывать весь комплекс работ по строительству объекта с обязательным пооперационным контролем, который заключается в систематическом наблюдении и проверке соответствия выполненных работ требованиям проектной и нормативной документации

Одним из главных условий достижения высокого качества строительства является осуществление систематического контроля за приёмкой материалов, изделий и конструкций, поставляемых на стройплощадку, складированием и хранением их.

Подрядчик обязан обеспечить:

- содержание территории производства работ в надлежащем виде;

- уборку территории после окончания работ.

- Требования к выполнению сопутствующих услуг:

6.1. Складирование строительных материалов должно производиться в местах, согласованных с Заказчиком. По окончании выполнения работ Подрядчику произвести погрузку и вывоз строительного мусора и строительных материалов.

6.2. Зеленые насаждения, в зоне выполнения работ, должны быть надежно сохранены от возможных повреждений.

- Требования к гарантии качества:

7.1. Гарантийный период на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта об окончательной приемке выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного периода должно производиться безвозмездное устранение Подрядчиком обнаруженных дефектов.

7.3. Сроки устранения дефектов не должны превышать 10 дней.

- Требования к безопасности при проведении работ:

8.1. Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение требований нормативных и нормативно-технических документов, пожарных и иных норм, установленных для данного вида работ, которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах, в том числе:

- Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности…»;

- ГОСТ 12.1.003-76 «Система стандартов безопасности труда».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».

- Порядок расчетов: в соответствии с договором (поэтапно, за фактически выполненные объемы работ по согласно актам КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, при наличии счета и счета-фактуры, отчета о переработки давальческого материала  предоставленных Подрядчиком).

- Исполнительная документация: Заказчику должна быть передана исполнительная производственно-техническая документация: исполнительные чертежи, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы (не являющиеся давальческими) по каждому этапу выполненных работ.

- Порядок сдачи и приемки работ: в соответствии с Договором.

- Примечание: техника и малая механизация подрядчика (включить в стоимость КП), материалы разделены поставка подрядчика и давальческого материала от заказчика.

- Прием коммерческих предложений осуществляется на электронной площадке либо направляется напрямую Заказчику. Контактные лица для подготовки КП:

- По техническим вопросам и подготовке КП: Гл. инженер

Коновалов Олег Владимирович, тел. +7-926-145-89-28

По итогам предоставления КП, состоится тендерный комитет (дата и время будет сообщаться отдельно) в очной форме (skype). Победитель тендерного комитета будет определен в результате поочередной связи по skype с Подрядчиками. КП, предоставленные после проведения тендерного комитета, к рассмотрению не принимаются!