Приложение №1

к договору подряда №_______от «___» __________202_г.

| СОГЛАСОВАНО: Директор складского комплекса АО «ЭЛМА-Печатники» _________________ А.А Тинакина «___»________ 2023г. | УТВЕРЖДАЮ:» Директор по строительству АО «ЭЛМА» ________________ В.И. Майлов «___»__________ 2023г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Директор по эксплуатации АО «ЭЛМА-Печатники» __________________ В.В Нестерович «___»________ 2023г. | СОГЛАСОВАНО: Технический директор АО «ЭЛМА» __________________ С.А. Платонов «___» ________ 2023г. СОГЛАСОВАНО: Подрядчик ___________________ «___»________ 2023г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение инженерно-технического обследования конструкций пола строения, воздействия нагрузок на пол с разработкой рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации и способах ремонта.

на объекте по адресу:

Москва, ул. Шоссейная 90, стр. 73

кадастровый номер: 77:04:0003012:1820

Москва 2023г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение инженерно-технического обследования конструкций пола строения, воздействия нагрузок на пол с разработкой рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации и способах ремонта.

на объекте по адресу:

Москва, ул. Шоссейная 90, стр. 73

Основные нормативные и методические ссылки.

РФ №1047 р "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния».

СП13-102-2003(прим.) «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»

ГОСТ 27751-2014(прим.) «Надежность строительных конструкций и оснований»

Объект: Москва, ул. Шоссейная вл. 90, стр. 73

Складское строение, одноэтажное, без подвальных помещений.

расположение объекта на ситуационном плане (зона обследования выделена)

Цель работ:

- обследование «проседания» пола в части строения. Конструктивного состояния, подстилающий слоев.

- определение причины значительного проседания части пола. (Проектные ошибки, неправильно выполненные СМР, увеличение допустимых нагрузок за счет устройства вентиляционной в части данного участка)

- определение оптимальных способов ремонта.

| 1. | Наименование Заказчика | НАО «ИнтерСфера» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Функциональное назначение объекта | Складское здание |
| 3. | Конструктивная схема здания | Метало каркас, фермы, стены сэндвич панели 100 мм, кровля не обслуживаемая. |
| 4. | Вид строительства | Обследование существенного пола имеющего повреждения 4000 м2. |
| 5. | Основания для проведения обследования | Значительное проседание 300 м2 пола строения, исключение негативных последствий. |
| 6. | Требования к организации, выполняющей обследование строительных конструкций | Наличие необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства РФ (свидетельства. лицензии, удостоверения и пр.) |
| 7. | Сроки выполнения работ | 30 календарных дней. |
| 8. | Перечень конструктивных элементов, подлежащих обследованию. (см. совместно с графическим приложением) Согласовать с заказчиком. | - основание под фундаментами 10 колонн в зоне проседания; -фундаменты колонн – 10 шт.; -колонны 10 шт.; - Инструментальное обследование полов (в том числе и в зоне просадки) - 4000 м2 - обследование части ферм (в зоне существенной просадки, выборочно 10шт.) |
| 9. | Этапы проведения обследований | - подготовка к проведению обследования - предварительное(визуальное) обследование - детальное (инструментальное) обследование |
| 10 | Состав работ | Изучение исходной документации, предоставленной Заказчиком. Проведение обмерных работ с целью: -геодезическая съемка полов всего здания 9000 м2. - натурного обследования пола конструкций здания с выявлением повреждений и дефектов – 4000 м2; - составления ведомостей (карт) дефектов и повреждений с отметками и с фото фиксацией. Определение мест вскрытий конструкций в зависимости от целей обследования. Согласовать с заказчиком. Вскрытия конструкций Отбор образцов материалов. Обследование основания с инструментальными замерами плотности основания. Инструментальное определение характеристик материалов конструкций пола и анализ их фактических физико-механических свойств. В том числе уплотнение подстилающих слоев; Уточнение фактических нагрузок (постоянных и переменных), воздействий и условий эксплуатации при полном заполнении стеллажей, согласно их паспортных данных; Определение рекомендаций для проведение ремонтных работ по «дефектному» участку пола. Выполнение поверочных расчетов строительных конструкций здания, с учетом выявленных при обследовании дефектов и повреждений; Определение фактической несущей способности полов и сравнение с фактической нагрузкой; Камеральная обработка результатов обследования и анализ причин появления дефектов и повреждений. Разработка графической части и изготовление комплекта необходимых строительных чертежей: - обмерные чертежи с нанесением дефектов и отклонений конструкций от проектного положения - продольные и поперечные разрезы - чертежи с узлами креплений, примыканий и сопряжений Составление Технического заключения (отчета) по результатам обследования конструкций с выводами о причинах появления дефектов и рекомендациями по проведению ремонтно-восстановительных работ. Восстановление мест шурфовки: обратная засыпка шурфов, бетонирование полов в зоне шурфов. Восстановление бетона в зонах разрушающего контроля. |
| 11 | Особые условия | Проведение работ на территории действующего складского комплекса. Ограждение мест проведения работ армированной плёнкой для защиты от пыли действующего помещения. |
| 12 | Дополнительные требования Заказчика | Исследования выполнить преимущественно неразрушающими методами. Вскрытие полов допускается. (после выполнения работ восстановить до первоначального состояния) Программу обследования согласовать с Заказчиком совместно с календарным планом-графиком производства работ. |
| 13 | Срок выдачи отчета | Согласно графику выполнения работ, не более календарных 30 дней. |
| 14 | Количество экземпляров Технического заключения (отчета) | 3 экз. на бумажном носителе; 1 экз. в электронном виде. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. Электронную версию отчета предоставить: - чертежи – в формате dwg - текстовая документация – в форматах doc, pdf - фотографии или иные графические иллюстрации – в формате jpg |
| 15 | Приложения | По запросу от Подрядной организации. |

Разработал: Малахов И.В (по техническим и ремонтным работам).

по вопросам документации и согласования действий: Нестерович В.В -  8(926)656-96-80