Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: оказание услуг по разработке проектно-сметной документации с прохождением экспертизы промышленной безопасности на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег.№А42-00029-0016 (монтаж дополнительных установок регенерации ацетона и метанола на участке регенерации ацетона и метанола в корпусе №8 цеха №23) АО «ЗПП».

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов» (исполнение обязательных требований промышленной безопасности, предусмотренных ст.8 ФЗ-116 от 21.07.1997 г. (с изменениями), а также другими нормативными правовыми актами).

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: на основании разработанной документации будет проведено техническое перевооружение участка регенерации ацетона и метанола в корпусе №8 цеха №23 АО «ЗПП».

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при проведении работ/оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/ объем работ/ объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): объем услуг – одна условная единица;

Задание на проектирование

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Основание для разработки проекта | Договор на оказание услуг |
| 1.2 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 1.3 | Заказчик | АО «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП») |
| 1.4. | Источник финансирования | Средства Заказчика |
| 1.5 | Требования к проведению обследований | Проведение натурных обследований и выезд проектировщика на место обязательны. |
| 1.6 | Наименование объекта | «Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег. №А42-00029-0016 (Класс опасности ОПО – IV, признак опасности – 2.1.) |
| 1.7 | Местонахождение объекта проектирования | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26, цех №23, корпус №8. |
| 1.8 | Назначение производства | Опасный производственный объект предназначен для ведения технологических процессов производства металлокерамических корпусов для интегральных микросхем. |
| 1.9 | Стадия проектирования | ПД (проектная документация), РД (рабочая документация) |
| 1.10 | Исходные данные для проектирования | 1. Схема размещения вновь приобретаемого оборудования на участке регенерации ацетона и метанола в цехе 23, корпус 8 (Приложение №1 к Техническому заданию); 2 Технические характеристики оборудования (Приложение №2 к Техническому заданию) |
| 1.11 | Срок выполнения работ | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| 1.12 | Основные технико-экономические характеристики объекта | Здание корпуса №8 одноэтажное, прямоугольное в плане, размерами в осях «1-16/А-И» с размерами 96,7х84,0 м. Высота здания переменная, наибольшее значение 7,7 м. Здание по конструктивной схеме представляет собой неполный каркас с несущими кирпичными стенами толщиной 510 мм, железобетонными колоннами размером 400х400 мм, покрытием из железобетонных плит по металлическим балкам. |
| 1.13 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный (ФЗ-384 от 30.12.2009 г.) |
| 1.14 | Требования к оборудованию и материалам | Применяемое в проектно-сметной документации оборудование, комплектующие и материалы должны иметь все необходимые сертификаты и/или декларации соответствия. |
| 1.15 | Требования к проектно-сметной документации | Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе с использованием Федеральных законодательных документов: - Федеральный закон от 21.07.97 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - ФЗ РФ от 10.01.2002 г. №7 «Об охране окружающей среды» (действующая редакция); - ФЗ РФ от 21.12.1994 г. №69 «О пожарной безопасности»; - ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция); - Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» приказ Ростехнадзора № 500 от 07 декабря 2020 г. (с изменениями); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» приказ Ростехнадзора № 533 от 15 декабря 2020 г. (с изменениями); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 г. № 444; - ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». Разработанная документация должна получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. Все разделы проектно-сметной документации на этапе проектирования согласовывать с заказчиком и предоставлять рабочие чертежи для проведения подготовительных работ. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |
| 2.1 | Технологические решения и оборудование (в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию) | Технологические решения по техническому перевооружению разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам химического производства полупроводниковых приборов. 1. Позицию 3 установить согласно схеме. 2. К позиции 3 подвести электроэнергию; электрооборудование и освещение должно быть во взрывозащищенном исполнении, оборудование и трубопроводы должны быть заземлены. 3. Необходимо избежать попадания обрабатываемого продукта в смежные помещения, канализационные каналы или во внешнюю среду. Данное условие может быть удовлетворено, разместив установку на площадке, которая обнесена защитным бортиком от случайных выбросов растворителя и выполнена из стойких к химическим воздействиям материалов. 4. Помещения с достаточной искусственной вентиляцией должны обладать системой полного обмена объема воздуха как минимум 10 раз в час и точки поступления воздуха должны находиться выше уровня поверхности земли. 5. Количество рабочих мест: 1 человек в смену, допускается присутствие на участке мастера участка, инженера-технолога цеха 23, инженера-технолога отдела 16. 6. Требования к производственной среде согласно стандарту организации СТО-ЯЛГК-02.174-2022 «Производственная среда. Общие санитарно-гигиенические требования». Принимаемые проектные решения должны подпадать под определение «технического перевооружения ОПО» согласно ФЗ-116 от 21.07.1997 г. |
| 2.2 | Режим работы и фонд времени работы оборудования (рабочих мест) | Оборудование должно иметь возможность работать в непрерывном режиме. |
| 2.3 | Охрана окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми актами и требованиями. |
| 2.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| 2.5 | Требования к составу документации | Разработать стадию «Проектная документация», «Рабочая документация». Состав документации: Раздел 1. Пояснительная записка (должен включать в себя соответствующие подразделы); Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: Подраздел А. Система электроснабжения; Подраздел Б. Система водоснабжения; Подраздел В. Система водоотведения; Подраздел Г. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; Подраздел Ж. Технологические решения; Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (должен включать в себя соответствующие подразделы); Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (выполнить расчет категорийности), должен включать в себя соответствующие подразделы; Раздел «Сметный расчёт» Разработать мероприятия по охране труда. А также в случае необходимости дополнительные разделы |
| 2.6 | Требования к сметной документации | Сметная стоимость составляется ресурсным методом в нормативных базах ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы), с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, созданной в соответствии с действующим Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства РФ. При составлении сметной документации основой для выделения основных объемов работ и затрат в составе сметы на реализацию контракта на строительство, является ведомость объемов работ, сформированная на основании проектной документации, а также непосредственно проектная документация. Сметный расчёт составляется ресурсным методом по сборникам ГЭСН-2020 (в действующем изменении). Сметные цены на затраты труда рабочих строителей, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020). Сметные цены на материалы, приняты по данным, утвержденным Министерством строительства и Архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл – Стройцена в текущем квартале (ред. 2020). При составлении сметной документации, в случаях замены материалов учтенных в расценках на материалы, фактически использованные, требуемые по проекту, соблюдать нормы расхода примененных материалов, согласно нормам, указанным производителем данной продукции. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр. Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Накладные расходы в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов (приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказами Минстроя России № 636/пр от 02.09.2021 и № 611/пр от 26.07.2022 Сметная прибыль в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). Сметная прибыль в смете применяются согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли (приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020), с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя России № 317/пр от 22.04.2022. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений и (или) условий строительства, предусмотренных проектной документацией. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком в размерах, не превышающих: 2 (двух) процентов. Сметную документацию предоставлять заказчику для проверки в бумажном носителе. |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

- Требуется в соответствии с законодательством:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), и иметь право выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.

2) Для участия в закупочной процедуре Исполнитель должен:

- иметь допуск и квалифицированный персонал, в соответствии с характером оказываемых услуг, согласно предмету закупки;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующую действующую разрешительную документацию на оказание услуг в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании).

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок на оказанные услуги – с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение всего срока строительства Исполнитель обязуется вносить изменения в ПСД в случае обнаружения ошибок.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР/ выполнения работ /оказания услуг: в течение 120 календарных дней с момента заключения договора.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

- Иное:

9.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг в полном объеме, в указанные сроки в соответствии с действующей нормативно – технической документацией в области промышленной безопасности, по письменному требованию заказчика и за свой счет устранять все дефекты и недостатки, выявленные в процессе выполнения услуг, во время их приемки и при проведении экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации.

9.2. Результаты оказания услуг являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы по своему усмотрению. Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Результатом оказанных услуг является:

- Проектно-сметная документация (предоставляется 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF);

- заключение экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации (предоставляется 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF).

Приложение №1

Схема размещения вновь приобретаемого оборудования на участке регенерации ацетона и метанола в цехе 23, корпус 8

Приложение №2

Технические характеристики установок регенерации ацетона и метанола

| Параметры | Характеристики исполнения/ техническое решение |
| --- | --- |
| Назначение | Регенерация растворителя (ацетона или метанола) по принципу простой дистилляции: растворитель доводится до кипения в баке дистиллятора, далее происходит отделение летучих компонентов (пары растворителя), нелетучих (смолы и т.д.) и мало летучих (масла и т.д.). Пары растворителя попадают в конденсатор, охлаждаемый водой, где переходят в жидкую фазу. После конденсации очищенный растворитель (ацетон или метанол) попадает в приемную тару. |
| Состав установки | Установка должна состоять из следующих основных частей: - Установка для регенерации растворителей; - Насос для загрузки растворителя с датчиком уровня; - Поддон. |
| Характеристики установки для регенерации растворителей | Взрывозащищенное исполнение. Материал бака и конденсатора: нержавеющая сталь AISI 316; Объем загрузки: от 120 до 125 л; Рабочая температура: от 70 ºС до 100 ºС; Габариты (Д×Ш×В) см, не более: 120×90×150; Время цикла: не более 8 ч; Рабочий режим: при атмосферном давлении; Система защиты от перегрева; Система охлаждения: водная; Управление: блок управления с ЖК дисплеем, русский язык, контроль всех параметров процесса (температура, время). |

# Footnotes

Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования в случаях, установленных ч. 4.1.  ст.48 «Архитектурно-строительное проектирование»  ГрК РФ.