Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: на выполнение работ по изготовлению и установке металлических противопожарных дверей в корпусах завода АО «ЗПП».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Повышение энергоэффективности зданий и соблюдение правил пожарной безопасности.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Защита от проникновения огня во время пожара.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): Товары, материалы и комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению противопожарных и металлических дверей, должны соответствовать:

-	 Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-	 Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

-	 ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные»;

-	ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные».

-	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ» и действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ. Подрядчик может принять на себя обязанности выполнить работу, отвечающую более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями к качеству.

-	В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ, все работы по восстановлению Подрядчик берет на себя и за свой счет.

-	При проведении пожароопасных работ на объекте Подрядчик обязан руководствоваться требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г №123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

-	При выполнении работ Подрядчиком должны быть предусмотрены мероприятия по охране труда. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами. Организация отведенной зоны для работ должна обеспечивать безопасность труда работающих.

Требования к товару и поставке (тара и упаковка):

•	Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика.

• Материалы при использовании производства работ должны быть фабричными, новыми и не могли быть бывшим в употреблении даже при условии их полного восстановления.

• Товар не должен иметь никаких повреждений, царапин и вмятин, влияющих на ее дальнейшее использование, а также не должен иметь следов ее предшествующего использования.

• Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность Материалов при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а так же предохраняющей Материалы от атмосферных воздействий.

• Противопожарные двери должны открываться наружу. Перед выполнением работ Подрядчик обязан изучить Объект, на котором будут выполнятся работы (технические условия, инструкции по монтажу, описания, произвести необходимые уточняющие обмеры и уточнить сторону открывания дверного полотна, согласовав с заказчиком перед изготовлением противопожарных дверей).

| Корпус № 35В АБК на крыше (порядковый №1) | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 1000х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №1) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 970х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №2) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1930х1700(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №3) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1890х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №4) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1950х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №5) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1940х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35Г на крыше (порядковый №6) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 980х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35В на крыше (порядковый №1) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 980х1650(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35В на крыше (порядковый №2) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 790х1500(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35В на крыше (порядковый №3) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 880х1400(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35Г (участок вырубки 1) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1200х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой | 1 шт. |
| Корпус № 35Г (участок вырубки 2) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1200х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой | 1 шт. |
| Корпус № 35Г (слесарный участок) 1 шт. | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 900х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой | 1 шт. |
| Корпус № 34 (ДП-3, участок вентиляции, цех 26) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 2000х2300(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 34 (ДП-2, участок вентиляции, цех 26) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 950х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой | 1 шт. |
| Корпус № 35Г (склад керамической ленты, п.55) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1700х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35Г (венткамера, п.59) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1700х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 35Г (венткамера, п.60) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1460х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой | 1 шт. |
| Корпус № 34 (южное крыло, венткамера, п.24) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 950х2050(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 34 (северное крыло, венткамера, п.24) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 950х2050(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой | 1 шт. |
| Корпус № 35В АБК (коридор, п.30) | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1400х2200(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | с установкой и демонтажем старых | 1 шт. |
| Корпус № 15 (входная, п.14) 1 шт. | Наименование работ | Кол-во |
| Дверь металлическая двупольная утепленная, размером 1380х2990(h), с фрамугой, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Замок с ключом - 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | с установкой и демонтажем старых 2 шт. | 1 шт. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

5.1. В соответствии с ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5.2. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать внутриобъектовый и пропускной режимы, установленные у Заказчика.

5.3. Подрядчик должен назначить приказом ответственных лиц за безопасное производство работ, за правила эксплуатации электрооборудования из инженерно-технического персонала, прошедших обучение и аттестацию по соответствующим правилам.

5.4. Монтаж должен осуществляться только специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы на установку противопожарных дверей.

5.5. Выполненные обязательства принимаются Заказчиком по Акту приемки выполненных работ по договору, в котором отражается перечень результатов, передаваемых Заказчику, а именно:

Предоставляются надлежащим образом оформленные сопроводительные документы:

	Сертификат на противопожарные двери;

	Сертификаты, паспорта на материалы, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и сертификаты пожарной безопасности;

	Технический паспорт на противопожарные двери;

	Заверенные копии удостоверений установщиков о повышении квалификации;

  Сертификат на огнестойкую монтажную пену.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

6.2. Гарантийный срок на Товар: не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Общий срок выполнения работ изготовлению, поставке и установке: в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», Юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное, при необходимости: -