УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

________________ А.Е. Канатаев

«_____»_______________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж теплотехнического оборудования

в кабинетах инженеров по надежности

1.Объем работ

- монтаж трубопроводов отопления РР PN 25 25 (с проходом через две кирпичные стены и врезкой к существующим трубопроводам отопления) – 22 м.п.;

- монтаж шаровых кранов Ду 3/4" - 2 шт.;

- монтаж и подключение биметаллического радиатора отопления 10 секций 500 мм (с установкой 1-регулировочного крана Ду 3/4" и 1-го шарового крана Ду 3/4") – 2 шт.;

2.Этапы работ

Очередность работ необходимо согласовывать с Заказчиком:

- монтаж новых трубопроводов и радиаторов, их подключение;

- произвести гидравлическое испытание новых трубопроводов рабочим давлением;

- произвести заделку отверстий проходов новых трубопроводов в стенах;

Все материалы приобретает Подрядчик. Демонтаж, монтаж, подключение теплотехнического оборудования производит Подрядчик.

3.Требования к подрядчику

- к работам допускается специализированная организация, имеющая опыт выполнения данных видов работ;

-обязательно прибытие на объект представителей Подрядчика для определения точного количества необходимых материалов, обсуждения и принятия решений, касающихся производства работ;

- ремонтные работы по замене коммуникаций должны быть проведены в сжатые сроки;

- при выполнении работ Подрядчик использует свое оборудование, инструменты и приспособления;

- приемка и выполнение работ производится согласно ПТД и сметной документации.

Начальник энергоцеха                                                                  А.Н. Зотин

Согласовано:

Главный теплотехник                                                                    А.В. Грушин