ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

| Марка, модель и тип транспортного средства | Автомобильный кран КС-55732 «Челябинец» на шасси КАМАЗ-43118 (или аналог) |
| --- | --- |
| Двигатель | Дизельный, КАМАЗ-667.511-300, четырехтактный, - рабочий объем цилиндров (см3) - 6700 – максимальная мощность (л.с.) (мин-1) – 300 (2450) |
| Длина стрелы | 28,1 метр |
| Грузоподъемность | 25 тонн |
| Комплектация | Органы управления крановыми операциями – джойстики, монтажная люлька с высотой подъема до 31,1 м |
| Дополнительное оборудование: | Оборудование для работы с опасными грузами, противовесы, гусек, дополнительный отопитель кабины Планар, искрогаситель, огнетушитель, аптечка, аварийный знак, размещение ДЗК - за кабиной, отключение мочевины. |
| Общее количество | 1 ед. |
| Год производства | 2024 |
| Срок поставки | Сентябрь 2024 |
| Базис поставки | 628285, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, ул. Ивана Шестакова, подъезд 29 |