# Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Руководитель аэродромной службы |
|  | (должность начальника подразделения – Инициатора) |
|  | Сабуров Ф.К.. |
|  | (Ф. И. О. начальника) |
|  | (подпись) |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для Договора подряда на выполнение работ по ремонту дождеприемных лотков водосточно-дренажной сети перрона №1 |
| Требования к предмету закупки |
| Общие требования к качеству |
| Гарантия на выполненные работы не менее 2(двух) лет. При выполнении работ руководствоваться требованиями системы нормативных документов в строительстве (строительных норм и правил, государственных стандартов, технических регламентов и т.д.), нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, федеральных авиационных правил и других нормативных документов Российской Федерации в актуальной редакции, в том числе, но не ограничиваясь: ‒ Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); ‒ Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н (ред. от 20.12.2018) "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ‒ Приказ Минтранса России от 25.08.2015 № 262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов»; ‒ СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; ‒ СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; ‒ СП 121.13330.2019. Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96; ‒ РД-11-02-2006 Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения". |
| Требования к техническим характеристикам |
| В соответствии с нормативными документами, действующими в РФ |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
| - |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| -- |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
| -- |
| Количество товара, объем работ, услуг |
| 1.6.1.Ремонт дождеприёмных лотков ВДС: Ремонту подлежат дефектные дождеприемные лотки ВДС перрона №1. Материал для ремонта - ремонтный состав РМ 26 Ф, входящий в «Перечень материалов, предназначенных для эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов», опубликованный на сайте www.aeroproject.ru. Общее количество лотков ВДС, подлежащих восстановлению - 100 шт (м.п.) – уточняется по факту Перед началом работ подрядчик обязан разработать и согласовать ППР (проект производства работ) на выполнение данных работ. Технология производства по ремонту лотков ВДС включает: 1.6.1.1.Установка/демонтаж временных ограждений места производства работ (из водоналивных блоков, знаков организации дорожного движения, конусов полиэтиленовых сигнальных); 1.6.1.2.Разметка и оконтуривание обоймы лотка или части смежных с разрушенным лотком плит покрытия нарезчиком швов и средствами малой механизации на ширину 20-30 см (ширину дефекта), на глубину до 10 см, длиной - на всю длину разрушенной части лотка; 1.6.1.3.Демонтаж дождеприемной решётки и металлического уголка; 1.6.1.4.Очистка герметика швов на границе лотка и железобетонной обоймы, или бетонной плиты покрытия; 1.6.1.5.Разметка боковой поверхности лотка ниже разрушенной части в виде горизонтальной линии, без образования ступенек. 1.6.1.6. Обрезка боковой части лотка; 1.6.1.7.Вырубка бетона отбойным молотком (перфоратором), нижняя поверхность дна выемки должна быть горизонтальной; 1.6.1.8.Очистка места производства работ и вывоз строительного мусора за пределы покрытия в заранее согласованное Заказчиком место; 1.6.1.9. Сверление отверстий в бетон (выемка) d=14 мм под анкера на глубину 100 мм под углом 45-90 ° к горизонтальной поверхности; 1.6.1.10.Установка анкеров d=12 мм из арматуры периодического профиля на глубину 100 мм, через каждые 100-150 мм, на раствор на основе ремонтного материала или на специальный клей. Перед установкой анкеров необходимо очистить поверхность металлических стержней от ржавчины; 1.6.1.11.Монтаж арматурной сетки из арматуры периодического профиля на уровне половины толщины выемки, но не менее 40 мм от поверхности покрытия для обеспечения защитного слоя по отношению к арматуре; 1.6.1.12.Установка металлических уголков 40*40*4/25*25*4, крепление уголка к анкерам с помощью сварки; 1.6.1.13.Установка жесткой опалубки со стороны стенки лотка; 1.6.1.14.Промывка водой поверхности и боковых граней выемки; 1.6.1.15.Продувка поверхности и боковых граней выемки сжатым воздухом; 1.6.1.16.Обмазка поверхности выемки в местах сопряжения с плитой покрытия перрона или обоймой лоткового ряда раствором на основе ремонтного материала; 1.6.1.17.Приготовление ремонтной смеси РМ 26Ф; 1.6.1.18.Укладка ремонтной смеси с уплотнением глубинными вибраторами, отделка поверхности; 1.6.1.19.Уход за свежеуложенной ремонтной смесью плёнкообразующим материалом ПМ 100А с расходом 0,4 кг/м2 при нанесении в 1 слой; 1.6.1.20.Демонтаж опалубки (при условии набора прочности свежеуложенного ремонтного материала); 1.6.1.21.Устройство деформационного шва (по типу сжатия/расширения) на границе отремонтированной обоймы лотка и плиты покрытия перрона, соседними лотками, с последующими формированием фасок,укладкой уплотнительного шнура и герметизацией битумно-полимерной мастикой. Работы по устройству деформационных швов выполнить из материалов, входящих в «Перечень материалов, предназначенных для эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов», опубликованного на сайте www.aeroproject.ru; 1.6.1.22.Монтаж дождеприемной решётки на уголок с помощью инвентарных болтов; 1.6.2 Предоставить комплект исполнительной документации, в состав которой входит: 1.6.2.1.Согласованный и утвержденный ППР (проект производства работ); 1.6.2.2.Журнал выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; 1.6.2.3.Акты скрытых работ; 1.6.2.4.Схемы производства работ с привязкой к нумерации плит; 1.6.2.5.Приказы о назначении ответственных лиц; 1.6.2.6.Справки о используемых материалах, с приложением заключений отраслевых организаций, сведения о номере партии поставки материала; 1.6.2.7.Документы, подтверждающие вывоз и утилизацию строительных отходов. 1.6.3.Исполнительн документацию предоставить в формате *.doc, *.xls, *.pdf, *dwg на бумажном носителе – 3 экз., на USB – 1экз. |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| Контролируемая территория а/п «Пулково»: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.41, лит. ЗИ, Перрон №1 |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Работы выполняются в рамках действующего аэродрома, в период с даты подписания Договора по 31 октября 2024г. Конкретные сроки выполнения работ определяются в соответствии с письменным Уведомлением Заказчика. Время производства работ: день, ночь, круглосуточно (в зависимости от штатной ситуации). Максимальный срок выполнения работ – 1 (один) месяц). |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| 2.3.1.Подрядчик обязан самостоятельно оформить пропуска для доступа своих сотрудников и спец.техники в контролируемую зону аэропорта «Пулково. Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Ознакомиться с условиями пропускного режима и образцами заявок на получение пропусков можно на официальном сайте http://www.pulkovoairport.ru. Расходы на изготовление пропусков в контролируемую зону аэропорта для работников и/или транспортных средств Подрядчика несёт Заказчик. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора. Срок изготовления пропусков ориентировочно составляет 90 календарных дней. При подготовке коммерческих предложений в рамках настоящей закупки необходимо учесть, что в настоящее время участились случаи отказов органами внутренних дел и Федеральной службы безопасности в выдаче пропусков в контролируемую зону аэропорта «Пулково» лицам, не имеющим российского гражданства 2.3.2.Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников, производящих работы на территории заказчика, спец.одеждой и сигнальными жилетами 2 класса защиты 2.3.3.Для использования автотранспорта и средств механизации (бульдозеры, экскаваторы, краны, грузовики и т.п.), Подрядчик обязан застраховать риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ. Страховая сумма: не менее рублевого эквивалента 1 000 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования), на весь срок действия настоящего Договора. В договоре страхования должен быть указан весь автотранспорт и/или средства механизации, используемые Исполнителем при выполнении работ, либо должно быть указание на неограниченное количество ТС, на которые распространяется страхование. Страхование должно распространяться на контролируемую зону аэропорта «Пулково» и прилегающую территорию в радиусе 50 метров; Размер франшизы не должен превышать рублевого эквивалента 1 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования). Копия страхового полиса (заверенная печатью и подписью руководителя Исполнителя) должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения Договора. 2.3.4.В цену контракта включены все расходы, связанные с выполнением контракта, в том числе: стоимость выполнения работ, стоимость используемых строительных материалов, конструкций и оборудования, транспортные расходы, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов, страхование и другие обязательные платежи. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием и инструментами. |
| Требования к потенциальному поставщику |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
| лицензии: |  |
| членство в профессиональных объединениях (СРО в строительстве); Копия выписки из реестра членов СРО, утверждённая приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2017 г. N 58, с правом выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |  |
| Допуски, разрешения: допуск СРО согласно приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г. с текущими изменениями: (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; (6.1) Опалубочные работы; (6.2) Арматурные работы; (6.3) Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; (23.35) Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры; (25.5) Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; (33.2.3) Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры; |  |
| сертификаты, декларации: сертификат соответствия ФАВТ или решение УАД на используемые материалы |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.); |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.); |  |
| Иные: Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), со сведениями из налоговой инспекции актуальностью не более 1 месяца до дня размещения извещения о закупке в Единой информационной системе в сети Интернет. Справка должна иметь отметку налогового органа и указание на дату выдачи (составления) документа |  |
| квалификационные требования: |  |
| требования к персоналу: Персонал должен знать технологию выполнения работ, быть квалифицированным, иметь опыт выполнения данных работ, выдерживать весь технологический процесс; |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию (собственность или аренда): Подрядчику необходимо иметь в наличие технику, инструменты и приспособления для производства работ |  |
| Потенциальный поставщик обязательно должен предоставить документы, подтверждающие правоспособность юридического лица: - заверенную копию или сверенную с подлинником ксерокопию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа; - свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное после 01.07.2002 г.; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation); - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register); - документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта); - расчет-обоснование цены договора; - копии ПТС или другие договора, подтверждающие законное право Исполнителя на использование техники в период исполнения; -копии договоров и актов КС-2, КС-3, подтверждающих выполнение потенциальным поставщиком за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ, аналогичных работам, являющихся предметом закупки. Все документы, предоставляемые потенциальным Исполнителем, должны быть заверены печатью и подписью Генерального директора потенциального Исполнителя. |  |