| Техническое задание |
| --- |
| на Выполнение строительно-монтажных работ на устройство лестничного схода и пандусов на Объекте: (берегозащитного сооружения) «Свердловская наб.» для нужд Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский, Калининский районы участок Свердловской набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста |
| Контактные лица | По техническим вопросам – ведущий инженер, Лобанова Надежда Григорьевна +7-921-318-23-88 lng@rosbur.ru По вопросам документации: менеджер Департамента по тендерно-договорной работе, Лекомцева Александра Васильевна, tender1@rsti.ru |
| Документация | Документация доступна по ссылке https://cloud.mail.ru/public/1hP2/3QVQKXoKP |
| Место выполнения работ | г. Санкт-Петербург, Красногвардейский, Калининский районы участок Свердловской набережной от улицы Ватутина |
| Сроки производства работ | 60 календарных дней |
| Документы для участия | Коммерческое предложение в формате Excel / pdf Информационная карта выполненных и текущих работ Анкета организации Отзывы заказчиков |
| Способ подачи коммерческих предложений | Коммерческие предложения направляются через электронную площадку Росэлторг или на почту tender1@rsti.ru |
| Срок подачи коммерческих предложений | До 11.00ч 28.06.2024 г. |

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устройство лестничного схода на спуске в створе Пискаревского проспекта |  |  |
|  | Устройство монолитного ж/бет. ростверка из В25 W6 F200, армированного А500С Ø16: бетон В25 W6 F200 арматура А500С Ø16 опалубка инвентарная - планировка поверхности бульдозером | м3 т м2 м2 | 33,1 1,83 37,5 93 |
|  | Укладка геотекстиля нетканого 300 г/м2 | м2 | 93 |
|  | Монтаж утеплителя - пенополистирол экструдированный толщ. 100 мм. | м2/м3 | 66 / 6,6 |
|  | Устройство щебеночного основания из гранитного щебня М800 фр.20-40 мм. (средней толщиной 500 мм.) | м2/м3 | 93/ 46,5 |
|  | Устройство наклонной монолитной ж/бет плиты В25 толщ. 150 мм с армированием сетками из А500С с ячейкой 200х200 мм -Бетон В25 W6 F200 -Сетки из Ø8 А500С яч. 200х200 | м3 м2/т | 25,1 180 / 0,72 |
|  | Разборка экскаватором емкостью ковша 0,65 грунта ³ группы в автосамосвалы и возкой на полигон ТБО . Дальность возки 35 км | м3 | 21.4 |
|  | Устройство монолитного тела лестничного схода из бетона В25F200W6 -Арматура А I (А240 ГОСТ) 5781-82* Ø=8мм -Арматура А III (А400 ГОСТ) 5781-82* Ø=12 мм -Арматура А III (А400 ГОСТ) 5781-82* Ø=16 мм | м3 кг кг кг | 9,2 263 239,5 23 |
|  | Установка ЗД-1 под поручни ПО | кг/шт | 42/20 |
|  | Устройство щебеночной подготовки под тела сходов h= 20см с проливом цементным раствором 1:3 марка М200 М800 фр. 20-40 | м3 | 8.02 |
|  | Обмазка ж/б поверхностей соприкасающихся с грунтом битумной мастикой за два раза | м2 | 4,6 |
|  | Обратная засыпка дренирующим грунта | м3 | 10.2 |
|  | Гидроизоляция поверхности спецсоставами Bergauf B-Isol Up Elast 1K (удельный вес при расходе 1 слоя в 1 мм на1 м2 составляет 1,5 кг) в 3 слоя | кг/м2 | 855/190 |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетона тип Г марка 2 по ГОСТ 9128-2013 | м3/м2 | 1,85/17 |
|  | Облицовка гранитными блоками 600х600х110 | шт/м3 | 60/2,376 |
|  | Правый пандус в створе Силовых машин (П3) |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
|  | Срезка непригодного грунта бульдозером Т-130 толщиной 10 см за два прохода с погрузкой в автосамосвал | м3 | 52 |
|  | Выемка грунта, экскаватором «обратная лопата» с объемом ковша 1,0 м3, с погрузкой в самосвал | м3 | 260 |
|  | Транспортировка непригодного грунта на расстояние 35 км | т | 499 |
|  | Устройство пандусов с асфальтобетонным покрытием |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетона смеси SP-8 Л по ГОСТ Р 58401.1-2019, слоем 50 мм | м3/м2/т | 5,7/114/14,25 |
|  | Ж/б пандус, толщиной плиты 300 мм. В30 F300W8/ См.КР | м3 | 60,5 |
|  | Арматура А400 Ø=14мм | кг | 1738,22 |
|  | Арматура А400 Ø=12мм | кг | 3216,86 |
|  | Арматура А240 Ø=6мм | кг | 50,72 |
|  | Подготовка из бетона мелкозернистого В7,5, слоем 100 мм | м3 | 15,2 |
|  | Щебень фр. 20-40, слоем 150 мм | м3 | 26,3 |
|  | Дорнит 300 | м2 | 192,9 |
|  | Замещенный грунт основания - песок средней крупности, слоем 800 мм | м3 | 401,5 |
|  | Покраска вертикальных фасадных стенок пандусов защитным составом | м2 | 103 |
|  | Левый пандус в створе Силовых машин (П4) |  |  |
|  | Срезка непригодного грунта бульдозером Т-130 толщиной 10 см за два прохода с погрузкой в автосамосвал | м3 | 59 |
|  | Выемка грунта, экскаватором «обратная лопата» с объемом ковша 1,0 м3, с погрузкой в самосвал | м3 | 296 |
|  | Транспортировка непригодного грунта на расстояние 35 км | т | 568 |
|  | Устройство пандусов с асфальтобетонным покрытием |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетона смеси SP-8 Л по ГОСТ Р 58401.1-2019, слоем 50 мм | м3/м2/т | 5,7/114/14,25 |
|  | Ж/б пандус, толщиной плиты 300 мм. В30 F300W8/ См.КР | м3 | 59,9 |
|  | Арматура А400 Ø=14мм | кг | 1750,58 |
|  | Арматура А400 Ø=12мм | кг | 3151,86 |
|  | Арматура А240 Ø=6мм | кг | 51,2 |
|  | Подготовка из бетона мелкозернистого В7,5, слоем 100 мм | м3 | 15,2 |
|  | Щебень фр. 20-40, слоем 150 мм | м3 | 26,3 |
|  | Дорнит 300 | м2 | 192,9 |
|  | Замещенный грунт основания - песок средней крупности, слоем 800 мм | м3 | 401,5 |
|  | Покраска вертикальных фасадных стенок пандусов защитным составом | м2 | 103 |
|  | Правый пандус в створе проспекта Пискаревского (П1) |  |  |
|  | Срезка непригодного грунта бульдозером Т-130 толщиной 10 см за два прохода с погрузкой в автосамосвал | м3 | 111 |
|  | Выемка грунта, экскаватором «обратная лопата» с объемом ковша 1,0 м3, с погрузкой в самосвал | м3 | 550 |
|  | Транспортировка непригодного грунта на расстояние 35 км | т | 1058 |
|  | Устройство пандусов с асфальтобетонным покрытием |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетона смеси SP-8 Л по ГОСТ Р 58401.1-2019, слоем 50 мм | м3/м2/т | 5,7/114/14,25 |
|  | Ж/б пандус, толщиной плиты 300 мм. В30 F300W8/ См.КР | м3 | 59,6 |
|  | Арматура А400 Ø=14мм | кг | 1736,58 |
|  | Арматура А400 Ø=12мм | кг | 3158,2 |
|  | Арматура А240 Ø=6мм | кг | 49,52 |
|  | Подготовка из бетона мелкозернистого В7,5, слоем 100 мм | м3 | 15,2 |
|  | Щебень фр. 20-40, слоем 150 мм | м3 | 26,3 |
|  | Дорнит 300 | м2 | 192,9 |
|  | Замещенный грунт основания - песок средней крупности, слоем 800 мм | м3 | 401,5 |
|  | Покраска вертикальных фасадных стенок пандусов защитным составом | м2 | 103 |
|  | Левый пандус в створе проспекта Пискаревского (П2) |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
|  | Срезка непригодного грунта. Вывоз на специализированный полигон для утилизации. | м3 | 111 |
|  | Выемка грунта, экскаватором «обратная лопата» с объемом ковша 1,0 м3, с погрузкой в самосвал и транспортировкой , (расстояние см. ПОС) | м3 | 550 |
|  | Транспортировка непригодного грунта на расстояние 35 км | т | 1058 |
|  | Устройство пандусов с асфальтобетонным покрытием |  |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетоной смеси по ГОСТ Р 54401-2020, слоем 50 мм | м3/м2/т | 5,7/114/14,25 |
|  | Ж/б пандус, слоем 300 мм. В30 F300W8/ См.КР | м3 | 60,1 |
|  | Арматура А400 Ø=14мм | кг | 1736,58 |
|  | Арматура А400 Ø=12мм | кг | 3198,88 |
|  | Арматура А240 Ø=6мм | кг | 49,52 |
|  | Подготовка из бетона В7,5, слоем 100 мм | м3 | 15,2 |
|  | Щебень фр. 20-40, слоем 150 мм | м3 | 26,3 |
|  | Дорнит | м2 | 192,9 |
|  | Замещенный грунт основания - песок средней крупности, слоем 800 мм | м3 | 401,5 |
|  | Покраска вертикальных фасадных стенок пандусов защитным составом | м2 | 103 |