Идентификационный код закупки  232780621519578060100100020014399243

Техническое задание

На выполнение работ по реставрации наружных решеток и рымов на объекте: «Наб. р. Мойки ниже Матвеева моста, левый берег». Объект является частью участка набережной реки Мойки «Матвеев мост – Храповицкий мост» литера Б, инвентарный номер учета на балансе Заказчика (СПб ГБУ «Мостотрест»): 41011309204, кадастровый номер: 78:32:0001086:2147, номер в реестре собственности Санкт-Петербурга: 3273В025300000. Специальные требования Для участия в тендерной процедуре обязательно наличие у организации лицензии КГИОП (Минкульт) Контактные лица По техническим вопросам: Огнева Анастасия Дмитриевна, тел. +7(921)574 70 09 oad@rosbur.ru Шарапов Павел +7-965-004-32-95, pavel.sharapov@mail.ru По вопросам документации: менеджер Департамента по тендерно-договорной работе, Лекомцева Александра Васильевна, tender1@rsti.ru Документы для участия Коммерческое предложение в формате Excel / pf Информационная карта выполненных и текущих работ Анкета организации Скан лицензии КГИОП (Минкульт) Отзывы заказчиков Способ подачи коммерческих предложений Коммерческие предложения направляются через электронную площадку Росэлторг или на почту tender1@rsti.ru Срок подачи коммерческих предложений До 12.00ч 20.06.2024 г.

- Комплекс работ реставрации наружных решеток и рымов, включает в себя:

Демонтаж элементов ограждения

Демонтаж металлических рымов

Обследование состояния демонтируемых деталей

Составление исполнительной схемы с нумерацией демонтируемых элементов, маркировку демонтируемых элементов

Предварительная расчистка металлических элементов от непрочно держащихся слоев ржавчины и лакокрасочных наслоений

Разборка ограждений и рымов на детали

Расчистка металлических элементов от краски смывками, трудно удаляемых наслоений и загрязнений

Реставрация поверхности металлодекора с заделкой сколов и раковин, подчеканкой и шлифовкой отдельных мест

Струйно–вихревая расчистка металлической поверхности

Изготовление новых металлических элементов ограждения:

Поручень тип 1- Отливка из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Поручень тип 2- Отливка из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Поручень тип 3- Отливка из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Поручень тип 4- Отливка из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Кольцо декоративное- Отливка из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Секция решетки- Отливка из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Нижняя пожилина - Отливка из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Декоративный элемент горизонтальный (17х30) (685/710 мм) - Отливка из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Декоративный элемент наклонный (17х30) – отл. из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Стойка- Отливка из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Ножка- Отливка из чугуна (с последующей обработкой отлитых деталей)

Стержень ножки – вытачивание из стали

Изготовление новых металлических рымов:

Тип 1- Ковка из стали

Тип 2 - Ковка из стали

Окончательная сборка деталей:

Деталей ограждений

Деталей рымов

Установка решеток и оград, согласно рабочей документации и исп. схеме демонтажа.

Зачеканка мест крепления в тумбу

Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом

Шпатлевка металлических поверхностей в 2 слоя

Грунтовка металлических поверхностей в 1 слой

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью в 3 слоя

Покрытие металлических поверхностей лаком в 2 слоя

Погрузка, транспортировка, разгрузка металлических изделий для реставрации (туда/обратно)

Подготовка исполнительной документации

Сдача приемка работ Заказчику и представителю КГИОП, совместно и Подрядчиком

- Все работы выполняются согласно рабочей документации (шифр 204-ОКР-СР1).

- В связи со стесненными условиями строительной площадки для достижения наилучшего качества реставрационных работ, их выполнение рекомендуется проводить на отдельной специально подготовленной реставрационной площадке.

- Работы производить в соответствии с «Методическими рекомендациями по реставрации».

- До начала работ выполнить подготовку модельной оснастки для литья утраченных элементов, совместно сс Подрядчиком, согласовать с КГИОП.

- Реставрация металлических звеньев перильного ограждения:

Общая схема ведения реставрационных работ по металлическим решеткам ограждения набережной предполагает следующие мероприятия:

1.	Работы начинать с маркировки элементов.

2.	Демонтаж звеньев перильного ограждения;

3.	Поэлементная разборка звеньев решетки с применением газового резака и, частично, разборкой болтовых соединений;

4.	Существующие демонтированные поручни, нижние пожилины и секции, имеющие утраты или не соответствующие исторической конфигурации, подлежат возврату в металлолом;

5.	Реставрация элементов, механическая очистка поверхностей, наплавка металла в местах каверн, зачистка мест наплавления;

6.	Изготовление формы для отливки и отливка из чугуна новых элементов звеньев перильного ограждения;

7.	Изготовление новых поручней, нижних пожилин, ножек и деталей крепления;

8.	Грунтование и окраска звеньев перильного ограждения;

9.	Монтаж в соответствии с маркировкой.

Количество реставрируемых звеньев ограждения: 120 шт.

Реставрация стальных рымов

Общая схема ведения реставрационных работ по стальным набережной предполагает следующие мероприятия:

1.	Работы начинать с маркировки элементов.

2.	Демонтаж сохранившихся рымов одновременно с гранитными блоками облицовки стен набережной Перед демонтажем все элементы должны быть промаркированы;

3.	Уточнение при демонтаже скрытой для обмеров и обследования конструкции заделки рымов;

4.	Проведение УЗК-контроля или цветной дефектоскопии для выявления возможных скрытых дефектов в металлоконструкциях сохранившихся рымов, влияющих на их прочность. По результатам данного исследования принимается решение о возможности дальнейшего использования сохранившихся рымов или изготовлении новых;

5.	Изготовление 3-х новых рымов, взамен утраченных;

6.	Расчистка поверхности рымов, устранение дефектов, окраска;

7.	Монтаж рымов вместе с гранитными блоками облицовки.

Количество реставрируемых рымов: 34 шт.

- Распределение обязанностей сторон определяется матрицей ответственности (Приложение №3 к Договору).