Уважаемые партнеры,

Ниже перечень светильников, торговые марки, производители, рекомендованные дизайнером и согласованные с руководителем проекта.

ВАЖНО,

При формировании коммерческого предложения обращать внимание на смету, см. приложение.

| Декоративный подвесной светодиодный светильник 4708 model Е27, 60Вт, 2700К Цвет золото, D600хН600мм, металл | шт | 8,00 |
| --- | --- | --- |
| Декоративная бочка, LED лампа, 2700К, 7Вт | шт | 18,00 |
| Светильник "Кружка" индивидуального изготовления, металл, стекло. Ретро-лампа Edison 45х100мм, 2400К,5Вт | шт | 36,00 |
| Бра Delamp D22 LED ретро лампа Edison 64х135мм, Е27, 5Вт Артикул:30369 | шт | 2,00 |
| Светодиодный встроенный светильник Safari DL LED 10W, 120°, 3000К (АВК) | шт | 8,00 |
| Светодиодный встраиваемый светильник 35W, 4000K, IP54/20, "Lighting Technologies" | шт | 5,00 |
| Светодиодный встраиваемый светильник с блоком аварийного питания EM, 35W, 4000K, IP54/20, "Lighting Technologies" | шт | 2,00 |
| Прожектор LED Диммируемый ROLO 74 R-020-27- 20W 2700K 24-36° черный, на шинопроводе, дополнить антибликовой сеточкой | шт | 25,00 |
| Прожектор LED Диммируемый ROLO 74 R-020-27- 20W 2700K 60° черный, на шинопроводе, дополнить антибликовой сеточкой | шт | 12,00 |
| ШИНОПРОВОД ALU 220V Цвет: черный ТРЕХФАЗНЫЙ. Предусмотреть комплектующие: заглушки, подвесы, соединения. Длина и количество: 5500мм-1шт.; 2500мм-1шт.; 4000мм-2шт.; 1000-1шт.; 3000мм-1шт.; 1500мм-1шт. | мп | 21,50 |
| Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет 2400K, Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72Вт на 5м), угол 120°. Предусмотреть нужное количество блоков. Входит в столярное изделие | мп | 35,20 |
| Светильник накладной RONDO 90 8W 2700К черный | шт | 9,00 |
| СВЕТИЛЬНИК MULTI GIRO DE LED 16W 2700K светильник LED встроенный поворотный, диммируемый, цвет черный угол 40° | шт | 8,00 |
| Световой указатель MIZAR IP40, светильник аварийного освещения URAN IP65, постоянного действия, авт. работа не менее 1ч, 2W | шт | 1,00 |
| Световой указатель MIZAR IP40, светильник аварийного освещения URAN IP65, постоянного действия, авт. работа не менее 1ч, 2W | шт | 1,00 |
| Потолочные светодиодные аварийные светильники Starlet External SO Intelight цвет черный, артикул 96321 постоянный, 3ч, 3W | шт | 3,00 |
| Гирлянда с ретро лампами, провод гибкий черный, температура ламп 2400К, 10W, включается в розетку в полу | мп | 5,00 |
| Встраиваемый светильник GALAXIS PRO 195 30W 2760 Lm 2700K Цвет: черный Размер: D 190x70(h) | шт | 4,00 |