# СОГЛАСОВАНО:                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «Волга»                                                         Зам. генерального директора по

производству      АО «Волга»

______________   А.Е. Канатаев                                                       _____________   А.В. Гурылёв

# Техническое задание

Ремонтные работы   в подразделениях АО «Волга» в 2024  г.

| 1 | Наименование объекта | Здания и сооружения АО «Волга» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение объекта | 606407, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Горького, д.1 |
| 3 | Краткая характеристика объекта | Замена окон в подразделениях АО «Волга»: - Электроцех - ЦЖДТ - ЦОГП - БЦ №3 - ЦТММ - ПТЦ - Энергоцех - ПСЧ-22 - АТЦ |
| 4 | Требования к сроку оказания работ | 60 календарных дней с момента подписания договора. |
| 5 | Задачи. Перечень выполняемых работ. | Выполнить работы по замене окон в подразделениях согласно Приложения №1 «Ведомость объемов работ». |
| 6 | Требования к организации выполняющей работы | К работам допускается организация, имеющая допуск СРО к данному виду деятельности. Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с квалификацией. Подрядчик должен иметь достаточную материально – техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий. Подрядчик при подготовке коммерческого предложения обеспечивает посещение объекта своими представителями с целью ознакомления с объектом и согласования с Заказчиком методов и технологии производства работ. |
| 7 | Требования к качеству результатов оказываемых работ | Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с нормативно-технической документацией, с действующими ГОСТ и ТУ, стандартами и т.д. |
| 8 | Требования к применяемым материалам, инструменту, оборудованию | При оказании услуг Подрядчик использует свои материалы, оборудование, механизмы, которые проходит поверку и освидетельствование в соответствии с нормативными сроками. |
| 9 | Требования к выполнению правил при выполнении работ | Во время выполнения работ Подрядчик обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима предприятия, правила пожарной безопасности и правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ. |
| 10 | Требования к документации | В процессе выполнения работ Подрядчик обязуется предъявлять сертификаты на используемые материалы, оформлять акты на скрытые работы с оформлением исполнительной документации в трех экземплярах. |

Приложение1

Ведомость объемов работ

| №п/п | Наименование | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЛЕКТРОЦЕХ |  |  |
|  | Подстанция №1 |  |  |
|  | Диспетчерская (меняем 2 окна из 4-ёх. Два закладываем кирпичём) |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером в/ш 1800*2900 (мм) | шт/м2 | 4/20,88 |
|  | Монтаж оконного блока из ПВХ размером:1800*2900 (мм), двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль. Одна створка поворотно- откидная - откосы шириной 600 (мм) из сэндвич-панелей t=8-10 (мм) - подоконная доска ширной 600 (мм) - отливы из оцинкованного листа толщиной 0,7 (мм) белого цвета, шириной 150 (мм) _москитная сетка - отделка откосов с наружной стороны (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) | шт/м2 | 2/10,5 |
|  | Уборка и перевозка строительного мусора | т | 0,4 |
|  | ГРУ-1 |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером в/ш 2600*1430 (мм) | шт/м2 | 4/14,9 |
|  | Монтаж оконного блока из ПВХ размером:1800*2900 (мм), двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль. Одна створка поворотно- откидная - откосы шириной 600 (мм) из сэндвич-панелей t=8-10 (мм) - подоконная доска ширной 600 (мм) - отливы из оцинкованного листа толщиной 0,7 (мм) белого цвета, шириной 150 (мм) _москитная сетка - отделка откосов с наружной стороны (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) | шт/м2 | 4/14,9 |
|  | Уборка и перевозка строительного мусора | т | 0,3 |
| 2 | ЦЖДТ |  |  |
|  | АБК 1 этаж |  |  |
|  | 1. Слесарная |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером 1600*800 (мм) | шт/м2 | 2/2,56 |
|  | Монтаж оконного блока из ПВХ размером:1600*800 (мм), двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль. Одно окно глухое, одно окно створка поворотно- откидная - откосы шириной 350 (мм) из сэндвич-панелей t=8-10 (мм) - подоконная доска ширной 400 (мм) - отливы из оцинкованного листа толщиной 0,7 (мм) белого цвета, шириной 150 (мм) _москитная сетка -1 шт - отделка откосов с наружной стороны (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) | шт/м2 | 2/2,56 |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером 1600*1000 (мм) | шт/м2 | 5/8 |
|  | Монтаж оконного блока из ПВХ размером:1600*800 (мм), двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль. три окна глухих, два окна створка поворотно- откидная - откосы шириной 350 (мм) из сэндвич-панелей t=8-10 (мм) - подоконная доска ширной 400 (мм) - отливы из оцинкованного листа толщиной 0,7 (мм) белого цвета, шириной 150 (мм) -москитная сетка - 2 шт - отделка откосов с наружной стороны (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) | шт/м2 | 5/8 |
|  | Уборка и перевозка строительного мусора | т | 0,30 |
| 3 | ЦОГП |  |  |
|  | Помещение ремонта погрузчиков |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером выс/шир 2350х1960 (мм) | шт/м2 | 2/9,2 |
|  | Установка оконного блока из ПВХ размером: 2350х1960 (мм) | шт/м2 | 2/9,2 |
|  | (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль, одна створка поворотно откидная) |  |  |
|  | отлив из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм (шириной 150) |  |  |
|  | подоконная доска ПВХ (шириной 250 мм) |  |  |
|  | отделка откосов с внутренней и наружной стороны (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) ширина откоса снутри | м2 |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 0,3 |
|  | мужская раздевалка |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером 781х1978 (мм) выс/шир | шт/м2 | 1/1,54 |
|  | Установка оконного блока из ПВХ размером: 781х1978 (мм) | шт/м2 | 1/1,54 |
|  | (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль, одна створка поворотно откидная) |  |  |
|  | отлив из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм (шириной 150) |  |  |
|  | подоконная доска ПВХ (шириной 250 мм) |  |  |
|  | москитная сетка |  |  |
|  | отделка откосов с внутренней и наружной стороны (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) ширина откоса снутри | м2 |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 0,07 |
| 4 | БУМЦЕХ №3 |  |  |
|  | 1. Замена окон 8 БДМ отм.+7.00 м. ось А/28-30( курилка) |  |  |
|  | Демонтаж алюминиевого оконного блока | шт/м2 | 1/6,5 |
|  | 1140х5700 мм (выс/шир) |  |  |
|  | Установка оконного блока из ПВХ 1140х5700 мм | шт/м2 | 1/6,5 |
|  | 2 створки поворотно откидные |  |  |
|  | (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль,) |  |  |
|  | -отлив из оцинкованного листа толщиной 0,7мм (шириной 150 мм) |  |  |
|  | -установка нащельника 80 мм по наружной стороне откоса окна |  |  |
|  | -откосы из сэндвич-панели (шириной 100 мм) |  |  |
|  | - подоконная доска ПВХ (шириной 130 мм) |  |  |
|  | москитная сетка (размер 1140х600 мм) 1 шт |  |  |
|  | Облицовка оконного проема в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством отлива | шт |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т |  |
| 5 | ЦТММ |  |  |
|  | 1. лестничный марш здания уч-ка ТММ 180 |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером 1200х1350 (мм) выс/шир | шт/м2 | 2/3,24 |
|  | Установка оконного блока из ПВХ размером: 1200х1350 (мм) | шт/м2 | 2/3,24 |
|  | (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль, одна створка поворотно откидная) |  |  |
|  | отлив из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм (шириной 150) |  |  |
|  | -откосы из сэндвич-панели (шириной 250 мм) |  |  |
|  | подоконная доска ПВХ (шириной 250 мм) |  |  |
|  | ремонт откосов окна(штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) |  |  |
|  | Убрка и вывоз строительного мусора | т |  |
|  | 2. Помещенме мастерской слесарей (здание РМЦ) |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером 2200х1400(мм) выс/шир | шт/м2 | 2/6,16 |
|  | Установка оконного блока из ПВХ размером: 2200х1400 (мм) | шт/м2 | 2/6,16 |
|  | (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль, одна створка поворотно откидная) |  |  |
|  | отлив из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм (шириной 150) |  |  |
|  | -откосы из сэндвич-панели (шириной 250 мм) |  |  |
|  | подоконная доска ПВХ (шириной 300 мм) |  |  |
|  | москитная сетка 2 шт |  |  |
|  | ремонт откосов окна снаружи (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) |  |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т |  |
| 6 | ПТЦ (АБК) |  |  |
|  | кабинеты: мастеров смен (1 шт), начальника цеха (2шт), зам начальника (1 шт) |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером выс/шир 176х1400 (мм) | шт/м2 | 4/10,08 |
|  | Установка оконного блока из ПВХ размером 1760х1400 (мм) | шт/м2 | 4/10,08 |
|  | (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль, одна створка поворотно откидная) |  |  |
|  | отлив из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм (шириной 150) |  |  |
|  | откосы из сэндвич-панели (шириной 450 мм) |  |  |
|  | подоконная доска ПВХ шириной 500 (мм) |  |  |
|  | -москитная сетка 4 шт |  |  |
|  | отделка откосов с наружной стороны (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) |  |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т |  |
| 7 | ЭНЕРГОЦЕХ |  |  |
|  | Здание осушки воздуха ( часть проёма закладываем кирпичём) |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером выс/шир 4000х3400 (мм) | шт/м2 | 3/40,8 |
|  | Установка оконного блока из ПВХ размером: 2000*3400 (мм) | шт/м2 | 3/20,4 |
|  | (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль, одна створка поворотно откидная) |  |  |
|  | отлив из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм (шириной 200) |  |  |
|  | откосы из сэндвич-панели (шириной 300 мм) |  |  |
|  | подоконная доска ПВХ (шириной 350 мм) |  |  |
|  | -москитная сетка 3 шт |  |  |
|  | отделка откосов с наружной стороны (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) |  |  |
| 8 | ПСЧ-22 |  |  |
|  | лестничный марш |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером ш/в: 1400х900 (мм) | шт/м2 | 6/7,56 |
|  | Установка оконного блока из ПВХ размером: 1400х900 (мм) | шт/м2 | 6/7,56 |
|  | (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль, одна створка поворотно откидная) |  |  |
|  | отлив из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм (шириной 150) |  |  |
|  | откосы из сэндвич-панели (шириной 250 мм) |  |  |
|  | подоконная доска ПВХ (шириной 250 мм) |  |  |
|  | -москитная сетка 6 шт |  |  |
|  | ремонт откосов окна снаружи (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) | м2 |  |
|  | кабинет №23 |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером ш/в:1400*1470 (мм), демонтаж металлич. решёток. | шт/м2 | 3/6,17 |
|  | Установка оконного блока из ПВХ размером: (мм) | шт/м2 | 3/6,17 |
|  | (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль, одна створка поворотно откидная) |  |  |
|  | отлив из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм (шириной 150) |  |  |
|  | откосы из сэндвич-панели (шириной 250 мм) |  |  |
|  | подоконная доска ПВХ (шириной 250 мм) |  |  |
|  | -москитная сетка 3 шт |  |  |
|  | ремонт откосов окна снаружи (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) |  |  |
| 9 | АТЦ |  |  |
|  | мужская раздевалка |  |  |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока размером выс/шир 1690х1160 (мм) | шт/м2 | 1/1,96 |
|  | Установка оконного блока из ПВХ размером 1690х1160 (мм) | шт/м2 | 1/1,96 |
|  | (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный ПВХ профиль, одна створка поворотно откидная) |  |  |
|  | отлив из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм (шириной 150) |  |  |
|  | откосы из сэндвич-панели (шириной 400 мм) |  |  |
|  | подоконная доска ПВХ ( шириной 400 (мм) |  |  |
|  | -москитная сетка 1 шт |  |  |
|  | отделка откосов с наружной стороны (штукатурка, шпатлевка, грунтовка, окраска ) |  |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т |  |
|  | ПВХ двери (БЦ №3) |  |  |
|  | БЦ 3. Диспетчерская на отм. +4.5 м. прессовая часть |  |  |
|  | Демонтаж дверного блока пвх , с остеклением размером 800*2200 (мм) шир/выс. | шт/м2 | 1/1,76 |
|  | Установка дверного блока из ПВХ с остеклением размером: 800*2200 (мм). Ручки , петли, замок, ключи в комплекте | шт/м2 | 1/1,76 |
|  | отделка откосов | м.п. | 5 |
|  | БЦ 3. Оазис Накат. Отм. +4.5 м. |  |  |
|  | Демонтаж дверного блока пвх , с остеклением размером 900*2100 (мм) шир/выс. | шт/м2 | 1/1,89 |
|  | Установка дверного блока из ПВХ с остеклением размером: 900*2100 (мм) (мм) . Ручки , петли, замок, ключи в комплекте | шт/м2 | 1/1,89 |
|  | отделка откосов | м.п. | 5 |
|  | БЦ 3. БДМ №8. Мужская раздевалка на отм. +14,0 м |  |  |
|  | Демонтаж дверного блока ПВХ (глухая без остекления) размером 800*2000 (мм) шир/выс. | шт/м2 | 1/1,6 |
|  | Установка дверного блока из ПВХ (глухая без остекления) размером: 800*200 (мм). Ручки , петли, замок, ключи в комплекте | шт/м2 | 1/1,6 |
|  | отделка откосов | м.п. | 5 |

Составил:

Ведущий инженер строительного отдела                                                               Рогожина  И.А.

Согласовано:

Начальник строительного отдела                                                                            Лукьянчик С.В.