Техническое задание

на поставку труб ПНД и фитингов

1. Назначение оборудование и цели применения:

Поставляемое оборудование будет использоваться для ремонта участка питьевой и технической воды   ПАО «ЯСЗ»

2. Общие требования к оборудованию:

1) Труба ПНД 110*10 ПЭ 100 SDR 11 в количестве 144 п.м. 2) Муфта эл.св. 110 ПЭ SDR 11 в количестве 12 шт. 3) Отвод эл.св. 110*90 ПЭ SDR 11 в количестве 4 шт. 4) Тройник ПНД 110/63 ПЭ SDR 11 в количестве 2шт. 5) Втулка ПНД под фланец 63 удл. ПЭ SDR 11 в количестве 2 шт 6) Фланец стальной для ПЭ труб Ду50/63 10атм в количестве 2 шт. Доставка входит в стоимость товара.

3 Требования к качеству и безопасности продукции

Поставляемая продукция должна иметь сертификат качества.

4 Техническая документация

Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с поставляемым оборудованием следующий комплект технической документации на русском языке:

- свидетельство об изготовлении элементов;

-сертификат соответствия на продукцию

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества продукции:

Участник предоставляет гарантию качества в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем и предусмотренным на конкретный вид товара, но не менее 24 месяца со дня поставки товара.

6. Требования к участнику в отношении срока поставки продукции и их максимальной продолжительности (периода).

Срок поставки продукции в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания договора сторонами и 50% предоплаты счета и 50% в течение 10 рабочих дней после подписания акта-передачи.

7. Требования к упаковке, отгрузке продукции:

Продукция должна отгружаться в упаковке обеспечивающей полную сохранность продукции при хранении и транспортировке автотранспортом.

Участники могут обратиться в электронной форме за разъяснениями по содержанию технического задания ПАО «ЯСЗ» контактное лицо Щетнева Е.В. E.Shchetneva@yarshipyard.com

Главный инженер                                              Зайцев А.М.