| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| (Руководитель подразделения – Инициатора-проекта) |  | (Директор Дирекции – Инициатора-проекта) |
| (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |
| (Подпись) |  | (Подпись) |

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

по проекту «Оснащение перронов 1, 7 и участка объездной дороги от грузового терминала до перрона №2 системой видеонаблюдения»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	2

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов	2

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах	2

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ	2

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР	2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ	3

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ	3

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ	4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	4

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ	4

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	4

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ	4

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	4

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ	5

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Оснащение перронов 1, 7 и участка объездной дороги от грузового терминала до перрона №2 системой видеонаблюдения»

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями системы нормативных документов в строительстве, требованиями нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, Федеральными авиационными правилами РФ, требованиями государственных контрольных органов и исполнительных органов государственной власти.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Договором предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по оснащению перронов 1, 7 и участка объездной дороги от грузового терминала до перрона №2 системой видеонаблюдения по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.41, лит. ЗИ. В состав работ входит: 2.2.1. Монтаж систем видеонаблюдения на территории перронов и на производственных и технических зданиях; 2.2.2. Монтаж кабельных линий электроснабжения оборудования и кабельных линий связи; 2.2.3. Пусконаладочные работы.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Объект расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.41, лит.ЗИ

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Работы производить в соответствии с рабочей документацией и проектом производства работ (ППР), разработанным Исполнителем и согласованным Заказчиком до начала производства работ. В ППР Исполнитель учитывает все обстоятельства, в том числе, влияющие на соблюдение санитарных норм, соблюдение норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической и авиационной безопасности, соблюдение требований действующих нормативных документов в области строительства. В проект производства работ необходимо включить: - титульный лист; - лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; - календарный план или график производства работ по объекту; - план, оформленный согласно ГОСТ Р 21.101 и включающий схему организации движения рабочей силы, материалов и оборудования; - пояснительную записку, содержащую: основные решения; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

После согласования ППР и получения сканированных копий разрешающих документов Заказчиком, Заказчик передаёт Подрядчику площадку по акту приёма-передачи для выполнения подготовительных работ. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи площадки по акту Подрядчик должен оборудовать ограждение площадки производства работ в соответствии с положениями «Требования к оформлению мест производства строительных работ» с размещением информационных щитов с Паспортом объекта, знаками безопасности и элементов навигации. Производство подготовительных работ отражается Подрядчиком в Общем журнал работ (далее – ОЖР) с ведением соответствующих записей. Производство земляных работ на территории аэропорта «Пулково» относятся к разряду работ повышенной опасности. Перед выполнением земляных работ Подрядчик обязан самостоятельно получить в установленном порядке бланк разрешения на земляные работы в Службе ЭСТОП и получить согласования всех смежных подразделений и сторонних организаций, указанных в данном шаблоне, а также при производстве работ выполнить требования, полученные при согласовании разрешения на земляные работы. Выполнение земляных работ без оформления разрешения ЗАПРЕЩЕНО. Разрешение на производство строительно-монтажных работ выдаёт Заказчик после приёмки подготовительных работ с отметкой в ОЖР и предоставления подрядной организацией комплекта документов согласно внутреннего регламента Заказчика. Разрешение оформляется путем подписания Акта-допуска. Выполнение строительно-монтажных работ без оформления соответствующего Акта-допуска ЗАПРЕЩЕНО. Производство огневых работ на территории аэропорта «Пулково» относятся к разряду работ повышенной опасности. При необходимости производства огневых работ Подрядчик должен самостоятельно получить в установленном порядке Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (огневых работ) в Отделе пожарной профилактики Заказчика. Выполнение огневых работ без оформления наряда-допуска ЗАПРЕЩЕНО. По всем вопросам, связанным с присоединением новых инженерных коммуникаций к существующим системам аэропорта, отключениям систем на время производства работ и контроле при запуске и пуско-наладочных работах, необходимо получать согласования с соответствующими отделами Служб Технической дирекции. Согласования оформляются официальными письмами и служебными записками, ответственный за коммуникацию – представитель Службы капитального строительства (далее – СКС). Выполнение работ, связанных с присоединением новых инженерных коммуникаций к существующим системам аэропорта, отключениям систем на время производства работ и контроле при запуске и пуско-наладочных работах без оформления соответствующего согласования ЗАПРЕЩЕНО. В соответствии с действующей процедурой контроля работников сторонних организаций и посетителей объектов, каждая подрядная организация к моменту начала работ по договору должна предоставить следующие документы: Гарантийное письмо, оформленное на официальном бланке с логотипом компании на имя генерального директора ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», в котором будет указан период работ, наименование и номер договора, список работников, работающих на территории Общества с указанием должностей. Ведомость прохождения вводного инструктажа по охране труда (ОТ) всеми лицами, указанными в гарантийном письме. Копии протоколов об обучении и проверке знаний по охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) в организации, копии выписка из протокола проверки знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «Правил по охране труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», копии сертификатов сервисного партнерства и копии удостоверений персонала, обслуживающего пластинчатые теплообменники. Копию удостоверений по ОТ и ПБ ответственного лица, назначенного приказом. Копии приказов (пример текста во вложении): о назначении ответственных за организацию и осуществление работ по ОТ, промышленную безопасность, охрану окружающей среды; назначение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и исправное состояние оборудование и механизмов; о назначении ответственных за электробезопасность; о назначении ответственных за пожарную безопасность. Предварительный план согласования работ. Производство работ в условиях действующего предприятия. Пропускной режим. Оформление пропусков согласно прейскуранту Заказчика.

# РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Перечень работ, используемого оборудования и материалов приведены в составе передаваемой рабочей документации (Раздел 6 настоящего Технического задания) Работы, явно неуказанные в настоящем техническом задании, но объективно или технологически необходимые для полного и качественного исполнения Договора выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты и подразумеваются включенными в цену Договора.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые для производства работ – должны соответствовать принятым в передаваемой в производство работ рабочей документации техническим решениям, а также подлежат отдельному согласованию Заказчика. Все, без исключения, планируемые к использованию материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать гигиеническим, противопожарным и санитарным нормам и требованиям и быть разрешены для использования на территории РФ. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы, изделия, конструкции и оборудование.

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень передаваемой в производство работ рабочей документации № п/п Обозначение Наименование УВП-КС-1023-СВН Система видеонаблюдения Комплект технической (проектной) документации разработан ООО «Проектно-Строительная Мастерская», имеющим членство в СРО «Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-153-30032010 (Дата регистрации в реестре членов СРО: 29.09.2021г.) Подрядчик заверяет, что указанная рабочая документация соответствует действующему законодательству и позволяет обеспечить пригодность объекта строительства для его использования по целевому назначению. Учитывая, что передаваемая в производство работ рабочая документация носит исключительно справочный характер, Заказчик не несет какой-либо ответственности за точность и достоверность ее содержания, а Подрядчик не вправе требовать увеличения Сроков выполнения работ, Стоимости Работ или компенсации в связи с обнаружением ошибок или неточностей, если иное не предусмотрено условиями договора.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с условиями договора.

# РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В соответствии с условиями договора.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Проведение работ на территории действующего предприятия.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; Правила по охране труда и другие нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда при производстве строительных и строительно-монтажных работ; Процедура контроля работников зависимых работодателей и посетителей ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» П СОТ 173-2022

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результатом выполненных работ должен стать: Завершенные работы по проекту «Оснащение перронов 1, 7 и участка объездной дороги от грузового терминала до перрона №2 системой видеонаблюдения», принятые Заказчиком; Завершенные и принятые Заказчиком пусконаладочные работы, в т.ч. отчеты испытаний соответствующих лабораторий. Принятые Заказчиком комплекты исполнительной документации; Не менее чем за три рабочих дня до сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель передает Заказчику для ознакомления и подписания комплект Исполнительной документации (далее – ИД), подготовленной в соответствии с положениями Справочного пособия «Исполнительная документация в строительстве» (Санкт-Петербургское отделение Общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», Санкт-Петербург, 2011г.); Акты по электромонтажным работам оформить согласно Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации И 1.13-07; После получения согласования и подписания Заказчиком Исполнитель передает ИД в количестве: на бумажном носителе – три оригинальных экземпляра (монтажных чертежей, приемо-сдаточных документов, действующие сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и технические паспорта на все установленное оборудование); на электронном носителе – один экземпляр в формате *pdf; на электронном носителе – один экземпляр в изменяемых форматах (*.doc, *.xls, *.dwg и т.п.) с правами редактирования.