Приложение №1

к договору подряда №_______от  «___»__________202_г.

«Согласовано»                                                                                                                                     «Утверждаю»

Директор складского комплекса                                                         Директор по строительству АО  «ЭЛМА»

__________________М.В. Миронов                                                             ________________     В.И.Майлов

«___»________ 202_г.                                                                                                         «___»__________ 202_г.

Зам. директора по строительству АО «ЭЛМА»                                                                              М.П.

__________________ С.А. Платонов

«___»________ 202_г.

«Согласовано»

Директор по эксплуатации

___________________   В.В. Марушко

«___»________ 202_г.

«Согласовано»

Подрядчик ___________________

«___»________ 202_г.

Техническое задание

на проведение работ по ремонту кровли

на объекте по адресу:

МО  г. Долгопрудный  мкр. Шереметьевский

ул. Южная д.1 стр12

г.Москва

Техническое задание

на проведение работ по ремонту кровли

на объекте по адресу:

МО  г. Долгопрудный  мкр. Шереметьевский

ул. Южная д.1 стр12

- Общие положения

Все виды работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих Строительных Норм и Правил , Сводов Правил , федеральных законов  , других регламентирующих документов , в том числе и в части обеспечения мер по охране труда , экологической  и взрывопожарной безопасности.

Обязательному выполнению подлежат также технические решения , приводимые Заказчиком в составе настоящего Технического задания.

Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам и требованиям , предъявляемым к соответствующим видам работ. Материалы и изделия , применяемые при производстве работ , должны соответствовать действующим государственным стандартам , техническим требованиям, паспортным данным и характеристикам , должны быть новыми (не бывшими в употреблении )  и иметь паспорта качества , сертификаты соответствия , другие документы , предусмотренные для  подтверждения качества соответствующих  материалов и изделий .

Документы , удостоверяющие качество применяемых материалов и изделий  предоставляются Заказчику на всех этапах работ.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объемы работ , указанные

в Техническом задании.

Скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию в установленном порядке.

Демонтажные работы выполняются без сохранения материалов и комплектующих ,если это не указано особо.

Параметры со значком * дополнительно уточняются по месту.

Основные нормативные  и методические ссылки.

СП 48.13330.2019   Организация строительного производства

СП 68.13330.2017   Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

СП 70.13330.2012   Несущие и ограждающие конструкции

СП 71.13330.2017   Изоляционные и отделочные покрытия

СП 28.13330.2017   Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

СП 17.13330.2017   Кровли.

Руководство по проектированию и устройству кровель из битумо-полимерных материалов.

Корпорация ТехноНиколь 2012г (прим.)

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2.Исходные данные

| Площадь кровли | 4950,0м2 |
| --- | --- |
| Конструкция кровли | Рулонная , с наружным водоотведением |
| Ограждающие конструкции здания | Сборные ж.б. блоки (заглубленная часть) , кирпичная кладка |
| Парапеты | Кирпичная кладка с покрытием из кровельной стали |
| Конструкция покрытия | Сборные ж.б. плиты |
| Прочее | Воздуховоды и дефлекторы систем вентиляции. Оборудование систем холодоснабжения Стальные трубопроводы теплотрассы. Воздушные кабельные линии. |

3.Производство работ.

3.1 Демонтажные и подготовительные работы.

3.1.1 Временное снятие и перемещение по месту стальных решетчатых защитных конструкций (ограждения крышного оборудования систем холодоснабжения с габаритами 7,2х3,0*м).

3.1.2 Очистка кровли от кускового битума.

3.1.3 Демонтаж транзитной теплотрассы (2хØ65 сталь) с конструкциями крепления к кровле.

Металлолом от разборки передается Заказчику.

3.1.4 Разборка рулонного ковра (до 4х* слоев) в зоне карнизных свесов основной кровли.

3.1.5 Разборка водосточных труб и подвесных желобов.

3.1.6 Демонтаж карнизных свесов

3.1.7 Очистка кровли от бытового мусора и органических наносов (грунт, листва, растения)

3.1.8 Временное снятие парапетных крышек из кровельной стали с рихтовкой и последующим обратным монтажом.

3.1.9 Разборка рулонного ковра в зоне примыкания к перепадной  кирпичной стене и парапетам кровли верхнего уровня (над ж.д. дебаркадером).

3.1.10 Снятие отслоений старого рулонного ковра на отдельных участках в зонах застоя воды

3.1.11 Ликвидация вздутий рулонного ковра со вскрытием просушкой основания и обратным заплавлением (с применением битумной мастики).

3.1.12 Выведение блюдец на рулонном ковре с наплавлением латок из материала Унифлекс ТПП. либо с применением «холодной» асфальтовой смеси.

3.1.13 Восстановление цементно-песчаной стяжки на отдельных участках старого основания (в зоне демонтажа карнизных свесов и опорных конструкций различного назначения).

3.1.14   Восстановление кладки карнизных свесов из полнотелого красного кирпича (включая установку по месту, при необходимости, арматурных анкерных штырей и кладочной сетки).

3.1.15 Установка новых карнизных свесов (шириной до 400мм*) из оцинкованной кровельной стали с применением штатных Т-образных кронштейнов из полосовой стали (шаг установки кронштейнов – 600мм.).

3.1.16 Установка аэраторов типа ТехноНиколь 160х460мм. (в верхней зоне ската основной кровли) с шагом ≤12,0м (схему размещения аэраторов определить по месту).

3.2 Устройство наплавляемой рулонной кровли.

3.2.1 Восстановление примыкания кровли к стенам и парапетам (выполняется параллельно с ремонтом кровли на основной площади):

- ремонт цементно-песчаной стяжки с устройством выкружки и уклона от фасада,

- обработка поверхностей битумным праймером,

- устройство (в зоне ремонта) двух нижних слоев кровельного ковра из наплавляемого материала «Унифлекс» ТПП.

- устройство верхнего слоя рулонного ковра из наплавляемого кровельного материала марки «Унифлекс ЭКП » (цвет гранулята – серый).

- монтаж прижимных планок из оцинкованного маячкового профиля с дополнительной промазкой составом типа «Гермобутил».

3.2.2 Восстановление нижнего слоя  кровли в зоне замены карнизных свесов и демонтажа теплотрассы (выполняется параллельно с ремонтом кровли на основной площади):

- обработка ц/п поверхностей битумным праймером,

- устройство нижнего слоя кровельного ковра из наплавляемого материала «Унифлекс» Вент ЭПВ.

3.2.3 Устройство (на основных площадях ремонта) дополнительных наплавляемых «верхних» слоев рулонной кровли из материала Унифлекс Вент ЭКВ.

3.2.4 Восстановление примыканий кровельного ковра к круглым воздуховодам (Øдо600мм):

- обработка поверхностей битумным праймером,

- устройство примыканий из наплавляемого кровельного материала марки «Унифлекс ЭКП » (цвет гранулята – серый).

--местный ремонт примыканий рулонного ковра с заплавлением отслоений , установкой латок и обжимных хомутов из перфорированной ленты.

3.3 Прочие работы.

3.3.1 Покраска существующих парапетных крышек составом типа «Нержамет».

3.3.2 Устройство ц/п «постели» по верху парапетных стен.

3.3.3 Изготовление и монтаж новых парапетных крышек (шириной до 350*мм) из оцинкованной кровельной стали

3.3.4 Обратная установка ранее демонтированных защитных решетчатых конструкций:

- рихтовка по месту и покраска составом типа «Нержамет»,

- установка на тротуарные плитки 500х500х60мм (6 мест на изделие) с подкладками из технической резины.

- крепление (на сварке) конструкций к забивным арматурным штырям (Ø16-20мм) в перепадной кирпичной стене (4 крепления на изделие).

3.3.5 Промазка нахлестов элементов вновь смонтированных карнизных свесов и парапетных крышек нетвердеющим герметиком типа «гермобутил».

3.3.6 Дополнительная герметизация отверстий и некратных мест монтажной пеной и герметиком

по техническим вопросам:
Ответственный представитель от Заказчика на площадке:

Калинин Александр Анатольевич Тел.:8-499-286-22-22 (доб.787)

8-926-339-85-22

Разработал :  Слепухин Е.А.