техническое задание: «На выполнение работ по текущему ремонт душевых комнат в офисной части Здания – склада МиР»

№ Дела анализа рисков: № Дела:

#### МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

| Завод: | ООО «Давыдово компания по производству шин» 142641, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, ул.Заводская, 1 |
| --- | --- |
| Здание: |  |

#### ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА*

| Ответственный за проект/работы: |  | _______________ (Подпись) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за допуск подрядных организаций к работе: |  | _______________ (Подпись) |

* Выбор ответственных возлагается на руководителя проекта1.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Экология и предупреждение рисков

    - Работы подрядных организаций должны осуществляться с соблюдением всех норм и правил законодательства для проведения данных видов работ, включая правила Заказчика, обозначенные в Плане пребывания Подрядной организации.

    - Подрядная или субподрядная организация обязуется соблюдать инструкцию по пребыванию подрядной организации на территории Заказчика.

    - Заказчик в любой момент может остановить работы при обнаружении возможного наступления опасности или риска загрязнения продукта/оборудования или несоблюдение Подрядчиком условий договора.

    - Перед началом работ, но не позднее, чем за 3-и дня, Ответственный за производство работ со стороны подрядной организации совместно с Ответственным за работы Заказчика составляют План пребывания Подрядной организации с целью определения рисков, связанных с выполнением работ на территории Заказчика.

    - Персонал подрядной организации должен быть обучен и аттестован, иметь при себе соответствующие действующие документы для выполнения работ указанных в техническом задании:

      - Электробезопасность:

2 группа - Работник данной категории может проводить обслуживание электрооборудования или работы на нём без права его подключения (машинисты, сварщики, крановщики, другой технический персонал, работающий с электроинструментами).

3 группа - Работник имеет право самостоятельно производить работы на электрооборудовании или производить  подключения в электрических установках, совершать их осмотр, диагностические и ремонтные работы.

      - Работа на высоте:

1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя;

2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте;

3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте.

Промышленный альпинизм рассматривается отдельно от данных групп.

      - Огневые работы:

К огневым работам относятся производственные операции с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керасинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.). На проведение всех видов огневых работ Подрядчик должен оформить наряд-допуск. Лицо производящее огневые работы должно иметь удостоверение подтверждающее прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму.

      - Работа в ограниченном замкнутом пространстве (ОЗП):

Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о присвоении квалификации. Работники, допускаемые к работам в ОЗП, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ в ОЗП (далее - группы):

1 группа - работники, допускаемые к непосредственному выполнению  работ в ОЗП в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее – работники 1 группы); понимающие риски, рабочие процедуры и план производства работ и прочие необходимые организационно-технические документы; умеющие проводить самоспасение и под руководством работников 2-й группы проводить работы по спасению и эвакуации других работников; умеющие пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; умеющие поддерживать связь со наблюдающим (работник, находящейся снаружи ОЗП, осуществляющий контроль за работниками, работающими в ОЗП);

2 группа - ответственные исполнители работ в ОЗП, наблюдающие, специалисты по оценке параметров среды ОЗП, в т.ч. загазованности, работники, ответственно руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение (далее – специалисты по спасению); а также мастера, бригадиры, осматривающие место проведения работ, обеспечивающие подготовку к работе, умеющие определить опасности перед началом работ; обеспечивающие безопасность работ в ОЗП во время их выполнения (далее – работники 2 группы);

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП (далее – работники 3 группы); должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск; ответственные руководители работ, а также члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП.

    - Перед началом работ ограничить распространение строительной пыли в действующий цех и склад, путём изоляции рабочей зоны с помощью полиэтилена, брезента и др. При проведении работ с применением дрели или перфоратора использовать СИЗ (защитные очки, перчатки), а так же применять пылесос для сбора пыли во время сверления.

    - При работе с химическим продуктом (лаки, каски, растворители и т.д.)  - Подрядчик должен предоставить сертификат и паспорт безопасности на используемый продукт до начала работ в отдел Охраны Труда и обеспечить своих сотрудников соответствующими СИЗ.

    - При использовании грузоподъемных механизмов, принадлежащих подрядной организации, требуется копия документа, подтверждающая прохождение периодического освидетельствования грузоподъёмных механизмов, а также разрешение на управление грузоподъёмных механизмов подрядчиками до проведения работ.

    - Утилизация отходов, образовавшихся в результате деятельности подрядной организации во время выполнения работ: (строительный мусор, бытовые отходы, пустые емкости из-под краски, паллеты, упаковочный материал и т.д.) согласовываются со специалистом по ООС отдела ЕР.

    - В  процессе работ  гарантировать неприменение асбеста и асбестосодержащих веществ в используемых строительных, отделочных,  прокладочных и иных материалах. Использование асбестсодержащих материалов и изделий из них на территории Заказчика запрещено!

  - ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОН

    - Ответственность Подрядчика

- Для выполнения работ по данному заданию требуется компания, имеющая возможность проведение запрашиваемых работ.

- Предоставление сметы на выполнение работ.

- Предварительная разработка технического решения и оценка стоимости проекта.

- Согласование технического решения, сроков и стоимости проекта с клиентом (предоставление коммерческого предложения).

- Полная разработка проекта (Рабочая документация)* при необходимости

- Согласование технических решений с участием Заказчика.

- Предоставление гарантии качества на выполняемые работы.

- Оформление исполнительной документации

- Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех этапах развития проекта.

    - Ответственность Заказчика

- Организация допуска персонала подрядной организации для выполнения работ, при соблюдении подрядной организацией нормативных актов и законодательства Российской Федерации.

- Предоставить точку подключения электропитания - 220В/380В

- Проверка качества выполненных работ.

- Потребность Подрядчика в дополнительной консультации/документации обеспечивается ответственным за проект/работы

- Потребность Подрядчика в оборудовании или в размещении его материалов  согласовывается с ответственным за проект/работы.

  - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:

    - Перед началом работ по согласованию с Заказчиком  предоставление графика производства работ

    - Перед началом работ обязательно предоставление рабочей документации для согласования с Заказчиком.

    - Обязательное предоставление исполнительной документации.

    - Обязательное предоставление сертификатов соответствия на используемые материалы или иную другую документацию, подтверждающее их соответствие действующим нормам и правилам.

    - Ввоз инструментов и материалов на территорию Заказчика выполняется согласно приложенному списку или накладным, в которых четко прописывается количество ввозимого материала.

    - Вывоз инструмента и материалов также осуществляется по представленным спискам, к которому прикладывается копия документа о ввозе его на территорию Заказчика.

### ОПИСАНИЕ РАБОТ

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Душевая комната в офисной части Здания – склада МиР находится в неудовлетворительном состоянии, а именно присутствует частичное разрушение чистовой отделки (отслоение керамической плитки на стенах, полах и в местах примыкания поддонов, отсутствие гидроизоляции, нарушение целостности стеновых перегородок, коррозия нижних частей каркаса для гипсокартона).

Разрушение гидроизоляции и чистовой отделки стен душевых со стороны холла и раздевалок:

- Со стороны холла

- Со стороны раздевалок

  - Цель технического задания :

Выполнение работ по текущему ремонту душевых комнат в офисной части Здания – склада МиР.

2.3 Необходимое выполнение работ:

Произвести текущий ремонт душевых комнат в офисной части Здание – склада МиР.

Подрядчик организовывает выполнение работ на объекте согласно Техническому заданию.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ всеми необходимыми материальными ресурсами, соответствующими требованиям СП, ГОСТ, НПБ и другим нормам, действующих в РФ, а также обеспечивает доставку материалов к месту производства работ и их складирование.

Необходимость подрядчика в оборудовании или в размещении его материалов могут быть согласованы с ответственными за работы.

Перед началом проведения работ все виды работ согласовываются с Заказчиком. Подрядчик до начала работ согласовывает порядок и график производства работ с Заказчиком, персонал имеет соответствующую квалификацию.

Устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, в течение гарантийного срока производится за счёт Подрядчика, а после устранения дефектов начинает исчисляться новый срок гарантийных обязательств.

При возникновении условий, не оговорённых техническим заданием, Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.

Подрядчик утилизирует образовавшиеся во время ремонта отходы своими силами.

Подрядчик гарантирует:

а) соблюдение качества выполненных работ и сроков их окончания;

б) соблюдение технологии выполнения работ, нормативных требований, включая рекомендации изготовителей материалов;

в) компенсацию ущерба, нанесенного при выполнении работ по его вине;

г) предоставление исполнительной документации;

д) обеспечить гарантийное обслуживание;

Подрядчик обязуется:

а) осуществить подготовку объекта к работам;

б) выполнить подготовительные работы;

в) организовать контроль над деформациями и состоянием зданий и сооружений в зоне ремонтных работ;

г) представить на освидетельствование скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций; Ведение журнала производства работ-обязательно.

д) передать Заказчику, одновременно со сдачей всех выполненных работ, необходимую исполнительную документацию, включая гарантийные обязательства;

е) известить Заказчика о выявленных случаях аварийного состояния на объекте;

ж) обеспечить в установленные сроки выполнение работ и передачу законченного ремонтом объекта Заказчику в эксплуатацию.

Проведение работ:

Существующий план душевых до начала работ:

Размер помещения в «чистоте»: длина 5900мм, ширина 3230мм, высота до реечного потолка 2650мм. Высота до перекрытия 3000мм.

План душевых по окончании работ:

Размер помещения в «чистоте»: длина 5900мм, ширина 3230мм, высота до  потолка Армстронг 2650мм. Высота до перекрытия 3000мм.

Перечень  работ и материалов в Приложении№1 к ТЗ.

Описательная часть работ:

Пол. Выполнить замену кафельного напольного покрытия с разуклонкой в сторону водоприемных напольных трапов.

Заменить душевые поддоны со сливом на напольные трапы.

Выполнить укладку кафельного покрытия с разуклонкой к приемным трапам.

Примечание:

Подготовку пола производить с учетом толщин финишных напольных покрытий.

Стены. Выполнить ремонтные работы по восстановлению деформированных частей стен и перегородок (в том числе со стороны холла и раздевалок) с применением аквапанелей Knauf и гипсокартона.

Заменить кафель на стенах. Затирка должна быть стойкой к грибкам и плесени, соответствующая цветовой гамме плитки (согласовать с заказчиком). Цвет стен согласно спецификации.

Примечание:

Особое условие к данным конструкциям- обеспечение прочности при воздействии внешних физических нагрузок (различные воздействие человека на перегородку).

Потолок: Заменить существующий реечный потолок на влагостойкий Армстронг.

Заменить декоративные накладки вентиляции, расположенные на потолке.

Спецификация основных материалов и их основные характеристики в приложении №1 к ТЗ.

Оборудование душевых

2.3.4. Основными документами, регламентирующим качество и правила производства работ, а также и качество применяемых материалов являются:

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- ГОСТ 31383-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний»;

- ГОСТ 33699-2015 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия»;

- ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия»;

- ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия»;

- ГОСТ 34669-2020 «Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия»;

- ГОСТ 30884-2003 «Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия».

- ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»,

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)»;

- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».

2.3.5. Основными документами, регламентирующим состав и правила предоставления исполнительной документации являются:

-  РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения", который регламентирует предоставление следующих документов:

А) Акты освидетельствования скрытых работ;

Б) Акты освидетельствования ответственных конструкций;

В) Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

Г) Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица;

Д) Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно- технического обеспечения;

Е) Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;

Ж) Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

З) Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;

Особые условия при проведении работ:

Все виды строительных работ выполнять согласно: Градостроительному кодексу РФ, а так же Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов, связанным с незаконным строительством Подрядчика на территории Заказчика. При необходимости получения любого рода исходной разрешительной документации подрядчик обязан получить и оплатить её в полном объеме за счет собственных средств.

- ТРЕБОВАНИЯ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

| ЛинияN° | Область | Действие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 1. Гигиена | При использовании химических продуктов,веществ предоставлять паспорта безопасности | Подрядчик | до начала работ |
| 1,2 | 1. Гигиена | Предоставить гарантийное письмо об отсутствии, не применения асбестосодержащих веществ в используемых материалах | Подрядчик | до начала работ |
| 1,3 | 1. Гигиена | Не использовать химических продуктов, классифицированных как CMR (Канцерогенные, Мутагенные, Токсическиe для репродуктивной функции) или опасные химические продукты (Воспламеняющиеся, Коррозивные, ядовитые и др.) | Подрядчик | в процессе работ |
| 2,3 | 2. Безопасность | Гарантировать ограждения места проведения работ | Подрядчик | до начала работ |
| 2,3 | 2. Безопасность | Гарантировать согласование с заказчиком места проведения работ для организации движения человек/транспорт | Подрядчик | до начала работ |
| 2,4 | 2. Безопасность | Предоставить квалификационные удостоверения по видам выполнения работ | Подрядчик | до начала работ |
| 2,6 | 2. Безопасность | Согласовать Предупредительный план пребывания для выполнения работ на территории МИШЛЕН | Подрядчик | до начала работ |
| 3,4 | 3. Эргономика | Предоставить расчет и протокол лабораторных испытаний на соответствие уровня освещения. | Подрядчик | по окончанию работ |
| 4,2 | 4. Окружающая среда | Гарантировать не попадания химических веществ(нефтяные, цементосодержащие продукты) , ливневые и канализационные стоки | Подрядчик | в процессе работ |
| 4,4 | 4. Окружающая среда | Образовавшиеся отходы при проведении работ вывозятся силами и за счет подрядной организации с предоставлением соответствующих документов об утилизации | Подрядчик | в процессе работ |
| 4,6 | 4. Окружающая среда | Любые виды работ, связанные с использованием жидкостей, допустимы только при условии соблюдения требований РФ и внутренних требований заказчика | Подрядчик | в процессе работ |
| 5,1 | 5.Противопожарная безопасность | Организовать меры противопожарной безопасности ( закрытие зоны проведения работ не горючим тканным материалом, огнетушители не менее 2-х штук | Подрядчик | в процессе работ |
| 5,1 | 5.Противопожарная безопасность | Согласовать с отделом Пож. Без-ти временное отключение пожарной сигнализации при проведении работ | Подрядчик | в процессе работ |
| 5,2 | 5.Противопожарная безопасность | Согласовать с отделом Пож. Без-ти вмешательство в существующую систему противопожарной защиты (сигнализация, пожаротушение, ПК, п/п двери, п/п ворота и т.д.) | Подрядчик | до начала работ |
| 5,3 | 5.Противопожарная безопасность | Согласовать с отделом Пож. Без-ти место и кол-во используемых горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов | Подрядчик | до начала работ |
| 5,4 | 5.Противопожарная безопасность | Использовать исправное, обеспечивающее безопасность оборудование | Подрядчик | в процессе работ |
| 5,7 | 5.Противопожарная безопасность | Согласовать наряд допуск на проведение огневых работ | Подрядчик | до начала работ |
| 6,1 | 6. Общее ЕР | Документация (предоставить рабочий проект для согласования) Обязательно уточнить, что при использовании выбранных материалов предоставление заказчику сертификатов соответствия (пожарный, гигиенический и т.д) | Подрядчик | до начала работ |
| 6,2 | 6. Общее ЕР | Предоставить акт ввода в эксплуатацию на поставленное оборудование | Подрядчик | по окончанию работ |
| 6,4 | 6. Общее ЕР | Гарантировать наличие действующих разрешительных документов для работы в РФ, сотрудников не являющихся гражданами РФ | Подрядчик | до начала работ |

4. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

4.1     Подрядчик информирует заказчика о дате сдаче выполненных работ за пять рабочих дней.

4.2     Работы выполнены в полном объёме согласно техническому заданию

4.3   Устранены все замечания, нарушения, не соответствия, выявленные заказчиком на разных стадиях (этапах) реализации проекта.

4.4    Подписана и сдана в полном объеме необходимая исполнительная и приемо-сдаточная документация, согласно перечню ниже*

| наименование | Кол-во экземпляров | Тип носителя (элект/бум) |
| --- | --- | --- |
| Исполнительная документация | В 2-х экземплярах | Бумажный (в сброшюрованном виде) |

*- формируется техническими специалистами или др. ответственными лицами

4.5   Соблюдение сроков оформления «актов скрытых работ» и «промежуточной приемки выполненных работ», согласно видам и технологиям производства работ. Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства определен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-11-02-2006).