# Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Начальник СЭВИС |
|  | (должность начальника подразделения – Инициатора) |
|  | Вербников А.В. |
|  | (Ф. И. О. начальника) |
|  | (подпись) |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИе РАБОТ ПО замене трубопроводов холодного водоснабжения здАния Главной аварийно спасательной станции |
| Требования к предмету закупки |
| Общие требования к качеству |
| Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих Строительных норм и правил (СНиП), Государственных стандартов (ГОСТ), Технических регламентов, в том числе регламента пожарной безопасности, других действующих нормативных документов Российской Федерации |
| Требования к техническим характеристикам |
| Соответствие материалов гигиеническим, противопожарным и санитарным нормам. Все оборудование и материалы, используемые в рамках заключаемого договора, должны иметь необходимые сертификаты и разрешения на применение. |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
| отсутствуют |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| отсутствуют |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
| отсутствуют |
| Количество товара, объем работ, услуг |
| Выполнение монтажных работ по монтажу линии холодного водоснабжения в составе: Разработка комплекта монтажных чертежей и расчетов. Объем разрабатываемых технических документов должен быть достаточным для выполнения строительно-монтажных (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) и сдачи системы в эксплуатацию. Технические решения должны быть выполнены в соответствии со Строительными нормами РФ в виде расчетов, спецификаций, схем, чертежей. Расчет и подбор диаметра стальных трубопроводов выполнить на основании ориентировочных данных для расчета в пункте 3. Комплект разработанных технических документов, перед выполнением работ, предварительно передать на согласование Заказчику в 3 экземплярах в бумажном и электронном виде. Монтажные работы по установке и подключению оборудования. Необходимо выполнить монтаж временной линии ХВС (материал – труба полипропиленовая) на время производства работ, по монтажу трубопроводов, для обеспечения бесперебойного водоснабжения здания ГАСС. Демонтаж существующей линии ХВС. Монтаж новой линии ХВС из трубы Труба сталь ВГП обыкновенная оцинкованная, толщина стенки 4 мм. Трубопровод линии ХВС выполнить путем ГРУВЛОК соединением. Способ прокладки линии ХВС открыто за подвесным потолком, шахтах, технологических помещений здания ГАСС с крепежом на опорные конструкции. При прокладке организуемой трассы учитывать размещение существующих инженерных коммуникаций. На участке проведения СМР произвести демонтаж/монтаж существующего разборного подвесного потолка, с ориентировочным размером плитки 0,6x0,6 в объеме, минимально необходимом для проведения СМР и ПНР. Произвести установку чугунных задвижек с обрезиненным клином, фильтров сетчатых фланцевых чугунных, обратных межфланцевых клапанов и другой запорной арматуры в месте удобном для доступа и обслуживания. Трубопроводы смонтировать в тепловой изоляции для предотвращения конденсата. Произвести замену запорной арматуры на ответвлениях магистральных трубопроводах. Поставка необходимых материалов и оборудования. Ориентировочное количество оборудования указаны в таблице: № п/п Оборудование Единица измерения Количество Задвижка фланцевая Ду 100 Шт. 5 Задвижка фланцевая Ду 50 Шт. 4 Задвижка фланцевая пожарная Ду 100 Шт. 2 Фильтр косой фланцевый Ду 50 Шт. 2 Обратный клапан межфланцевый Ду 100 Шт. 2 Счетчик ХВС Ду 80 фланцевый Шт. 2 Счетчик ХВС Ду 50 фланцевый Шт. 2 Кран сливной ¾ внутр/внутр Шт. 6 Фланец Ду 100 Шт. 22 Фланец Ду 89 Шт. 6 Фланец Ду 50 Шт. 12 Фланец переходный Ду 100 х Ду 89 Шт. 4 Тройник стальной Ду 100 х 65 х 100 Шт. 6 Тройник стальной Ду 100 х 50 х 100 Шт. 10 Отвод стальной Ду 100 Шт. 40 Отвод стальной Ду 65 Шт. 10 Отвод стальной Ду 50 Шт. 10 Труба оцинкованная Ду 100 метр 200 Труба оцинкованная Ду 65 метр 60 Труба оцинкованная Ду 50 метр 50 Резьба стальная Ду 20 Шт. 16 Резьба стальная Ду 50 Шт. 12 Резьба стальная Ду 65 Шт. 6 Воздухоотводчик автоматический ½ Шт. 4 Муфты, Фланцы, адаптеры, хомуты, тройники, переходники, уплотнительные прокладки Мин. необходимый комплект 1 Промывка участков, на которых проводились работы. Выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85* и СНиП 3.05.03-85*. Гидравлическое испытание системы. Выполнить в соответствии с учетом требований СНиП 3.05.04-85* Гидравлические испытания трубопроводов водоснабжения. Теплоизоляция трубопроводов. Выполнить изоляцию трубопроводов ХВС теплоизоляционным материалом K-Flex. Пусконаладочные работы. Выполнить в соответствии с учетом требований СНиП 3.05.01-85* Подготовка исполнительной документации с внесением проведенных изменений. По результатам выполненных работ оформить и передать Заказчику исполнительную документацию в 3 экземплярах в бумажном и электронном виде (в не редактируемом - PDF и редактируемом – DOC, XLS, DWG). Дополнительно Дополнительные данные для разработки технических решений и расчета стоимости можно- через контактное лицо со стороны заказчика (по запросу). Выполнение дополнительных работ, необходимость которых обнаружена в ходе проведения работ, Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов, оборудования. Приложение Схема трубопроводов XВС здания ГАСС. |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| Здание ГАСС. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, литера 3Т |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Срок окончания комплекса работ – в соответствии с коммерческим предложением Исполнителя, но не позднее чем 30 сентября 2024г. |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Производство работ в условиях действующего предприятия. Исполнитель обязан самостоятельно оформить необходимое количество пропусков для сотрудников и транспорта для допуска в контролируемую зону аэропорта. Исполнитель должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора. Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Исполнителя несет Заказчик. Примерный срок оформления пропусков на контролируемую зону аэропорта составляет 60 рабочих дней. |
| Требования к потенциальному поставщику |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
| лицензии; |  |
| участие в профессиональных объединениях: |  |
| Участие в СРО со строительными допусками к видам работ в соответствии с разделом III в части касающейся пунктов 15.2, 24.26 Приказа Министерства регионального развития РФ N 624 от 30 декабря 2009 года (ред. от 14.11.2011) " «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» |  |
| допуски, разрешения: |  |
| Действующие разрешения для производства сварочных работ на сотрудников. Наличие квалифицированных сварщиков с аттестацией по НАКС в количестве не менее 1 чел. |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.): |  |
| сертификаты, декларации; |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.); |  |
| Иные: 3.2 квалификационные требования: требования к персоналу: |  |
| Подрядчик должен иметь персонал обученный и прошедший проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». Данное требование подтверждается предоставлением Подрядчиком в составе Заявки следующих документов на сотрудников в количестве не менее 3 чел.: -Удостоверение, подтверждающее допуск к работам по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей, действующее на срок действия договора; - Выписка из протокола проверки знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: |  |
| Потенциальный подрядчик в составе Коммерческого предложения обязательно должен предоставить документы: подтверждающие правоспособность юридического лица: надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа; свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation); выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register); документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта); копии актов выполненных работ по самым крупным заказчикам и/или договора, подтверждающие опыт работы потенциального Исполнителя; смету (расчет), включающую(ий) основные разделы, обосновывающую(ий) расчет цены договора. Все документы, предоставляемые потенциальным поставщиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального поставщика. |  |

Исп. Любеноков А.В.