# Приложение № 1 к Документации Конкурентных переговоров

УТВЕРЖДАЮ:

|  | Руководитель СЭВИС |
| --- | --- |
|  | (должность начальника подразделения – Инициатора) |
|  | Вербников А.В. |
|  | (Ф. И. О. начальника) |
|  | (подпись) |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА выполнение РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ |
| Требования к предмету закупки |
| Общие требования к качеству |
| Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих Строительных норм и правил (СНиП), Государственных стандартов (ГОСТ), Технических регламентов, в том числе регламента пожарной безопасности, других действующих нормативных документов Российской Федерации. |
| Требования к техническим характеристикам |
| Соответствие материалов гигиеническим, противопожарным и санитарным нормам. Все оборудование и материалы, используемые в рамках заключаемого договора, должны иметь необходимые сертификаты и разрешения на применение. |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
| ---------- |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| ---------- |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
| ---------- |
| Количество товара, объем работ, услуг |
| Выполнение работ по монтажу линии холодного водоснабжения здания оперативных служб в составе: Разработка комплекта монтажных чертежей и расчетов. Объем разрабатываемых технических документов должен быть достаточным для выполнения строительно-монтажных (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) и сдачи системы в эксплуатацию. Технические решения должны быть выполнены в соответствии со Строительными нормами РФ в виде расчетов, спецификаций, схем, чертежей. Расчет и подбор диаметра стальных трубопроводов выполнить на основании ориентировочных данных для расчета в пункте 3. Комплект разработанных технических документов, перед выполнением работ, предварительно передать на согласование Заказчику в 3 экземплярах в бумажном и электронном виде. Монтажные работы по установке и подключению оборудования. Необходимо выполнить монтаж временной линии ХВС (материал – труба полипропиленовая) на время производства работ, по монтажу трубопроводов, для обеспечения бесперебойного водоснабжения Здания оперативных служб. Демонтаж существующей линии ХВС. Монтаж новой линии ХВС из трубы нержавеющей, пищевой стали AISI 304, толщина стенки 4 мм. Трубопровод линии ХВС выполнить путем сварки, проложить за потолочным пространством, шахтах, технологических помещений Здании оперативных служб. Способ прокладки линии ХВС открыто за подвесным потолком, шахтах, технологических помещений Здания оперативных служб с крепежом на опорные конструкции. При прокладке организуемой трассы учитывать размещение существующих инженерных коммуникаций. Предусмотреть на участке проведения СМР демонтаж/монтаж существующего разборного подвесного потолка, с ориентировочным размером плитки 0,6x0,6 в объеме, минимально необходимом для проведения СМР и ПНР. Предусмотреть установку чугунных задвижек с обрезиненным клином, фильтров сетчатых фланцевых чугунных, обратных межфланцевых клапанов и другой запорной арматуры в месте удобном для доступа и обслуживания. Трубопроводы смонтировать в тепловой изоляции для предотвращения конденсата. Произвести замену запорной арматуры на ответвлениях магистральных трубопроводах. Поставка необходимых материалов и оборудования. Рекомендуемая марка и ориентировочное количество оборудования указаны в таблице: № п/п Оборудование Единица измерения Количество Труба из нержавеющей, пищевой стали Dn 150 (165х4,5мм) AISI 304 метр 3 Труба из нержавеющей, пищевой стали Dn 100 (114х4,5мм) AISI 304 метр 15 Труба из нержавеющей, пищевой стали Dn 80 (88,5х4,0мм) AISI 304 метр 35 Труба из нержавеющей, пищевой стали Dn 65 (75,5х4,0мм) AISI 304 метр 10 Труба из нержавеющей, пищевой стали Dn 50 (60,0х3,5мм) AISI 304 метр 55 Труба из нержавеющей, пищевой стали Dn 40 (48,0х3,5мм) AISI 304 метр 55 Труба из нержавеющей, пищевой стали Dn 32 (42,3х3,2мм) AISI 304 метр 25 Труба из нержавеющей, пищевой стали Dn 25 (33,5х3,2мм) AISI 304 метр 45 Труба из нержавеющей, пищевой стали Dn 20 (26,8х2,8мм) AISI 304 метр 75 Труба из нержавеющей, пищевой стали Dn 15 (21,3х2,8мм) AISI 304 метр 140 Задвижка с обрезиненным клином фланцевая AVK Ду80 Ру16 бар. штук 2 Задвижка с обрезиненным клином фланцевая AVK Ду150 Ру16 бар. штук 1 Фильтр сетчатый, чугунный Danfoss фланцевый, Ду80 PN 16 бар. штук 1 Клапан обратный чугунный меж фланцевый Danfoss Ду80 Ру16 бар штук 1 Кран шаровый Danfoss Ду15 штук 85 Кран шаровый на фланцах Danfoss Ду50 штук 1 Кран шаровый на фланцах Danfoss Ду80 штук 1 Кран шаровый на фланцах Danfoss Ду100 штук 2 Фланец приварной плоский Ду50 (материал нержавеющая сталь) штук 4 Фланец приварной плоский Ду80 (материал нержавеющая сталь) штук 11 Фланец приварной плоский Ду100 (материал нержавеющая сталь) штук 10 Фланец приварной плоский Ду150 (материал нержавеющая сталь) штук 10 Тройник нержавеющий приварной Ду100, толщина стенки 4,5 мм штук 1 Тройник нержавеющий приварной Ду80, толщина стенки 4,0 мм штук 2 Тройник нержавеющий приварной Ду50, толщина стенки 3,5 мм штук 19 Тройник нержавеющий приварной Ду40, толщина стенки 3,5 мм штук 38 Тройник нержавеющий приварной Ду32, толщина стенки 3,2 мм штук 10 Тройник нержавеющий приварной Ду25, толщина стенки 3,2 мм штук 4 Тройник нержавеющий приварной Ду20, толщина стенки 2,8 мм штук 25 Тройник нержавеющий приварной Ду15, толщина стенки 2,8 мм штук 30 Отвод Ду150, толщина стенки 4,5 мм, 90гр приварной (материал нержавеющая сталь) штук 1 Отвод Ду100, толщина стенки 4,5 мм, 90гр приварной (материал нержавеющая сталь) штук 2 Отвод Ду80, толщина стенки 4 мм, 90гр приварной (материал нержавеющая сталь) штук 2 Отвод Ду50, толщина стенки 3,5 мм, 90гр приварной (материал нержавеющая сталь) штук 12 Отвод Ду40, толщина стенки 3,5 мм, 90гр приварной (материал нержавеющая сталь) штук 8 Отвод Ду32, толщина стенки 3,2 мм, 90гр приварной (материал нержавеющая сталь) штук 8 Отвод Ду25, толщина стенки 3,2 мм, 90гр приварной (материал нержавеющая сталь) штук 15 Отвод Ду20, толщина стенки 2,8 мм, 90гр приварной (материал нержавеющая сталь) штук 20 Отвод Ду15, толщина стенки 2,8 мм, 90гр приварной (материал нержавеющая сталь) штук 100 Переход 150/100, толщина стенки 4 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 2 Переход 100/50, толщина стенки 4 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 1 Переход 100/80, толщина стенки 4 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 1 Переход 80/50, толщина стенки 4 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 2 Переход 80/40, толщина стенки 4 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 2 Переход 50/40, толщина стенки 3,5 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 2 Переход 50/25, толщина стенки 3,5 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 4 Переход 50/20, толщина стенки 3,5 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 7 Переход 40/32, толщина стенки 3,5 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 2 Переход 40/25, толщина стенки 3,5 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 6 Переход 40/20, толщина стенки 3,5 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 8 Переход 40/15, толщина стенки 3,5 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 30 Переход 32/25, толщина стенки 3,2 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 2 Переход 32/20, толщина стенки 3,2 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 4 Переход 32/15, толщина стенки 3,2 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 4 Переход 25/20, толщина стенки 2,8 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 4 Переход 20/15, толщина стенки 2,8 мм, приварной (материал нержавеющая сталь) штук 25 Резьба 1/2" (материал нержавеющая сталь) штук 85 Резьба 2" (материал нержавеющая сталь) штук 12 Сгон разъемный Valtec Ду50 штук 1 Теплоизоляция K-Flex ST 13х160 метр 3 Теплоизоляция K-Flex ST 13х114 метр 15 Теплоизоляция K-Flex ST 13х089 метр 35 Теплоизоляция K-Flex ST 13х076 метр 10 Теплоизоляция K-Flex ST 13х060 метр 55 Теплоизоляция K-Flex ST 13х048 метр 55 Теплоизоляция K-Flex ST 13х042 метр 25 Теплоизоляция K-Flex ST 13х028 метр 75 Теплоизоляция K-Flex ST 13х022 метр 140 Крепежные и расходные материалы комплект 1 Промывка участков, на которых проводились работы. Выполнить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016* и СП 74.13330.2011*. Гидравлическое испытание системы. Выполнить в соответствии с учетом требований СП 129.13330.2019* Гидравлические испытания трубопроводов водоснабжения. Теплоизоляция трубопроводов. Выполнить изоляцию трубопроводов ХВС теплоизоляционным материалом K-Flex. Пусконаладочные работы. Выполнить в соответствии с учетом требований СП 73.13330.2016* Подготовка исполнительной документации с внесением проведенных изменений. По результатам выполненных работ оформить и передать Заказчику исполнительную документацию в 3 экземплярах в бумажном и электронном виде (в не редактируемом - PDF и редактируемом – DOC, XLS, DWG). Дополнительно Дополнительные данные для разработки технических решений и расчета стоимости можно- через контактное лицо со стороны заказчика (по запросу). Выполнение дополнительных работ, необходимость которых обнаружена в ходе проведения работ, Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов, оборудования. Приложение Схема трубопроводов ХВС Здания оперативных служб. |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| Здание Централизованного пассажирского терминала. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, литера 3C. |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: |
| Срок окончания комплекса работ – в соответствии с коммерческим предложением Исполнителя, но не позднее, чем 30.11.2022г. |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Производство работ в условиях действующего предприятия. Исполнитель обязан самостоятельно оформить необходимое количество пропусков для сотрудников и транспорта для допуска в контролируемую зону аэропорта. Исполнитель должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора. Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Исполнителя несет Заказчик. Примерный срок оформления пропусков на контролируемую зону аэропорта составляет 60 рабочих дней. Заказчик организует встречу для посещения потенциальными Исполнителями объекта и осмотра фронта работ на следующий рабочий день после публикации на Официальном сайте Извещения о размещении/продлении/изменении процедуры. Время и место встречи: 10:00, 1этаж, стойка информации Централизованного пассажирского терминала по адресу Пулковское ш., д.41, лит. ЗА. Контактное лицо со стороны заказчика: Плешков Сергей Викторович, S.Pleshkov@pulkovo-airport.com, тел. 8(921) 987-13-21 |
| Требования к потенциальному поставщику |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
| лицензии; |  |
| участие в профессиональных объединениях: Участие в СРО со строительными допусками к видам работ в соответствии с разделом III в части касающейся пунктов 15.2, 24.26 Приказа Министерства регионального развития РФ N 624 от 30 декабря 2009 года (ред. от 14.11.2011) " «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» |  |
| допуски, разрешения: Действующие разрешения для производства сварочных работ на сотрудников. Наличие квалифицированных сварщиков с аттестацией по НАКС в количестве не менее 1 чел. |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.); сертификаты, декларации; |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.): |  |
| иные; |  |
| квалификационные требования: |  |
| требования к персоналу; |  |
| Потенциальный Поставщик должен предоставить документы: Смету (расчет), включающую(ий) основные разделы, обосновывающую(ий) расчет цены договора. Все документы, предоставляемые потенциальным поставщиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального поставщика. В составе Заявки все документы должны быть представлены в сканированных копиях в формате *pdf. |  |