| Приложение к техническому заданию на монтаж лифтов |
| --- |
| № п/п | Наименование | Генеральный подрядчик | Подрядчик | Примечание |
| 1 | Выдача установочных чертежей | + | + | Генеральный Подрядчик передает Подрядчику разделы «АР» и «КЖ» |
| 2 | Выполнение строительной части шахты и передача по Акту Готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта с приложением «Исполнительной схемы строительной части шахты лифта» по акту строительной готовности | + | - |  |
| 3 | Поставка лифтового оборудования | - | + |  |
| 4 | Приёмка лифтового оборудования | + | + | Генеральный Подрядчик предоставляет помещение на 1 этаже здания; временную дверь устанавливает Подрядчик. Дальше Подрядчик несет ответственность за сохранность лифтового оборудования. |
| 5 | Установка ограждения дверных проёмов | + | + | Генеральный Подрядчик передаёт ограждения, а дальше следит Подрядчик по монтажу лифтов. |
| 6 | Установка подмостей в шахте | - | + |  |
| 7 | Устройство подвесных крюков | + | + | Подрядчик по монтажу лифтов проводит испытания и вешает бирки на существующие крюки |
| 8 | Установка лестницы в приямок | - | + | Входит в комплект поставки лифтов. |
| 9 | Предоставление эл. питания 380 В +/- 3 % для производства работ | + | - | Генеральный Подрядчик предоставляет щиты на 9-м и 12-м этажах; Подключение осуществляет Подрядчик. |
| 10 | Обеспечение временного освещения в шахтах | - | + |  |
| 11 | Монтаж оборудования | - | + | Лифт поставляется с анкерным креплением кронштейнов. анкера закупает Подрядчик. |
| 12 | Покраска закладных деталей по шахте | - | + |  |
| 13 | Демонтаж подмостей в шахтах лифтов и демонтаж ограждений | - | + | С выносом из здания и перевозкой ограждений на другой объект на расстояние 500 метров. |
| 14 | Заделка отверстий по шахте | - | + | После демонтажа подмостей |
| 15 | Отделка и окраска приямка | - | + |  |
| 16 | Заделка примыкания дверей шахт (ДШ) к стенам шахт | - | + | Внутри шахты |
| 17 | Приёмка по Акту сдачи-приёмки отделочных работ по шахте лифта | + | + | Внутри шахты |
| 18 | Приёмка по Акту сдачи-приёмки отделочных работ по шахте лифта | + | + |  |
| 19 | Пусконаладочные работы по монтажу лифтов | - | + |  |
| 20 | Монтаж ящиков для хранения лестниц | - | + |  |
| 21 | Монтаж информационных табличек, наклеек, инструкций | - | + |  |