ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОКАРНОГО-ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ

Предмет договора и область применения:

Поставка и установка токарно-фрезерного станка с ЧПУ для изготовления деталей из круга до ᴓ60 мм, обработки заготовки из листового металла в цехе сварки, с последующим обучением персонала и техническим сопровождением.

Режим работы оборудования: 320 час. месяц.

Место поставки и монтажа:

ООО «СП «НИЖЭКОТРАНС»

Адрес: Нижегородская обл., Павловский район, г.Ворсма, ул. Ленина, дом 86, стр.2.

- Общие требования к оборудованию

Поставляемое оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям настоящего технического задания.

Не допускается использование бывших в эксплуатации или восстановленных комплектующих, узлов, агрегатов, в том числе базовых конструкций станка.

Температурный режим работы оборудования: 0...+35°С.

Режим работы оборудования – двухсменный.

Основные требования к станку 2.1 Изготовить корпус. Материал: Лист 25 Ст 3.

  - Изготовить тарель. Материал: круг 60 Ст 20.

  - Изготовить пробку. Материал: круг 50 Ст 20.

  - Изготовить втулку. Материал: круг 50 АМц.

  - Изготовить палец. Материал: круг 45 Ст 20Х.

  - Изготовить гайку. Материал: шестигранник 17 Ст 40Х.

  - Изготовить корпус. Материал: Лист 32 Ст3пс (замена: квадрат 40 Ст 3пс).

  - Изготовить корпус. Материал: Лист 32 Ст3пс (замена: квадрат 40 Ст 3пс).

- Требования безопасности

Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь функцию защиты рабочего органа станка от перегрузки, способной предотвращать поломку оборудования.
          В конструкции оборудования должны быть предусмотрены физические устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допускаемых положений.
          В конструкции станка должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов.

- Требования к поставщику

Поставщик должен:

-  предоставить технический регламент по обслуживанию станка.
- обеспечить монтажные и пусконаладочные работы на площадке заказчика. Степень подготовки площадки под монтаж оборудования согласовывается дополнительно.
- обеспечить обучение эксплуатирующего и обслуживающего персонала основным приемам эксплуатации и обслуживания оборудования.
Требования к составу участников: допускаются производители и их официальные представители.

- Приемка оборудования

Оборудование должно быть подвергнуто следующим видам испытаний:
Предъявительским испытаниям на площадке изготовителя (программа испытаний согласовывается на стадии подписания контракта);
Приемочным испытаниям на площадке заказчика:
- проверку на геометрическую точность, согласно ISO (DIN)
- приёмка оборудования должна осуществляться по разработанной поставщиком методике проведения приемо-сдаточных испытаний и согласованной с заказчиком.

- Требования к упаковке и маркировке:

Упаковка оборудования должна обеспечивать сохранность оборудования во время транспортировки и хранения до начала монтажа.

- Требования к сопроводительной документации:

Техническая и эксплуатационная документация на русском языке в печатном и электронном виде.

- Требования по гарантийным обязательствам:

- гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о запуске оборудования в эксплуатацию. Гарантия продлевается на время нахождения оборудования в ремонте с момента его остановки. В течение гарантийного срока эксплуатации поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования с выездом специалистов Поставщика на место в течение не более 2-х рабочих дней.
 - реакция Поставщика на рекламацию в течении гарантийного периода не должна превышать 48 часов.
- поставщик должен обеспечить поставку необходимых запчастей в течении всего срока гарантии.
- поставщик гарантирует соответствие станка требованиям технического задания при условии соблюдения потребителем условий хранения, транспортировки, эксплуатации.

- поставщик обеспечивает техническую поддержку (в т. ч. консультации по правильному применению режимов работы оборудования) по телефону, факсу, электронной почте.
       Качество комплектующих изделий, входящих в комплект поставки станка гарантируется их изготовителями в соответствие со стандартами или техническими условиями на них.
      Виды и продолжительность гарантийных сроков на комплектующие изделия указаны в эксплуатационных документах на эти изделия.

Постгарантийное обслуживание и его сроки обговариваются сторонами и фиксируются в договоре.

- Цена

Цены на поставляемое Оборудование включают в себя:

- стоимость непосредственно Оборудования, оснастки,

- стоимость услуг по выполнению пуско-наладочных работ,

- стоимость обучения специалистов Заказчика,

- стоимость упаковки, маркировки, транспортировки и доставки, документации, сертификации, страхования,

- гарантийного обслуживания Оборудования,

- НДС и иные налоги и сборы.

- Требования к объему предложения

В предложении должны быть указаны:
- полное название производителя оборудования и страна-изготовитель.
- техническая характеристика станка в полном объеме с указанием размеров ШхВхП
- краткое описание станка и всех основных узлов и деталей, их конструктивные особенности.
- техническая характеристика системы ЧПУ с указанием производителя.
- комплектность поставки;
- комплект приспособлений в обязательной поставке,
- возможные опции за дополнительную плату.
- основные характеристики (согласно комплектации станка).
- габариты оборудования.
- масса оборудования.

Предложение с указанием всех вышеперечисленных характеристик должно быть представлено на русском языке в бумажном и электроном виде (в формате Microsoft Word).

- Иные требования и организационно-технические аспекты поставки продукции:

Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых лицензий и разрешений при осуществлении поставки товара.

Оборудование должно соответствовать действующим в РФ нормам безопасности и требованиям защиты окружающей среды.

Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, а в случае их отсутствия, аналогичным требованиям, принятым на международном уровне и иметь сертификат соответствия.

- Участие в заявке подразумевает согласие с формой договора Покупателя.

Разработал:    ведущий инженер-технолог

Белов А.И                                                                                      «___»_________ 2024 г.

Согласовано: главный технолог                                                                          «___»_________ 2024 г.

Матюнин А.И