Приложение №1 к запросу_Техническое задание

# Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: оказание услуг по комплексной очистке кровель от снега, наледи и сосулек, в т.ч. полная очистка площади кровли на объектах Заказчика.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

- исключение накопления снега на кровле, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здание;

- исключение образования наледи и сосулек на кровле зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здание;

- предотвращение несчастных случаев.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Обслуживание и содержание зданий в зимний период.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.).

4.1. При оказании услуг Исполнитель обязан:

-обеспечивать работников необходимым страховочным оборудованием, приборами, инструментами.

-очистку кровель выполнять только деревянным или пластмассовым инструментом во избежание повреждения кровельного покрытия, желобов, свесов, водосточных воронок.

- работы производить в дневное время суток с 09:00 до 16:00 с понедельника по пятницу (в субботу, воскресенье и праздничные дни работать запрещено) по заявке Заказчика путем отправки письма по электронной почте Исполнителю с указанием адресов бригадой не менее 2-х человек на одном объекте.

- при сбрасывании снега и наледи с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих. На время проведения работ в целях безопасности прохожих, выставляются ограждения.

4.2. Допуск на объекты осуществляется по предварительно оформленному списку, согласованному с Заказчиком.

При сбрасывании с крыши снега и наледи должны быть приняты меры предосторожности, а именно:

перед началом работ обязательно проводить ограждение на земле ограждающей лентой мест вероятного падения предметов, исключающего попадания на людей;

тротуар, а в необходимых случаях и проезд на ширину возможного падения предметов должны быть ограждены и на время работы поставлены дежурные от Исполнителя;

По факту исполнения работ Исполнитель представляет фотоматериал до оказания и после оказания работ.

При обнаружении повреждений кровли, свесов, желобов и иных элементов кровельной системы по вине Исполнителя, Исполнитель за свои средства производит их ремонт.

Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, требования режима и пропускной системы на территории Заказчика, а также техники безопасности в организации Заказчика при оказании Услуг в соответствие с условиями Договора.

Все работы проводятся с соблюдением норм и правил по охране труда. Работы должны производиться в соответствии с требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям (иметь разрешение на данный вид деятельности; аттестацию для работы на высоте), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Работы должны выполняться с соблюдением законодательства РФ, Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000. Наряды-допуски по работе на высоте при очистке кровли оформляет Исполнитель. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности работниками во время производства работ. Работы должны производиться после инструктажа сотрудников Исполнителя, под непосредственным руководством мастера или бригадира. Сотрудники Исполнителя должны иметь гражданство РФ. Обязательно применение испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки. Работники должны быть обеспечены нескользящей обувью и спецодеждой.

Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан от падающих предметов, в пределах производства работ несет Исполнитель.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Исполнитель несет ответственность за все случаи травматизма на рабочем месте, ведет журнал по технике безопасности.

Для выполнения работ могут быть привлечены лица, не имеющие медицинских противопоказаний против проведения работ на высоте, не моложе 18-летнего возраста, прошедшие:

вводный инструктаж;

инструктаж по пожарной безопасности;

первичный инструктаж на рабочем месте;

целевой инструктаж;

обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 20-часовой программе при работе на высоте.

внеплановый инструктаж: при начале работ на новом объекте;

диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава России от 14.03.1996 № 90.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Исполнитель обязан иметь аптечку для оказания первой помощи работникам в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н.

Работник должен:

приступать к работе по очистке крыши от снега и наледи лишь при наличии наряда-допуска и всех членов бригады (не менее 2-х человек), утвержденных руководителем предприятия или главным инженером. Запрещается выполнять данный вид работ без помощников и без наблюдателя;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на объекте;

соблюдать требования пожарной безопасности и инструкции по электробезопасности;

соблюдать требования к эксплуатации страховочного оборудования и приспособлений;

использовать по назначению выданные средства индивидуальной защиты;

уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

выполнять только порученную работу и не передавать ее другим лицам без разрешения мастера (бригадира);

во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе, не покидать самовольно рабочее место;

соблюдать правила при проведении работ на высоте.

При обнаружении неисправностей оборудования, страховочных приспособлений, инструментов и других недостатках или при возникновении опасности падения с крыши немедленно прекратить работы, сообщить мастеру (бригадиру). Приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.

При обнаружении загорания или в случае пожара прекратить работы и приступить к ликвидации пожара: незамедлительно сообщить в пожарную охрану и Заказчику.

При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру (бригадиру), принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

За невыполнение требований безопасности сотрудник Исполнителя несет ответственность согласно действующему законодательству.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.).

6.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказания услуг на весь период действия договора.

6.2. На протяжении действия договора Заказчик осуществляет контроль качества оказываемых услуг.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

6.4. Гарантийный срок на устранение всех недоделок, причиненных дефектов, выявленных в период выполнения услуг, после их окончания, составляет 12 месяцев с даты окончания действия договора.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): ________

| № п/п | Корпус | Тип кровли | Площадь кровли, кв.м. | Периметр здания, м.пог. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственный корпус № 8 | плоская | 9 183,94 | 363,36 |  |
| 2 | Производственный корпус № 2 | скатная | 2 154,83 | 250,66 |  |
| 3 | АБК № 15 | скатная | 854,48 | 131,24 |  |
| 4 | АБК № 20 | скатная | 130,71 | 45,22 |  |
| 5 | Административный корпус № 32 | скатная | 1 578,55 | 240,87 |  |
| 6 | Производственно-административный корпус № 34 | плоская | 1 786,89 | 225,70 |  |
| 7 | АБК № 35 | плоская | 798,60 | 113,24 |  |
| 8 | Производственный корпус № 35 В | плоская | 2 110,97 | 211,84 |  |
| 9 | Производственный корпус № 35 Г | плоская | 2 504,46 | 236,82 |  |
| 10 | Корпус № 79 | скатная | 1 617,00 | 86,60 |  |
| 11 | Корпус 5 С (холодный склад) | плоская | 302,20 | 66,05 |  |
| 12 | Гараж | скатная | 450,00 | 250,00 |  |
| 13 | Корпус № 45 | плоская | 76,32 | 25,30 |  |

______________________________________________________________________

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Работы по очистке кровель от снега и наледи осуществляются в зимний период 2022-2023 гг._

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Оказание услуг осуществляется по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26. ______________________________

10. Иное, при необходимости.