Проект Договора поставки и монтажа оборудования № _________________

г. Йошкар-Ола								 «___» __________ 2024 г.

_________________________________________, в лице _____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Нарбутта Андрея Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Покупатель по настоящему Договору поручает Поставщику осуществить поставку Оборудования и выполнение работ, а также обязуется оплатить и принять в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, а Поставщик обязуется:

1.1.1. поставить сплит-системы для кондиционирования воздуха (далее - «Оборудование») в количестве и ассортименте по цене и в сроки согласно соответствующим приложениям к настоящему Договору.

1.1.2. в рамках выполнения своих обязательств по поставке Оборудования выполнить на объекте Покупателя монтажные и пуско-наладочные работы в отношении Оборудования (далее – «Работы»).

1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектация, а также технические характеристики поставляемого Оборудования указаны в Приложении №1 к Договору.

1.3. Поставка оборудования и выполнение работ осуществляется в соответствии с Приложением №3 к Договору.

1.4. Местом поставки Оборудования и выполнения Работ является объект Покупателя, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова 26.

2. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

2.1. Технические характеристики Оборудования должны соответствовать требованиям Приложения № 1.

2.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями Договора, применимыми ГОСТ, ТУ, СНиП и иными действующими стандартами, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. После прибытия Оборудования на склад Поставщика и готовности его к поставке, Поставщик направляет Покупателю извещение об этом по факсимильной связи.

3.2. Поставщик вправе досрочно поставить Оборудование только при наличии письменного согласия Покупателя.

3.3. Датой поставки Оборудования считается дата поступления Оборудования на объект Покупателя, что подтверждается подписью обеих Сторон в товарно-транспортной накладной на Оборудование. Покупатель обязуется обеспечить условия хранения Оборудования.

3.4. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели и/или порчи переходят к Покупателю в момент приемки Оборудования Покупателем на объекте Покупателя. Во время доставки Оборудования риск случайной гибели и/или порчи Оборудования несет Поставщик. Факт доставки Оборудования и/или частей Оборудования Поставщиком и приемки Оборудования Покупателем подтверждается подписанием товарной накладной обеими Сторонами. Риск случайной гибели и/или порчи Оборудования, находящегося в помещении Покупателя, лежит на Покупателе до проведения работ по его установке (монтажу). С момента проведения работ по установке оборудования до подписания акта приема-передачи выполненных работ риск случайной гибели и/или порчи Оборудования лежит на Поставщике.

3.5. Сроки выполнения Работ определены Сторонами в Приложении № 3 к Договору. Для выполнения Работ Покупатель обязан обеспечить готовность места выполнения Работ согласно требованиям Поставщика. Обязательства Поставщика по выполнению Работ в отношении Оборудования (его партии) считаются исполненными с момента подписания Покупателем соответствующего Акта о вводе Оборудования в эксплуатацию.

3.6. Для выполнения Работ по настоящему Договору Поставщик своими силами и за свой счет направляет на объект необходимый персонал. Персонал должен быть уполномочен решать все вопросы, возникающие в процессе выполнения Работ и ввода Оборудования в эксплуатацию, о чем должно быть указано в доверенности, выданной ему Поставщиком.

3.7. При выполнении Работ Поставщик несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, несет ответственность за причинение вреда имуществу Покупателя и третьих лиц, находящихся на территории Покупателя.

3.8. Условием признания исполненными обязательств Поставщика по поставке Оборудования, выполнению Работ является наличие смонтированного, налаженного, успешно введенного в эксплуатацию Оборудования, передачи Поставщиком Покупателю документации на Оборудование, проведения инструктажа персонала Покупателя навыкам эксплуатации и обслуживания Оборудования, что подтверждается Актом о вводе Оборудования в эксплуатацию. При достижении перечисленных выше условий Стороны подписывают Акт передачи Оборудования, Акт приема-сдачи выполненных работ и Акт о вводе Оборудования в эксплуатацию.

3.9. Не позднее 5 (Пяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о вводе Оборудования в эксплуатацию Поставщик передает Покупателю оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимые документы.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1. Цена Договора согласована в Приложении № 2 к Договору и состоит из цен на Оборудование и выполнение Работ (монтаж, поставка расходных материалов и комплектующих).

4.2. Цена на Оборудование установлена в Приложении № 2 и указывается Поставщиком в накладных на Оборудование по форме ТОРГ-12 и счетах-фактурах.

4.3. Цена на Оборудование включает все расходы Поставщика по выполнению поставки по Договору, в том числе: стоимость изготовления Оборудования, НДС- если применим, страхование, погрузки, крепления в транспортном средстве, стоимость транспортировки и иные транспортные расходы до места поставки, цену тары, упаковки и маркировки Оборудования, а также проведения подготовки персонала Покупателя к эксплуатации Оборудования.

4.4. Цена на выполнение Работ, включает все расходы Поставщика по их выполнению, в том числе: необходимые инструменты, материалы, расходы на необходимые разрешения и регистрацию Оборудования, расходы по проезду и пребыванию персонала в месте выполнения Работ, проживание, питание, авиа-, ж/д- и автотранспорт, оформление пропусков, специальную одежду и средства индивидуальной защиты, бурение (сверление) сквозных отверстий, монтаж наружных блоков под открывающееся окно либо с туры, либо с АГП, прокладка межблочных коммуникаций, монтаж внутреннего блока кондиционера, подключение к электропитанию, пуско-наладочные работы (подключение, вакуумирование, тестовый пуск), консультация по эксплуатации кондиционера, установка дренажных помп (используется в том случае, если нет возможности отвести дренаж самотеком.

Цена выполненных Работ указывается Поставщиком в предоставляемом Покупателю Акте приема-сдачи выполненных работ.

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1. Покупатель осуществляет 100% оплату цены Договора на основании выставленного счета Исполнителем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о вводе Оборудования в эксплуатацию.

5.2. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях на основании факсимильной копии счета Поставщика, полученного Покупателем.

5.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

5.4. По требованию любой из Сторон, Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов.

6. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ

6.1. Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется в ходе опробования Оборудования с участием представителей обеих Сторон и завершается вводом Оборудования в эксплуатацию при условии достижения технических характеристик Оборудования, предусмотренных Договором, и передачи Поставщиком всех перечисленных Договором документов. Приемка производится Покупателем в присутствии представителя Поставщика, действующего на основании устава или доверенности. Оборудование считается принятым по количеству, качеству, комплектности с момента подписания Сторонами Акта о вводе Оборудования в эксплуатацию.

6.2. Если в ходе приемки Оборудования будет обнаружено несоответствие Оборудования по количеству, комплектности, качеству требованиям настоящего Договора, обязанность Поставщика по поставке и выполнению Работ в отношении такого Оборудования считается не исполненной и такое Оборудование, Работы считаются не принятыми Покупателем.

6.3. Если в ходе приёмки Оборудования будет выявлено несоответствие Оборудования по количеству, качеству или комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним Актом о выявленных недостатках (соответственно количества/качества/комплектности), который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой Акт должен быть подписан представителями Сторон, участвовавшими в приёмке Оборудования. Сторона, несогласная с содержанием Акта, обязана подписать Акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.

6.4. В случае обнаружения некомплектности Оборудования, Покупатель производит оплату за фактически принятое им количество Оборудования. Также Покупатель имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика доукомплектования Оборудования и выполнения необходимых дополнительных Работ в оговоренный срок.

6.5. Если Поставщик в срок, согласованный Сторонами, не произведет доукомплектования Оборудования в соответствии с требованием Покупателя, заявленным согласно п. 6.4. Договора, Покупатель вправе потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное и выполнения необходимых дополнительных Работ.

6.6. В случае обнаружения несоответствия Оборудования по качеству требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения покупной цены, если Оборудование, несмотря на обнаруженное в нем отступление от качества, может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков, и Покупатель согласен на использование такого Оборудования. После достижения Сторонами соглашения о цене Оборудования с учетом снижения требования к его качеству и составления об этом Дополнительного соглашения к Договору, Покупатель принимает Оборудование по сниженной цене;

• безвозмездного устранения недостатков Оборудования;

• возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Оборудования, что отражается в соответствующем Акте с указанием фактов ненадлежащего качества, подписываемом обеими Сторонами, Покупатель вправе по своему выбору:

• отказаться от исполнения Договора в части поставки Оборудования ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за Оборудование ненадлежащего качества денежной суммы;

• потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим Договору и выполнения заново Работ, но уже за счет Поставщика.

6.7. Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, перечисленные в п.п. 6.4. – 6.6. Договора, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о соответствующих нарушениях, без промедления соответственно: заменит поставленное Оборудование Оборудованием надлежащего качества, доукомплектует Оборудование, заменит некомплектное Оборудование комплектным и выполнит необходимые дополнительные Работы. В случае предъявления Покупателем требований, перечисленных в п.п. 6.4.-6.6. Договора, Поставщик обязан в срок, согласованны Сторонами, устранить за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки.

6.8. Покупатель вправе отказаться от оплаты Оборудования ненадлежащего качества, некомплектного Оборудования, от выполненных в отношении такого Оборудования и Работ, а если такие Оборудование или Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков Оборудования, Работ.

6.9. Перечисленные выше права Покупателя, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными правами и гарантиями защиты, предоставленными действующим законодательством РФ и иными положениями Договора.

6.10. В случае представления Покупателем обоснованных замечаний (претензий) по итогам приемки Оборудования, Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке и выполнению Работ только после устранения выявленных в ходе приемки недостатков и принятия Покупателем соответствующего Оборудования.

6.11. После завершения Работ, Поставщик направляет Покупателю подписанный им Акт о вводе Оборудования в эксплуатацию в двух экземплярах. Поставщик обязан вместе с Актом о вводе Оборудования в эксплуатацию передать Покупателю следующие надлежаще оформленные документы:

- Технический паспорт;

- Руководство по эксплуатации.

6.12. Если документы, названные в пункте 6.11 Договора, не будут переданы Поставщиком в установленный Договором срок, Покупатель вправе не осуществлять расчёты по Договору до представления всей указанной документации. В случае отказа от подписания Актов (накладных), упомянутых в п. 6.11 Договора, Покупатель обязан направить Поставщику письменный мотивированный отказ с указанием недостатков.

6.13. В случае не представления Покупателем письменных мотивированных возражений от подписания Актов в течение 5 дней с даты передачи Актов, Стороны установили, что Поставщик сдал, а Покупатель принял поставленное Оборудование, выполненные Работы согласно Актам в полном объеме без претензий, и Покупатель обязан не позднее 10 дней с даты получения Актов произвести с Поставщиком окончательные расчеты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За просрочку поставки Оборудования Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает пени в размере 0,1% от цены не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. За просрочку проведения монтажных и пуско-наладочных работ Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает пени в размере 0,1% от цены не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки.

7.3. За просрочку ввода Оборудования в эксплуатацию Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

7.4. За просрочку платежа по настоящему Договору Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

7.5. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Оборудование должно соответствовать требованиям Договора и Приложений к нему, не содержать дефектов изготовления.

8.2. Поставщик гарантирует, что Оборудование и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют обременения и права требования третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности или смежные с ними.

8.3. Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Оборудования в соответствии с требованиями законодательства РФ, Договора и технической документации на Оборудование, устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами Акта о вводе Оборудования в эксплуатацию. Гарантия на заменяемые части составляет - 12 (Двенадцать) месяцев.

8.4. О факте обнаружения дефекта Оборудования в течение гарантийного срока Покупатель извещает Поставщика в письменной форме. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Оборудования для составления Дефектной ведомости.

8.5. Оборудование, признанное Покупателем неисправным на основании Дефектной ведомости, должно быть отремонтировано на месте или вывезено Поставщиком с объекта Покупателя. Вывоз дефектного Оборудования и предоставление взамен надлежащего Оборудования (включая выполнение демонтажа, монтажа, других необходимых Работ) Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Оборудования и по доставке надлежащего Оборудования на склад (стройплощадку) Покупателя, а также расходы по страхованию перевозимого Оборудования).

8.6. Поставщик гарантирует соответствие выполняемых Работ требованиям, предъявляемым законодательством РФ к такого рода Работам, и требованиям Договора.

8.7. Поставщик гарантирует надлежащий профессиональный уровень своего персонала, выполняющего Работы.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую сторону и предоставить ей всю имеющуюся у нее информацию об этих обстоятельствах и приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств.

9.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае не извещения или несвоевременного извещения сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

9.5. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем Поставщика, таких как (но не исключительно) прекращение производства, модификация или модернизация Оборудования производителем, и исключающих возможность выполнения поставки Оборудования на условиях, указанных в настоящем Договоре, Поставщик имеет право, после письменного согласования с Покупателем, аннулировать поставку указанного Оборудования и поставить аналогичное Оборудования, если указанная замена не приведет к ухудшению качества, производительности и других технических данных оборудования, а также не вызовет изменения цены.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

10.2. До передачи спора в арбитражный суд Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

10.3. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15-ти (Пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.

10.5. Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

11.2. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

11.3. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.2. В случаях расторжения Договора по соглашению сторон Договор прекращает свое действие с момента подписания такого соглашения Сторонами.

13.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента письменного уведомления или в установленные сроки.

13.4. Покупатель обязан отказаться от заключения Договора, а при заключении Договора расторгнуть его в безусловном порядке, в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта проведения приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

13.5. Договор может быть расторгнут Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней в одностороннем порядке без применения штрафных санкций в случаях:

- поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Покупателем разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя, в установленный Покупателем разумный срок, не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024г., а в части исполнения обязательств – до полного исполнения обязательств Сторонами.

14.3. Поставщик не вправе уступить свои права по настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Покупателя.

14.4. Любые сообщения между Сторонами должны совершаться в письменной форме и направляться по почте заказным письмом (телеграммой) по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. Любые сообщения между Сторонами считается полученными Стороной в дату поступления такого уведомления по адресу Стороны, указанному в Договоре. Соблюдение процедуры, предусмотренной настоящим пунктом, не мешает Сторонам пользоваться услугами оперативной связи (факсимильной связью, электронной почтой) в процессе исполнения Договора. При изменении адреса Сторона, адрес которой изменился, обязана незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об изменении адреса, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

14.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

15.1. Приложение № 1 – Характеристики Оборудования;

15.2. Приложение № 2 – Цена Договора;

15.3. Приложение № 3 – График поставки и выполнения Работ;

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Покупатель Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» Юридический адрес: Республика Марий Эл, 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26 Тел.факс: (8362)45-70-09/42-13-39 E-mail: info@zpp12.ru ИНН/КПП: 1215085052/121501001 ОКПО: 07593799 Р/с: 40702810937180104808 Банк: Отделение Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанка г. Йошкар-Ола К/с: 30101810300000000630 БИК: 048860630 ОКПО: 07593799 | Поставщик |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________ А.К. Нарбутт «____»_____________________ | ___________ ____________________ «____»______________________ |

Приложение № 1

к Договору поставки и монтажа оборудования №___ от «___»________2024 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

В случае указания в данном Приложении торговых марок, оригинальных названий и т.п. следует читать "или эквивалент".

| № | Наименование Оборудования | Характеристики Оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | Тип: настенная сплит-система. - мощность в режиме охлаждения - не менее 3400 Вт не более 4000 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 3400 Вт не более 4000 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 1500 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 1500 Вт; - класс энергопотребления не менее Б; - пульт дистанционного управления – есть; - фильтры тонкой очистки воздуха – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть. | шт. | 10 |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | Тип: настенная сплит-система. - мощность в режиме охлаждения - не менее 5000 Вт не более 6000 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 5000 Вт не более 6000 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 2000 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 2000 Вт; - класс энергопотребления не менее Б; - пульт дистанционного управления – есть; - фильтры тонкой очистки воздуха – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть. | шт. | 6 |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | Тип: кассетная сплит-система (потолочная). - мощность в режиме охлаждения - не менее 7800 Вт не более 8800 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 7800 Вт не более 8800 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 3000 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 3000 Вт; - класс энергопотребления не менее В; - пульт дистанционного управления – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть. | шт. | 3 |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | - мощность в режиме охлаждения - не менее 11000 Вт не более 12000 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 11000 Вт не более 12500 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 5200 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 5300 Вт; - класс энергопотребления не менее В; - пульт дистанционного управления – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть; - дренажная помпа - да | шт. | 2 |

Требования к качественным и функциональным характеристикам материалов, подлежащих к использованию при выполнении работ по монтажу

| Наименование материалов | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Трубы медные | Трубы медные должны быть холоднодеформированные или прессованные круглого сечения общего назначения. Точность изготовления нормальная или повышенная. Предельное отклонение по диаметру -0,30 или ±0,15 или ±0,4. Овальность для труб в отрезках, 0,30 мм. Номинальная толщина стенки, мм, 1,2 или 5,0. Предельное отклонение по номинальной толщине стенки ±0,12 или ±0,11 или ±0,5. По длине трубы должны быть изготовлены в отрезках или бухтах. Трубы требуются немерной длины или мерной длины или кратной мерной длины. Трубы должны быть изготовлены из меди одной из марок: М1, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3. Механические свойства труб: Временное сопротивление, МПа (кгс/мм) 180 (18)-310(32); Относительное удлинение после разрыва, 8-35%. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть свободными от загрязнений, затрудняющих осмотр. На поверхности труб трещины не допускаются. Не должно быть внутренних дефектов в виде раковин, расслоений, неметаллических включений и трещин. Трубы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев. Косина реза труб должна быть менее 4 мм. Кривизна на 1 м длины, не более 3 мм. Трубы должны соответствовать ГОСТ 617-2006 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. |
| Шланг дренажный | Шланг дренажный требуется для отвода конденсата. Должен отличаться гибкостью и устойчивостью к перегибам. |
| Насос дренажный | Насос дренажный необходим для откачки конденсата из поддона внутреннего блока. Технические характеристики: Уровень шума на расстоянии 1м, дБ (А) не более 21. Электропитание (В) не менее 220 и не более 230. Количество фаз не более 1. Рекомендуемый подъем водного столба не менее (м) 10. Температура перекачиваемой воды не более 40 °С. Комплектация насоса дренажного: резервуар - 1шт, помпа- 1 шт. |

- Перечень работ, входящих в установку одной единицы Оборудования:

- бурение (сверление) двух сквозных отверстий;

- монтаж наружного блока под открывающееся окно либо с туры, либо с АГП;

- прокладка межблочных коммуникаций до 6 м;

- монтаж внутреннего блока кондиционера;

- подключение к электропитанию (близлежайшая розетка, на расстоянии не более 2 м от внутреннего блока кондиционера;

- пуско-наладочные работы (подключение, вакуумирование, тестовый пуск);

- консультация по эксплуатации кондиционера;

- установка дренажной помпы (используется в том случае, если нет возможности отвести дренаж самотеком).

- Список расходных материалов, входящих в монтаж одной сплит-системы:

- межблочная трасса – до 6 метров (две медные трубы в теплоизоляции, дренажный шланг, сигнальный электрический кабель);

- кронштейн для крепления наружного блока;

- электрический кабель ВВГнг ГОСТ - до 6 метром на одну систему;

- белый кабель-канал – до 6 м метр;

- крепежные элементы (метизы, анкера, хомуты и прочее).

- Предусмотреть затраты на автомобильный гидравлический подъемник не менее 16 часов для установки наружных блоков сплит-систем.

- Поставщик должен произвести присоединение внутренних и внешних блоков сплит-систем кондиционирования воздуха к электрической сети в соответствии с техническим заданием и паспортом оборудования.

- Проводка должна быть выполнена кабелем марки ВВГ-нг. Сечение жил проводки выбирается в соответствии с ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» и прокладывается: по стенам и по потолку открыто в кабель-канале; за подвесным потолком в гофра-трубе»;

- Спуски кабелей к электрошкафам должны быть выполнены по стенам в кабель-канале.

- Соединение и ответвления проводов должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, сжимов, пайки. Расцветка изоляции жил должна соответствовать п.1.1.29 ПУЭ.

- Все металлические не токоведущие части должны быть заземлены присоединением к защитным проводникам групповых и распределительных сетей (каркасы щитков, корпуса оборудования, кабельные конструкции и т.д), присоединением к ГЗШ-каркасов вводно-распределительных шкафов.

- Все электрооборудование, применяемое при монтаже должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ Российской Федерации.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации и техническим заданием.

- Нормы для руководства при создании и установке системы:

- Федеральный закон 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях»;

- ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»;

- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Федеральный закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2009 - «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

- Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Поставщика.

- Поставщик должен осуществлять систематическую и окончательную уборку мусора в части работ его касающихся.

Внутренние сети канализации:

Поставщик должен выполнить отвод конденсата от внутренних блоков сплит-систем кондиционирования воздуха. Трубопровод для отвода конденсата от внутренних блоков должен быть выполнен под потолком рабочих комнат от лотков для сбора конденсата, расположенных внутри оборудования через дренажные насосы. Внутренняя канализационная сеть должна быть смонтирована с уклоном не менее i=0,003 (i=3‰ или i=0,3%) в сторону стояков в существующую ливневую канализацию. Сети для отвода конденсата необходимо выполнить из полипропиленовых труб, полиэтиленовых труб и дренажного шланга. Сети для отвода конденсата от внутренних блоков необходимо выполнить с применением дренажных помп, если нет возможности проложить конденсатоотвод самотеком.

Требования к материалам и оборудованию:

Оборудование должно быть новым с датой изготовления не ранее 2023г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

Оборудование должно соответствовать характеристикам, заявленным в договоре.

Оборудование должно без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Упаковка и маркировка должны содержать все признаки, установленные производителем.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Оборудования.

Гарантия:

Гарантийный срок на поставляемое Оборудование должен быть не меньше срока гарантии завода-производителя. Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Заказчику, после гарантийного обслуживания.

Гарантийное обслуживание на территории Заказчика должно производиться представителями поставщика или производителя оборудования.

Вся техническая и эксплуатационная документация, гарантийная документация должна быть представлена на русском языке.

| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________ А.К. Нарбутт | ________________ (____________________) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору поставки и монтажа оборудования №___ от «___»________2024 г.

ЦЕНА ДОГОВОРА

| № | Наименование Оборудования | Характеристики Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. с НДС* | Цена всего руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | Тип: настенная сплит-система. - мощность в режиме охлаждения - не менее 3400 Вт не более 4000 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 3400 Вт не более 4000 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 1500 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 1500 Вт; - класс энергопотребления не менее Б; - пульт дистанционного управления – есть; - фильтры тонкой очистки воздуха – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть. | шт. | 10 |  |  |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | Тип: настенная сплит-система. - мощность в режиме охлаждения - не менее 5000 Вт не более 6000 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 5000 Вт не более 6000 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 2000 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 2000 Вт; - класс энергопотребления не менее Б; - пульт дистанционного управления – есть; - фильтры тонкой очистки воздуха – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть. | шт. | 6 |  |  |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | Тип: кассетная сплит-система (потолочная). - мощность в режиме охлаждения - не менее 7800 Вт не более 8800 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 7800 Вт не более 8800 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 3000 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 3000 Вт; - класс энергопотребления не менее В; - пульт дистанционного управления – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть. | шт. | 3 |  |  |
|  | Кондиционер сплит-системы настенного типа с монтажом | - мощность в режиме охлаждения - не менее 11000 Вт не более 12000 Вт; - мощность в режиме обогрева - не менее 11000 Вт не более 12500 Вт; - потребляемая мощность при обогреве - не более 5200 Вт; - потребляемая мощность при охлаждении - не более 5300 Вт; - класс энергопотребления не менее В; - пульт дистанционного управления – есть; - регулировка скорости вращения вентилятора – есть; - дренажная помпа - да | шт. | 2 |  |  |

Итого:

| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________ А.К. Нарбутт | ________________ (____________________) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору поставки и монтажа оборудования №___ от «___»________2024 г.

«График поставки и выполнения работ»

ГРАФИК ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Поставка и монтаж сплит-системы для кондиционирования воздуха для нужд АО «ЗПП» по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26. | 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания договора. |
| 1.1. | Монтаж сплит-систем для кондиционирования воздуха по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26 | * |
| 1.2. | Ввод в эксплуатацию сплит-систем для кондиционирования воздуха по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26 | * |

*Указанные сроки предоставляются Участником процедуры закупки.

Доставка производится силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Общий срок поставки Оборудования с учетом проведения монтажных и пуско-наладочных работ составляет - 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания договора и включает в себя:

- Монтаж сплит-систем для кондиционирования воздуха по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26 – в течение_______*;

- Ввод в эксплуатацию сплит-систем для кондиционирования воздуха по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26 -  в течение ____________*.

| Генеральный директор АО «ЗПП» ____________________ А.К. Нарбутт | ________________ (____________________) |
| --- | --- |