# Приложение №3 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТМЦ

|  | Предмет закупки | Поставка узлов, комплектующих и арматуры для выполнения работ по техническому перевооружению объекта: «Котельная БСМП г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 74» |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материалов |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, ГОСТ | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| 2.1 | Блочная газорегуляторная установка с двумя регуляторами давления со встроенным ПЗК РЕД-6-Н DN 50 и двумя газовыми фильтрами ФГ-1,6-100В | ГРУ-13-2Н-У1 №1 Изготовитель: ООО «Веста ГАЗ» г. Энгельс | - | шт. | 1 |
| 2.2 | Счетчик газа турбинный Q=40÷400 м3/ч, Ру 16 кгс/см2, Ду 100, | СГ16МТ-400-30-С Изготовитель: АО Арзамасский приборостроительный завод» | ТУ 4213-001-07513518-02 | шт. | 2 |
| 2.3 | Клапан электромагнитный двухпозиционный фланцевый датчиком положения «НЗ» Ру 3 кгс/см2, Ду 150 | ВН6Н-3П ст. У3.1 220 В |  | шт. | 1 |
| 2.4 | Кран запорный шаровой муфтовый Ру 40 кгс/см2, Ду 15 | КШГ 12.015.40 Р/Р Изг-ль: ООО «АДЛ Продакшн» | - | шт. | 4 |
| 2.5 | Кран запорный шаровой муфтовый Ру 40 кгс/см2 Ду 20 | КШГ 12.020.40 Р/Р Изг-ль: ООО «АДЛ Продакшн» | - | шт. | 4 |
| 2.6 | Кран шаровой газовый фланцевый Ру 16 кгс/см2 Ду 100 | КШГ 15.100.16 Ф/Ф Изг-ль: ООО «АДЛ Продакшн» | - | шт. | 2 |
| 2.7 | Крепление газопровода Ду 20 к кирпичной стене | Серия 5.903-31.07 вып.1 УКГ 1.00-01 |  | шт. | 6 |
| 2.8 | Крепление газопровода Ду 25 к кирпичной стене | Серия 5.903-31.07 вып.1 УКГ 1.00-02 |  | шт. | 2 |
| 2.9 | Крепление газопровода Ду 50 к кирпичной стене | Серия 5.903-31.07 вып.1 УКГ 2.00 |  | шт. | 2 |
| 2.10 | Крепление газопровода Ду 100 к кирпичной стене | Серия 5.903-31.07 вып.1 УКГ 2.00-03 |  | шт. | 2 |
| 2.11 | Опора подвесная Ду 100, H=1000 мм | А15Б581.000-03 |  | шт. | 4 |
| 2.12 | Крепление горизонтального газопровода Ду 100 к железобетонным конструкциям | УКГ 6.00-03 |  | шт. | 2 |
| 2.13 | Крепление горизонтального газопровода Ду 250 к железобетонным конструкциям | Серия 5.903-31.07 вып.1 УКГ 6.00-06 |  | шт. | 2 |
| 2.14 | Крепление горизонтального газопровода Ду 50 на опоре Ø 32х3,0 Н=0,59 м. | Серия 5.903-31.07 вып.1 УКГ 9.00 |  | шт. | 2 |
| 2.15 | Крепление горизонтального газопровода Ду 100 на опоре Ø 76х3,0 Н=0,48 м. | Серия 5.903-31.07 вып.1 УКГ 9.00-03 |  | шт. | 1 |
| 2.16 | Крепление горизонтального газопровода Ду 150 на опоре Ø 133х4,0 Н=0,44 м. | Серия 5.903-31.07 вып.1 УКГ 9.00-04 |  | шт. | 1 |
| 2.17 | Крепление газопровода | Серия 5.903-31.07 вып.1 УКГ 11.00-04 |  | шт. | 1 |
| 2.18 | Кран ВВ трёхходовой для манометра 1/2" |  |  | шт. | 3 |
| 2.19 | Фланец стальной плоский приварной 150-16-01-1-В-Ст20-II |  | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 |
| 2.20 | Отвод 90º Ду 250 |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 |
| 2.21 | Переход концентрический 250х100 |  | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 1 |
| 2.22 | Заглушка эллиптическая Ду 250 |  | ГОСТ 17379-2001 | шт. | 1 |
|  | Место поставки товара | Доставка на объект Заказчика по адресу: гор. Волгоград Дзержинский район, ул. Землячки,74, за счет поставщика |
|  | Сроки (периоды, последовательность, этапы) поставки товара | Не более 40 календарных дней с даты подписания договора, но не ранее получения от Покупателя уведомления о готовности принять Товар, согласно п. 1.3. настоящего договора |
|  | Назначение товара и цели использования, Требования к условиям эксплуатации товара | Обеспечение технологических процессов котельной |
|  | Условия поставки товара | Доставка на объект Заказчика по адресу: гор. Волгоград Дзержинский район, ул. Землячки,74, за счет поставщика |
|  | Требования к качеству товара | 1. Товар должен быть новый, ранее не использованный. 2. Продукция не должна иметь видимых и невидимых дефектов, трещин и растрескиваний, механических повреждений или следов механического воздействия. 3. В случае нарушения данного условия, продукция подлежит возврату поставщику и замене за счет поставщика |
|  | Требования к упаковке товара | Не установлено |
|  | Требования к маркировке товара | Не установлено |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара | Паспорт или сертификат качества, инструкция по эксплуатации |
|  | Требования к гарантийному сроку, условиям гарантийного обслуживания | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Товаросопроводительных документов, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем |
|  | Обоснование недопустимости эквивалентности ТМЦ | Эквивалент не допускается |