# УТВЕРЖДАЮ

# Заместитель генерального директора по закупкам

# ООО «Ресурс Групп» -

# Управляющей компании ООО «РесурсТранс»

# _________________     Ю.С. Кравчук

# «14» июня 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОСНАЩЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ООО «РЕСУРСТРАНС» ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2024 ГОД.

| № 8 от «14» июня 2024 г. | г. Н. Новгород |
| --- | --- |

Способ закупки: запрос предложений.

Основание закупки: Поставка, монтаж и пусконаладочные работы сертифицированного оборудования системы видеонаблюдения.

Наименование и местонахождения заказчика: ООО "РесурсТранс", юр. адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д.24, стр.4, пом.1, ком.37. Почтовый адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д.38А, строение 14.

Контактное лицо:

| Матасов Валерий Вячеславович Ведущий инженер по транспортной безопасности | e-mail: v.matasov@resourcetrans.ru тел.: (831) 280-97-27 (доб.2076), +7-905-192-22-43 |
| --- | --- |

- Общие требования:

Срок действия договора: 12 месяцев с момента подписания договора.

Лоты:

| № лота | Наименование лота | НМЦ договора, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ООО «РесурсТранс» в г. Санкт-Петербург | 787 660,00 |
| 2 | Обособленное подразделение ООО «РесурсТранс» в г. Иркутск | 6 246 476,00 |
| 3 | Филиал ООО «РесурсТранс» в г. Москва | 756 922,00 |
| 4 | Филиал ООО «РесурсТранс» в г. Нижний Новгород | 74 616,00 |
| 5 | Филиал ООО «РесурсТранс» в г. Саратов | 62 884,00 |
| 6 | Филиал ООО «РесурсТранс» в г. Самара | 768 696,00 |
| 7 | Филиал ООО «РесурсТранс» в г. Екатеринбург | 396 227,00 |
| 8 | Филиал ООО «РесурсТранс» в г. Челябинск | 677 566,00 |
| 9 | Филиал ООО «РесурсТранс» в г. Хабаровск | 6 114 062,00 |

Поставщик подтверждает наличие Сертификата о соответствии технических средств обеспечения транспортной безопасности, поставляемых заказчику, согласно Постановлению Правительства РФ от 26 сентября 2016 года №969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», а также Сертификат соответствия должен распространяться на программное обеспечение, для данного оборудования.

Поставляемое оборудование должно быть новое, не использованное, не восстановленное, без дефектов материала и изготовления, не модифицированное, не переделанное, не поврежденное. Оборудование поставляется укомплектованным и готовым к монтажу на месте его эксплуатации.

Услуги оказываются по адресу нахождения Заказчика

Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы предмета конкурса (оформляется актом приема передачи и актом выполненных работ) осуществляются согласно срокам, указанных заказчиком в заявке на оснащение ТС. Предварительный график оснащения ТС приведен в Приложении №2 к Техническому заданию.

Срок действия гарантии Исполнителя на установленное оборудование и результат оказанных услуг составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания Сторонами акта оказания услуг.

В течение гарантийного срока, Исполнитель производит замену вышедшего из строя оборудования в течение 10 (десяти) дней за свой счет.

Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса предложений и предложивший лучшие условия исполнения договора.

2. Требования к системе видеонаблюдения:

-     видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине водителя и на путях прохода в салон транспортного средства;

-     обеспечение накопления, обработки и хранения в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности в течение не менее 30 (тридцати) суток и возможности передачи указанных данных в местные органы МВД и ФСБ, а также местный Ространснадзора в соответствии с утвержденными паспортами обеспечения транспортной безопасности транспортных средств, также порядком передачи данных.

Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом, и поэтому не накладывает на ООО «РесурсТранс» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

В настоящем Запросе предложений может принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, субъекты малого и среднего предпринимательства, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету Запроса предложений (далее по тексту – Предложение) и документы согласно извещению и закупочной документации.

3. Поставка оборудования включает в себя:

3.1. Систему видеонаблюдения, в том числе:

- Мобильный видеорегистратор

- Видеокамеры

- Жесткий диск

- Кабели для подключения камер

- Монитор

3.2. Монтажные материалы и элементы крепления

4. Монтажные и пусконаладочные работы включают в себя:

4.1. Установка и подключение системы видеонаблюдения, регистрации и связи, в том числе:

- Установка и подключение видеокамер.

- Установка и подключение видеорегистратора.

- Установка и подключение монитора.

- Прокладка кабелей.

- Настройка программного обеспечения на поставляемое оборудование.

4.2. Пусконаладочные работы — работы по подключению систем видеонаблюдения, их настройки и работы, установленных на ТС у Заказчика.

4.3. Прокладка кабельной проводки должна быть скрыта. При монтаже оборудования необходимо использовать материалы, препятствующие раскручиванию и ослаблению креплений при эксплуатации транспортных средств.

4.4. Кабели и провода должны иметь разъемы, препятствующие ослаблению и разъединению при эксплуатации транспортных средств.

4.5. Все услуги по демонтажу и монтажу салонных конструкций производятся Исполнителем.

4.6.  Исполнитель согласовывает с Заказчиком места установки оборудования системы видеонаблюдения.

4.7. Исполнитель должен производить работы в условиях действующих стоянок предприятия.

4.8. Доставка и разгрузка используемых для выполнения работ материалов должна осуществляться силами Исполнителя с соблюдением соответствующих правил для данного вида продукции

4.8. Система видеонаблюдения и регистрации на транспорте должна иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

4.9. В период проведения работ и в день их завершения Исполнитель вывозит за пределы объекта, принадлежащие ему конструкции и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, а также бытовой и строительный мусор.

5. Характеристики поставляемого оборудования, системы видеонаблюдения.

| № п/п | Наименование оборудования, системы видеонаблюдения, и их характеристики, показатели |
| --- | --- |
| 1. | Мобильный видеорегистратор: Запись на жесткий диск HDD объемом не менее 2Тб; Управление должно осуществляться с помощью USB, Ethernet, мыши; Видеовход: не менее 5 каналов AHD; Тип сигнала: NTSC/PAL; Кодеки видео должны соответствовать параметрам не хуже, чем H.264; Режимы записи: должна обеспечиваться возможность записи постоянно, по расписанию, по событию (критерии события: срабатывание датчика, скоростные показатели, превышение порога ускорения, потеря видеосигнала, превышение порога температурного датчика); Критерии задания поиска по видеоархиву: по дате, по времени, по каналу, по событию, с возможностью ускорения поиска по тревожному событию; Режимы архивации: через USB; Основной носитель информации: жесткий диск 2,5" емкостью 2ТБ; Извлекаемый лоток для жесткого диска должен обеспечивать автоматический нагрев жесткого диска при температуре ниже допустимой; Диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C, при относительной влажности от 8% до 90%; Защита оболочки - не хуже IP54; Входное напряжение питания: от 8 до 36 Вт; Видеорегистратор должен иметь пылевлагозащитный корпус, закрывающий доступ к носителю информации на специальный ключ; Операционная система видеорегистратора Linux (или свободно распространяемый эквивалент); Видеорегистратор должен обеспечивать сбор, обработку видеоинформации; Максимальное энергопотребление не более 32Ватт. |
| 2. | Видеокамера: Корпус камеры со скрытой регулировкой положения; Пылевлагозащита – не менее IP68; Разрешение не менее 1080P (1920*1080); Фокусное расстояние: не более f=2,8 мм; Угол обзора не менее 100 градусов; Дальность освещения ИК не менее 10 метров; Диапазон рабочих температур не хуже -40°C +60°C. |
| 3. | Кабели для камер и монитора: Длина кабелей не менее 5/7/10 метров; Авиационный разъём- наличие; Кабель с двух сторон должен иметь разъемы пылезащищенные и соответствующие степени защиты не менее IP67; Кабель должен одновременно передавать видео, аудио и питание для камер. |
| 4. | Жесткий диск: Тип жесткого диска – HDD; Объем накопителя – не менее 2 Тб; Форм-фактор – 2.5"; |
| 5. | Монитор: Устройство дисплея- Цветной TFT-LED; Размер 7” (16:9); Разрешение не менее 800х480; Углы обзора не менее: по горизонтали 140°/по вертикали 120°; Питание от 8 до 35 В; Максимальное энергопотребление не более 6 Ватт; |

Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы предмета конкурса (оформляются актом приема передачи и актом выполненных работ) осуществляются согласно срокам, указанных заказчиком графика оснащения ТС.

Срок действия гарантии Исполнителя на установленное оборудование и результат оказанных услуг составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания Сторонами акта оказания услуг.

В течение гарантийного срока, Исполнитель производит замену вышедшего из строя оборудования в течение 10 (десяти) дней за свой счет.

- Требования к Исполнителю:

Исполнитель предоставляет Заказчику документы:

1. Сертификат СТиС МВД на соответствие системы видеонаблюдения и регистрации на транспорте ПП№969.

Система видеонаблюдения и регистрации на транспорте должна удовлетворять требованиям Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», иметь сертификат системы на соответствие указанному  Постановлению Правительства РФ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий соответствие поставляемых видеорегистраторов, видеокамер, а также используемого программного обеспечения требованиям разделов по видеорегистрации, видеонаблюдения, видеокамер, порядку передачи данных, без ограничений (Раздел V пп.21-31, Раздел VII пп.41-43).

2. Сертификат ТР ТС 020/2011 по электромагнитной совместимости оборудования.

Система видеонаблюдения и регистрации на транспорте должна иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

3. Исполнитель должен иметь оборудование и инвентарь, необходимые для выполнения работ;

4. Исполнитель должен производить работы в условиях действующих стоянок предприятия.

- Доставка и разгрузка используемых для выполнения работ материалов должна осуществляться силами Исполнителя с соблюдением соответствующих правил для данного вида продукции;

                - 5. В период проведения работ и в день их завершения Исполнитель вывозит за пределы объекта, принадлежащие ему конструкции и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, а также бытовой и строительный мусор.

7. Количество технических средств на ТС Заказчика:

| Марка т/с | Категория ТС | Кол-во ТС | Кол-во регистраторов | Количество мониторов | Кол-во камер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORD TRANSIT BUS | М3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| HYUNDAI AERO CITY | М3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| HYUNDAI COUNTY | М3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| VOLKSWAGEN CRAFTER | М2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ГАЗ 3221 | М2 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| ГАЗ 32212 | М2 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| ГАЗ 32213 | М2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ГАЗ 3308 | М3 | 62 | 62 | 62 | 186 |
| ГАЗ 3309 | N2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ГАЗ A62R32 | N2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ГАЗ A62R33 | M2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| ГАЗ A64R42 | M2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| ГАЗ A65R22 | M2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| ГАЗ A65R32 | M2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ГАЗ A65R33 | M2 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| ГАЗ A65R35 | M2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| ГАЗ A65R52 | M2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ГАЗ A69R32 | M2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ГАЗ C41A23 | M3 | 31 | 31 | 31 | 93 |
| ГАЗ C41R13 | N2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| КАВЗ 4235 | M3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| КАВЗ 4238-02 | M3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| КАМАЗ 43118 | N2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| КАМАЗ 43253 | N2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| КАМАЗ 43502 | M3 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| КАМАЗ 5350 | M3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| МАЗ 241030 | M3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| НЕФАЗ 4208-03 | M3 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| НЕФАЗ 5299 | M3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ПАЗ 320412-05 | M3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ПАЗ 32053 | M3 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| ПАЗ 320530 | M3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| ПАЗ 32053-110 | M3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ПАЗ 32054 | M3 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| ПАЗ 32054-04 | M3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ПАЗ 4234 | M3 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| ПАЗ 4234-04 | M3 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| ПРОМАВТО 3295R | M3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| УАЗ 220695 | M2 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| ФОРД ТРАНЗИТ | M2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Итого: |  | 225 | 225 | 225 | 603 |

8. Условия участия в конкурсе.

8.1.    Заявка участника должна включать в себя следующие документы:

8.1.1 Анкета участника, оформленная на фирменном бланке участника по форме, указанной в приложении №1. Документы, указанные в приложении №1 (Список обязательных документов для аккредитации по тендеру) должны соответствовать следующим требованиям:

- Страницы отсканированных документов должны быть сохранены таким образом, чтобы при открытии их не нужно было переворачивать;

- Многостраничные документы, сохраненные в виде нескольких файлов, должны быть объединены в один файл;

- В учредительных документах должны быть четко видны печати и подписи;

- Текст документа должен быть в читаемом формате;

- Название каждого файла должно содержать наименование документа, его номер и дату.

8.1.2. Коммерческое предложение, оформленное по форме, приведенной в приложении №3. Коммерческое предложение представляется по каждому лоту отдельно. Участник вправе заполнить данные по любому количеству лотов Участником предоставляется скан-копия ценового предложения, подписанного уполномоченным лицом с печатью организации. В коммерческом предложении должны быть указаны марки и модели предлагаемого оборудования.

8.2. Все расценки в заявке участника должны быть указаны в Российских рублях. При этом цены должны быть фиксированы на весь период действия договора.

8.3. Заявка участника закупки будет отклонена в следующих случаях:

8.3.1. Не предоставление документов, а также иных сведений, требование о наличие которых установлено документацией о закупке;

8.3.2 Несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным документацией о закупке;

8.3.3. Предоставление в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

8.3.4. Наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

8.3.5 Наличие у участника закупки просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств перед заказчиком и его дочерними и зависимыми обществами (в том числе аффилированными с участником закупки структурами);

8.3.6 Несоответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о закупке;

8.3.7. Наличие других негативных сведений, выявленных по результатам проверки.

Приложения

- Приложение 1 Анкета участника

- Приложение 2 Предварительный график оснащения ТС

- Приложение 3 Форма коммерческого предложения

Ведущий инженер по транспортной безопасности _____________________   В.В. Матасов