Приложение №1

к договору подряда №_______от  «___»__________2023г.

«Согласовано»                                                                                                    «Утверждаю»

Директор Технопарка ЭЛМА                                            Генеральный директор АО «ЭЛМА»

__________________ П.В. Солоницын                             ________________И.В. Соловьев

«___»________ 2023г.                                                                       «___»__________ 2023г.

Директор по строительству АО «ЭЛМА»                                                                М.П.

___________________В.И. Майлов

«___»________2023г.

Зам директора по строительству АО «ЭЛМА»                             Технический директор АО «ЭЛМА»

__________________ А.А. Буданов	            _______________С.А. Платонов

«___»________ 2023г.	                                                                                  «___»________ 2023г.

Директор по эксплуатации Технопарка «ЭЛМА»

___________________Марушко В.В.

«___»________ 2023г.

Подрядчик ___________________

«___»________ 2023г.

Техническое задание

на проведение   работ по замене дверей на противопожарные

г. Москва.  Зеленоград проезд. 4922  дом 4 стр.4, стр.5

г. Москва г. Зеленоград 2023г.

Техническое задание

на выполнение   работ по замене дверей на противопожарные

на объекте по адресу:

г. Москва, Зеленоград проезд 4922. дом. 4 стр.4,5

кадастровые номера: 77:10:0002008:1016, 77:10:0002008:1017

- Общие положения

Настоящим Техническим заданием предусматривается проведение комплекса общестроительных, ремонтно-отделочных и специализированных работ по замене дверей на путях эвакуации и установки противопожарный дверей в МОП офисно-производственного комплекса по адресу: г. Москва. Зеленоград проезд 4922 д.4 строение 4 и стр.5.

Все виды работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих Строительных Норм и Правил, Сводов Правил , федеральных законов  , других регламентирующих документов , в том числе и в части обеспечения мер по охране труда , экологической  и взрывопожарной безопасности.

Обязательному выполнению подлежат также технические решения, приводимые Заказчиком в составе настоящего Технического задания.

Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к соответствующим видам работ. Материалы, изделия и инженерное оборудование, применяемые при производстве работ, должны соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным и характеристикам, должны быть новыми (не бывшими в употреблении) и иметь паспорта качества, сертификаты соответствия, другие документы, предусмотренные для подтверждения качества соответствующих материалов, изделий и оборудования.

Документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, изделий и оборудования предоставляются Заказчику на всех этапах работ.

Основные отделочные, облицовочные материалы и изделия, а также колористические и дизайнерские решения, предусмотренные настоящим Техническим заданием, согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объемы работ, указанные

в Техническом задании.

Скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию в установленном порядке.

Демонтажные работы выполняются без сохранения материалов и комплектующих, если это не указано особо.

Параметры со значком * дополнительно уточняются по месту.

Основные нормативные и методические ссылки.

СНиП 3.01.01-85 (с изм. 1 1987, 2 1995) Организация строительного производства

СНиП 3.01.04-87 (СП 68.13330.2011) Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

СНиП 3.03.01-87(СП 70.13330.2012) Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.01-87 (СП 71.13330.2011) Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП 3.04.03-85(СП 72.13330.2011)   Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

СП 56.13330.2011. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001

СП 163.1325800.2014 прим. Конструкции с применением гипсокартонных листов. Правила проектирования и монтажа.

СП 1.13130.2020 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7),

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

ПУЭ Издание седьмое. (Утверждены Приказом Минэнерго России от. 08.07.2002 №204.)

!!!!! Перед заказом дверных блоков в производство необходимо дополнительно согласовать спецификацию с Заказчиком. (Цвет, тип открывания (левая/правая), тип выпадающего порога и пр.

!!!!! Все демонтированные двери с коробками передаются в Службу эксплуатации.

- Исходные данные

| Функциональное назначение | Коридоры, МОП, подвалы, без естественного освещения |
| --- | --- |
| Площадь ремонтируемых помещений | 252,7м2(данные БТИ) |
| Полы | Полимерное напольное покрытие и полы из мраморной брекчии, полы из керамической плитки, бетонные полы. |
| Ограждающие конструкции | Каркасно-обшивные перегородки из ГКЛ. (основная часть) Оштукатуренные кирпичные стены и перегородки. |
| Потолки | Подвесные потолки из стальных кассет (основная площадь), ж.б. перекрытия (тамбур вспомог. лестницы). |
| Высота помещений (до перекрытия) | основной коридор – 4,58 м тамбур – 3,12м |
| Освещение | Накладные светодиодные светильники |
| Инженерные сети | Напольные пожарные шкафы, напольные/настенные электрические шкафы/щиты, стальные воздуховоды (вновь смонтированная сеть) , встроенные стеновые клапаны системы дымоудаления, силовые и слаботочные кабельные линии. (в.т.ч. в лотках). |
| Заполнения дверных проемов | Деревянные двери, двери из ПВХ и пр. |
| Электроснабжение | Централизованное от этажных ЩР/ЩО. |

3.Производство работ. Строение № 5.

3.1 Дверной проём № 1 (на схеме):

-демонтаж деревянной двери с коробкой;

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока  (габариты изделия 850*хh2000*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

3.2 Дверной проём № 2 (на схеме):

- установка в готовый проем полуторопольной металлической противопожарной (EI60) двери глухой, с выпадающим накладным порогом (габарит проема 1270*хh2000*мм) в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

3.3 Дверной проём № 3 (на схеме):

-демонтаж двустворчатой деревянной двери с коробкой (1,40х2,0м)

- установка в готовый проем полуторопольной металлической противопожарной (EI60) двери глухой, с выпадающим накладным порогом (габарит проема 1270*хh2000*мм) в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

3.4 Дверной проём № 4 (на схеме):

-демонтаж деревянной двери с коробкой (0,85х2,0м)

- установка в готовый проем однопольной металлической противопожарных (EI60) двери глухой, с выпадающим порогом (габарит проема 850*хh2000*мм) в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040)

Восстановление отделки дверных откосов (со стороны коридора и со стороны арендуемых помещений)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

Восстановление отделки дверных откосов (со стороны арендуемых помещений)

3.5 Дверной проём № 5 (на схеме):

-демонтаж двери ПВХ с коробкой (1,45х2,3м)

- установка в готовый проем двупольной металлической противопожарных (EI60) двери глухой, с выпадающим порогом (габарит проема 1450*хh2300*мм) в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040)

Восстановление отделки дверных откосов (со стороны арендуемых помещений)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

3.6 Дверной проём № 6 (на схеме):

-демонтаж двери ПВХ с коробкой (1,45х2,3м)

- установка в готовый проем двупольной металлической противопожарных (EI60) двери глухой, с выпадающим порогом (габарит проема 1450*хh2300*мм) в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040)

Восстановление отделки дверных откосов (со стороны арендуемых помещений)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

3.7 Дверной проём № 7 (на схеме):

-демонтаж деревянной двери с коробкой (0,85м*2,0м*);

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока  (габариты изделия 850*хh2000*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

3.8 Дверной проём № 8 (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (0,85м. х 2,2м.)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока с выпадающими порогом (габариты изделия 850*хh2000*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

Восстановление отделки дверных откосов (со стороны помещения серверной)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

3.9 Дверной проём № 9 (на схеме):

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока с выпадающими порогом  (габариты изделия 850*хh2200*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

3.10 Дверной проём № 10 (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (0,8м х 2,1)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока с выпадающими порогом (габариты изделия 800*хh2100*мм), в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040).

3.11 Дверной проём № 11 (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (0,8м. х 2,1)

- установка в готовый проем в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока с выпадающими порогом (габариты изделия 800*хh2100*мм), в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040).

3.12 Дверной проём № 12 (на схеме):

- устройство каменной армированной разделительной перегородки толщиной 250 мм. (2,35м*3,25м. с проёмом под установку дверного блока (1,7м*2.3м).

- высококачественная штукатурка поверхности по маякам  с двух сторон.

- шпаклёвка, подготовка откосов.

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

- устройство противопожарных проходок коммуникаций с применением огнезащитной пены и гнутых оцинкованных элементов.

- установка в готовый проем  двупольной металлической противопожарной (EI60) двери  с выпадающими накладными порогами  (габариты изделия 1700*хh2300*мм) и остекленными вставками (размер 400х700*мм. в обеих створках) , в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, фиксаторами пассивной створки , доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

3.8 Дверной проём № 13 (на схеме):

-демонтаж металлической двери (1,0м х 2,0м*)

- установка в готовыq проем в металлическую коробку  однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока  выпадающими порогом  (габариты изделия 1000*хh2030*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

4.Производство работ. Строение № 4.

4.1 Дверной проём № 14 и № 15 (на схеме):

- демонтаж стальной двери, с сохранение (дверные блоки передаются в СЭ)

- установка в готовый проем полуторопольной металлической противопожарной (EI60) двери глухой,  с накладными  выпадающими порогами  ( приведенный габарит проема  1250*хh2030* мест- 2) в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, фиксаторами пассивной створки , доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (в цвет коридора)

4.2 Дверные проёмы № 16,17,18,19,20,21,22,23,24 (на схеме):

- демонтаж деревянной двери (0,9*2,00м) – 9 мест, с сохранение (дверные блоки передаются в СЭ)

- демонтаж облицовочных панелей «Виолет» 2 шт. со стороны коридора и 2шт. со стороны комнат.

- демонтаж каркаса стены и утепления из минеральной ваты 50мм.

-монтаж с раскреплением в пол и потолок (через приварные прокатные уголки 50х50мм распорными анкерами М8 (2 места крепления)) Н-образного каркаса (профиль 40мм Х 40мм, стенка 6мм) под проём двери 1400мм*2100мм. Окраска грунтом ГФ-021 цвет серый за 2 раза.

- установка в готовый проем полуторопольной металлической противопожарной (EI60) двери глухой,  с выпадающими порогами  ( приведенный габарит проема  1400*хh2050* мест- 9) в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, фиксаторами пассивной створки , доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040)

Облицовка стен декоративными панелями типа «Виолет Колор/Стикер» (RAL 7047*)

Каркас:

- направляющие из профиля ПН27х28

- стойки из ПП60х27 с шагом 400мм. (крепление – прямой подвес с шагом ≤600мм.)

- заполнение минераловатным утеплителем 50мм (*использовать ранее снятый утеплитель).

крепление рядовых панелей – строго   Ω-профиль +П-профиль.

- облицовка дверных откосов декоративными панелями типа «Виолет Стикер» (цвет – RAL 7047*) с установкой штатных угловых профилей. (*использовать ранее снятые панели)

- демонтаж/ монтаж плинтуса (4м.п)

4.3 Дверной проём № 25 (на схеме):

-демонтаж деревянной двери с коробкой (0,85х2,0м)

- установка в готовый проем однопольной металлической противопожарных (EI60) двери глухой, с выпадающим порогом (габарит проема 850*хh2000*мм) в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

4.4 Дверной проём № 26 (на схеме):

-демонтаж деревянной двери с коробкой (0,85х2,0м)

- установка в готовый проем однопольной металлической противопожарных (EI60) двери глухой, с выпадающим порогом (габарит проема 850*хh2000*мм) в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

4.5 Дверной проём № 27 (на схеме):

-демонтаж деревянной двери с коробкой (1,00х2,0м)

- установка в готовый проем однопольной металлической противопожарных (EI60) двери глухой, с выпадающим порогом (габарит проема 1000*хh2000*мм) в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

4.6 Дверной проём № 28 (на схеме):

-демонтаж деревянной двери с коробкой (0,90х2,0м)

- установка в готовый проем однопольной металлической противопожарных (EI60) двери глухой, с выпадающим порогом (габарит проема 900*хh2000*мм) в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040)

- устройство/восстановление по месту облицовки дверных откосов с применением ГВЛ.

- подготовка поверхностей дверных откосов под в/э окраску

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

- демонтаж/монтаж ПВХ кабель-канала 100мм. ( 5,5 м.п.)

4.7 Дверной проём № 29 (на схеме):

-демонтаж металлической двери (1,0м х 2,03м*)

- установка в готовыq проем однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока выпадающими порогом (габариты изделия 1000*хh2030*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

4.8 Дверной проём № 30 (на схеме):

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока с выпадающими порогом (габариты изделия 1000*хh2030*мм), в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040).

4.9 Дверной проём № 31  (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (1,0мх;2,0)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока  с выпадающими порогом  (габариты изделия 1000*хh2000*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

4.10 Дверной проём № 31.1 (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (1,0мх;2,0)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока с выпадающими порогом  (габариты изделия 1000*хh2000*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

4.11 Дверной проём № 32 (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (0,7мх;2,2)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока с выпадающими порогом  (габариты изделия 700*хh2200*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

4.12 Дверной проём № 33 (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (1,4м х 1,95)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах двупольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока с выпадающими порогом (габариты изделия 1400*х h1950*мм), в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

4.13 Дверной проём № 34 (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (1,4м х 1,95)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах однопольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока  с выпадающими порогом  (габариты изделия 1400*х h1950*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

4.14 Дверной проём № 35 (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (1,5м х 2,00)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах двупольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока с выпадающими порогом (габариты изделия 1500*х h2000*мм), в комплекте с ручкой-защелкой, цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска, цвет- RAL 7040).

- устройство каркасно-обшивной простенка из ГКЛВ (над дверным блоком, до потолка.) 1,44*1,5м

- подготовка поверхностей, облицованных ГКЛ, под окраску водоэмульсионными составами

- водоэмульсионная окраска простенков из ГКЛВ составом типа «Tikkurila Euro Power 7» (RAL 7047*) по подготовленной поверхности.

4.15 Дверной проём № 36 (на схеме):

- устройство каменной армированной разделительной перегородки толщиной 250 мм. (2,45м*2,7м. с проёмом под установку дверного блока (1,7м*2.3м).

- высококачественная штукатурка поверхности по маякам с двух сторон

- шпаклёвка, подготовка откосов.

- улучшенная в/э окраска откосов по подготовленной поверхности. (цвет фоновый- RAL 7047*)

- устройство противопожарных проходок коммуникаций с применением огнезащитной пены и гнутых оцинкованных элементов.

- установка в готовые проемы  двупольных металлических противопожарных (EI60) дверных блоков  с выпадающими порогами  (габариты изделия 1700*хh2300*мм) и остекленными вставками (размер 400х700*мм. в обеих створках) , в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, фиксаторами пассивной створки , доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

4.16 Дверной проём № 37  (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (1,45м х 2,00)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах двупольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока  с выпадающими порогом  (габариты изделия 1450*х h2000*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

4.17 Дверной проём № 38  (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (1,45м х 2,00)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах двупольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока  с выпадающими порогом  (габариты изделия 1450*х h2000*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

4.18 Дверной проём № 39  (на схеме):

-демонтаж металлической двери с коробкой (0,85м х 2,10)

- установка в готовые проемы в кирпичных стенах двупольного металлического противопожарного (EI60) дверного блока  с выпадающими порогом  (габариты изделия 850*х h2100*мм), в комплекте с ручкой-защелкой , цилиндровым замком, доводчиком типа Dorma TS77/ Boda TS67 (порошковая окраска , цвет- RAL 7040).

5.0 Дополнительные требования к организации проведения работ.

Работы, связанные с повышенным уровнем шума, должны выполняться строго после 18-00 в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни (по согласованию с Заказчиком).

Уборка помещений и зон производства работ от строительного мусора должна проводится не реже двух раз в течение рабочей смены.

Складирование мусора на этажах или приобъектной территории (не в бункере) запрещено.

В конце каждой рабочей смены выполняется сухая уборка зон производства работ, а также влажная уборка полов коридоров и других мест общего пользования, по которым осуществляется транспортировка грузов (материалов и строительного мусора) и перемещение рабочего персонала Подрядчика.

Перед сдачей объекта ремонта Подрядчик проводит комплексную влажную уборку.

Разработал: Сачков Андрей Владимирович 8 (926) 012-96-92

Ответственный представитель от АО ЭЛМА по посещению строительной площадки: Сачков Андрей Владимирович 8 (926) 012-96-92