ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение механической обработки посадочных мест подшипников ротора дымососа ДН 26х2-0,62 котла БКЗ-320-140 ст.№6 для нужд Энергетического комплекса НиГРЭС АО «Волга.

| 1 | Наименование объекта | Энергетический комплекс НиГРЭС АО «Волга» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение объекта | Адрес ЭК НиГРЭС: 606400, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова. Заказчик: АО «Волга» Юридический адрес: 606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, дом 1 Получатель: Энергетический комплекс НиГРЭС Адрес регистрации НиГРЭС: 606400, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова |
| 3 | Характеристика объекта | Дымосос ДН 26х2-0,62 зав.№ Б-1181; дата ввода в эксплуатацию 1981 г. |
| 4 | Особые требования | Выполнить механическую обработку шеек ротора дымососа без снятия рабочего колеса с вала, диаметр рабочего колеса 2620 мм. длина ротора 6863 мм. масса ротора с рабочим колесом 10500 кг. Механическую обработку шеек ротора выполнить согласно ГОСТ 3325-85. |
| 5 | Требования к сроку оказания услуг | До 30.06.2024 г. |
| 6 | Требования к применяемым материалам | Применяемые при изготовлении материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и сопровождаться сертификатом завода-изготовителя. Все применяемые материалы должны проходить на предприятии-изготовителе запасных частей входной контроль. Лаборатория, проводящая испытания, должна иметь документ, выданный независимым органом по оценке состояния измерений в лабораториях, подтверждающий ее компетентность в необходимой области испытаний. Поставщик обязан представить представителям Покупателя заключения/протоколы испытаний, оформленные по результатам входного контроля материалов. |
| 7 | Требования к квалификации изготовителя | Изготовитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью и репутацией; Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке, и иметь соответствующие действующие лицензии, разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора); |
| 8 | Требования к условиям оплаты |  |
| 9 | Требования к гарантийному сроку | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |