Опросный лист

для заказа транспортера винтового типа СВТ (U-образный желоб)/УВТ (цилиндрический желоб)

| Технические данные | Показатели | Величина |
| --- | --- | --- |
| патрубкаОсновные технические данные транспортера | Производительность, т/ч | 2,5-18м3\ч |
|  | Исполнение конвейера: в желобе / в трубе | В желобе |
|  | Диаметр винта шнека, мм | 200мм |
|  | Тип исполнения транспортера (передвижной/стационарный) | Стационарный |
|  | Длина транспортера по заказу (см. Рис.) | 8 метров |
|  | Исполнение привода: тянущий / толкающий | Тянущий (привод со стороны выгрузочного патрубка) |
|  | Металл(чёрный,нержавейка) | черный |
|  | Толщина пера | 4мм |
|  | Толщина желоба/трубы | 4мм |
|  | L - расстояние между центрами загрузки / разгрузки | 6200мм |
|  | Количество загрузочных патрубков, круглые, квадратные (размеры окон) | Прямоугольный 1000х200мм – 1шт. |
|  | Количество выгрузных патрубков круглые, квадратные (размеры окон) | Квадратный 200х200мм – 1шт. |
| Варианты комплектации привода (на выбор) | 1. Эл/двигатель + Ременная передача |  |
|  | 2. Мотор-редуктор | Мотор-редуктор |
|  | 3. Брэнд привода (производитель) | Не столь важно. Сервис фактов редуктора должен быть максимальным, не менее 1,7 |
|  | 4. Степень защиты привода | IP 56 |
|  | 5.Тип м/редуктора (червячный, соосный) | Соосный |
| Характеристика транспортируемого груза | Продукт | Отход зерно подготовительного отделения (пыль зерновая) |
|  | Насыпная масса, т/м³ | 1,2-1,5тн\м3 |
|  | Гранулометрический состав, мм | 0,0001-2,5мм |
|  | Температура, °С | 30С |
|  | Влажность, % | 8-12% |
|  | Склонность к налипанию (да, нет) | Крайне высокая |
| Условия работы оборудования | Место установки, отапливаемое, не отапливаемое помещение, вне помещения | Вне помещения |
|  | Температура окружающего воздуха, °С | От – 40 до +40 |
|  | Влажность окружающего воздуха, % | Естественная |
| Данные о Заказчике | Наименование компании Контактное лицо, ФИО Тел/факс Электронная почта |  |
| Особые отметки | Комплектование датчиками безопасности (да/нет) | Датчик затора |
|  | Угол наклона конвейера, град. | горизонтальное |
|  | Тип подшипника | Корпусные подшипники типа FY или UCP |
|  | Тип втулки капралон/фторопласт | Капролон ПА-6 |

ЭСКИЗ ОБОРУДОВАНИЯ