# СОГЛАСОВАНО:                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «Волга»                                                         Зам. генерального директора по

производству      АО «Волга»

______________   А.Е. Канатаев                                                       _____________   А.В. Гурылёв

# Техническое задание

Ремонтные работы   в подразделениях АО «Волга» в 2024  г.

| 1 | Наименование объекта | Здания и сооружения АО «Волга» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение объекта | 606407, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Горького, д.1 |
| 3 | Краткая характеристика объекта | Замена дверей и ворот в подразделениях АО «Волга»: - Бумцех №3 - Электроцех - ПТЦ - АТЦ - Отдел техразвития и проектирования (здание РМУ, 2 этаж) - ЦТММ |
| 4 | Требования к сроку оказания работ | 65 календарных дней с момента подписания договора. |
| 5 | Задачи. Перечень выполняемых работ. | Выполнить работы по замене дверей и ворот в подразделениях согласно Приложения №1 «Ведомость объемов работ». |
| 6 | Требования к организации выполняющей работы | К работам допускается организация, имеющая допуск СРО к данному виду деятельности. Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с квалификацией. Подрядчик должен иметь достаточную материально – техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий. Подрядчик при подготовке коммерческого предложения обеспечивает посещение объекта своими представителями с целью ознакомления с объектом и согласования с Заказчиком методов и технологии производства работ. |
| 7 | Требования к качеству результатов оказываемых работ | Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с нормативно-технической документацией, с действующими ГОСТ и ТУ, стандартами и т.д. |
| 8 | Требования к применяемым материалам, инструменту, оборудованию | При оказании услуг Подрядчик использует свои материалы, оборудование, механизмы, которые проходит поверку и освидетельствование в соответствии с нормативными сроками. |
| 9 | Требования к выполнению правил при выполнении работ | Во время выполнения работ Подрядчик обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима предприятия, правила пожарной безопасности и правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ. |
| 10 | Требования к документации | В процессе выполнения работ Подрядчик обязуется предъявлять сертификаты на используемые материалы, оформлять акты на скрытые работы с оформлением исполнительной документации в трех экземплярах. |

Приложение1

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бумцех №3 |  |  |
|  | БДМ №8 |  |  |
| 1 | Выход на крышу -лицевая сторона. Замена двери в осях по колоннам 10-11,18-19 отм.+21.00 м. |  |  |
|  | Демонтаж дверного блока размером 800х1830 (мм) | Шт/м2 | 1/1,46 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,46 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки, доводчик |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
| 2 | Запасной выход на улицу -лицевая сторона. Замена двери в осях по колоннам 38-39, отм.+0.00 м. |  |  |
|  | Демонтаж металлического дверного блока размером 930х2000 (мм) | Шт/м2 | 1/1,86 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 930х2000 (мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,86 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
| 3 | Запасной выход на улицу -приводная сторона. Замена двери в осях по колоннам 43-44, отм.+0.00 м. |  |  |
|  | Демонтаж металлического дверного блока размером 970х2000 (мм) | Шт/м2 | 1/1,94 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 970х2000(мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,94 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
| 4 | Запасной выход на улицу -лицевая сторона. Замена двери в осях по колоннам 21-22, отм.+0.00 м. |  |  |
|  | Демонтаж металлического дверного блока размером 970х2000 (мм) | Шт/м2 | 1/1,94 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 970х2000(мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,94 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
| 5 | Запасной выход на улицу от буферных ёмкостей -лицевая сторона. Замена ворот в осях по колоннам 47-48, отм.+0.00 м. |  |  |
|  | Демонтаж металлических ворот размером 2200х2500 (мм) ш/в | Шт/м2 | 1/10,67 |
|  | Установка утеплённых металлических ворот размером 2200х2500(мм) | Шт/м2 | 1/10,67 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
|  | БДМ №5 |  |  |
| 6 | Маслоцентр. Выход на улицу -приводная сторона. Замена двери в осях по колоннам 42-43, отм.+0.00 м. |  |  |
|  | Демонтаж металлического дверного блока размером 1000х1730 (мм) | Шт/м2 | 1/1,73 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 1000х1730(мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,73 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
| 7 | Выход на улицу -приводная сторона. Замена двери в осях по колоннам 17-19, отм.+0.00 м.( вход в здание из тамбура под аркой, к лестничному маршу к гл. специалистам ) |  |  |
|  | Демонтаж металлического дверного блока размером 830х1930 (мм) | Шт/м2 | 1/1,6 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 830х1930(мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,6 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
|  | (БЦ №2) |  |  |
| 8 | Бытовое помещение крановой службы. Замена двери отм.+20.00 м. |  |  |
|  | Демонтаж деревянного дверного блока размером 900х2200 (мм) | Шт/м2 | 1/1,98 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 830х1930(мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,98 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
| 8 | Бытовое помещение крановой службы. Замена двери отм.+20.00 м. |  |  |
|  | Демонтаж деревянного дверного блока размером 900х2200 (мм) | Шт/м2 | 1/1,98 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 830х1930(мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,98 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
|  | БДМ №8 |  |  |
| 9 | Железнодорожный блок БДМ №8, отм. 0,000 м |  |  |
|  | Демонтаж старых металлических (автоматических) ворот размером 4000х5500 (мм) | Шт/м2 | 1/22 |
|  | Установка новых металлических (автоматических) ворот размером 4000х5500 (мм) | Шт/м2 | 1/22 |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 2 |
|  | ЭЛЕКТРОЦЕХ |  |  |
|  | Подстанция №4 (напротив ДМЦ) |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянного дверного блока размером: 3100х3300 (мм) | шт/м2 | 2/20,46 |
|  | Зачистка металлоконструкций от старой краски с последующей окраской грунт эмаль 3 в 1 (коробка ворот) | м2 | 6 |
|  | Монтаж окрашенных трансформаторных метал. ворот с жалюзийными решетками (двупольные, холодные) 3100х3300 (мм) (доп. дверь 600х2000мм) -металл 2мм -каркас из уголка стального 63х63х5 мм В комплекте дверные ушки под навесной замок, ручки, шпингалеты | шт/м2 | 2/20,46 |
| 2 | Демонтаж деревянного дверного блока размером 2300х2300 (мм) | шт/м2 | 1/5,29 |
|  | Зачистка металлоконструкций от старой краски с последующей окраской грунт эмаль 3 в 1 (коробка ворот) | м2 | 2 |
|  | Монтаж окрашенных трансформаторных метал. ворот с жалюзийными решетками (двупольные, холодные) 2300х2300 (мм) | шт/м2 | 1/5,29 |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 1,5 |
|  | Подстанция №6 (напротив столовой) |  |  |
|  | Т1ТП6 |  |  |
| 3 | Демонтаж деревянного дверного блока размером 1800х2400 (мм) | шт/м2 | 1/4,32 |
|  | Зачистка металлоконструкций от старой краски с последующей окраской грунт эмаль 3 в 1 (коробка ворот) | м2 | 2 |
|  | Монтаж окрашенных трансформаторных метал. ворот с жалюзийными решетками (двупольные, холодные) 1800х2400 (мм) | шт/м2 | 1/4,32 |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 0,35 |
|  | Т2ТП6 |  |  |
| 4 | Демонтаж деревянного дверного блока размером 2000х3230 (мм) | шт/м2 | 1/6,46 |
|  | Зачистка металлоконструкций от старой краски с последующей окраской грунт эмаль 3 в 1 (коробка ворот) | м2 | 2 |
|  | Монтаж окрашенных трансформаторных метал. ворот с жалюзийными решетками (двупольные, холодные) 2000х 3230 (мм) ш/в | шт/м2 | 1/6,46 |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 0,45 |
|  | ПТЦ |  |  |
| 1 | Вход в АБК ( через тамбур ) |  |  |
|  | Демонтаж деревянного дверного блока размером 900*2000 (мм) | Шт/м2 | 2/3,6 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 900*2000 (мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 2/3,6 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки, доводчик |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 0,15 |
|  | АТЦ |  |  |
| 1 | Кабинет №24 |  |  |
|  | демонтаж деревянного дверного блока размером 800*2000 (мм) | Шт/м2 | 1/1,6 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 800*2000 (мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,6 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки, доводчик |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
| 2 | Кабинет №26 |  |  |
|  | демонтаж деревянного дверного блока размером 800*2000 (мм) | Шт/м2 | 1/1,6 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 800*2000 (мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,6 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки, доводчик |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 0,15 |
|  | Здание таможни |  |  |
| 1 | Вход в здание ( тамбур с терминалом) |  |  |
|  | Демонтаж деревянного дверного блока размером 1450*2000 (мм )- распашная , двупольная. | Шт/м2 | 2/5,8 |
|  | Монтаж двери металлической утеплённой размером 1450*2000 (мм ) | Шт/м2 | 2/5,8 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки, доводчик |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 0,3 |
|  | Отдел техразвития и проектирования (здание РМУ, 2 этаж) |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянного дверного блока размером 1260х2200 (мм) | Шт/м2 | 1/2,8 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 1260х2200 (мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/2,8 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки, доводчик |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 0,2 |
|  | ЦТММ. Участок гидросульфита( бытовое помещение) |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянного дверного блока размером 850х2000 (мм) | Шт/м2 | 1/1,7 |
|  | Установка противопожарного дверного блока размером 850х2000 (мм) (предел огнестойкости EI60) с использованием противопожарной пены | Шт/м2 | 1/1,7 |
|  | В комплекте петли, замок внутренний, ручки, доводчик |  |  |
|  | ремонт откосов (оштукатуривание , шпатлевание, грунтование 2 раза, окраска фасадным влагостойким составом) |  |  |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 0,07 |

Составил:

Ведущий инженер строительного отдела                                                               Рогожина  И.А.

Согласовано:

Начальник строительного отдела                                                                            Лукьянчик С.В.