Приложение к запросу №1 _Техническое задание

Техническое задание

- Наименование услуги: Оказание услуг по проведению технического освидетельствования, комплексного обследования, технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений.

- Цель, для реализации которой приобретается услуга: Исполнение обязательных требований промышленной безопасности, предусмотренных ст.13 ФЗ-116 от 21.07.1997 г. (с изменениями), а также другими нормативными правовыми актами.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые услуги: По результатам проведенных работ будет дана оценка соответствия технических устройств и сооружений требованиям промышленной безопасности, а также определена возможность их дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Технические требования к услуге:

Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования выполняются в следующей последовательности:

- анализ технической документации на оборудование;

- визуальный осмотр элементов;

- инструментальное обследование (проведение неразрушающего контроля);

- контроль функционирования оборудования;

- диагностирование технического состояния оборудования;

- испытание оборудования на прочность и герметичность;

- расчет остаточного срока службы;

- анализ результатов экспертизы, выводы и рекомендации.

Результатом оказанных услуг является:

- заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства и сооружения (по одному экземпляру на бумажном носителе, и одному экземпляру на электронном носителе в формате PDF);

- заключения по результатам комплексного обследования крановых путей (по одному экземпляру на бумажном носителе);

- заключения по результатам технического диагностирования межцехового трубопровода сжатого воздуха (по одному экземпляру на бумажном носителе);

- внесение записей в паспорта технических устройств и сооружений о результатах проведенной экспертизы промышленной безопасности (технического диагностирования, технического освидетельствования).

- Требования к поставщику:

Участник в подтверждение обязательных требований, предъявляемых Заказчиком к участникам должен предоставить следующие документы:

- копию лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте (пп.49, п.1, ст.12 ФЗ-99 от 4.05.11 г).

- Послепродажное обслуживание – не требуется.

- Объем услуг: Объем услуг указан в приложении № 1 к данному Техническому заданию.

- Срок оказания услуг: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

- Место оказания услуг:424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Суворова, д.26.

- Иные условия:

10.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг в полном объеме, в указанные сроки в соответствии с действующей нормативно – технической документацией в области промышленной безопасности.

10.2. Результаты оказания услуг являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы по своему усмотрению. Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

Объем услуг по техническому освидетельствованию, комплексному обследованию, техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений

| № п/п | Наименование услуг | Количество (усл. ед.) |
| --- | --- | --- |
|  | Экспертиза промышленной безопасности трубопровода водорода на участке обжига цеха №22, L=181 м, D=20…57 мм, с внесением записи о результатах экспертизы в паспорт оборудования. Класс опасности ОПО – 4, признак опасности – 2.1. | 1 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности емкостей для метанола V=500 л (поз. № 1, 2), нержав. сталь, под наливом, с внесением записей о результатах экспертизы в паспорта оборудования. Класс опасности ОПО – 4, признак опасности – 2.1. | 2 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности трубопровода водорода на участке пайки цеха №23, L=113 м, D=20…57 мм, с внесением записи о результатах экспертизы в паспорт оборудования. Класс опасности ОПО – 4, признак опасности – 2.1. | 1 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности ванн обезвоживания в метаноле на участке золочения МКК цеха №23 (тех. № 1, 2, 3), V=168 л, полипропилен, под наливом, с внесением записей о результатах экспертизы в паспорта оборудования. Класс опасности ОПО – 4, признак опасности – 2.1. | 3 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности трубопровода водорода на участке пайки цеха №24, L=18,5 м, D=27…32 мм, с внесением записей о результатах экспертизы в паспорт оборудования. Класс опасности ОПО – 4, признак опасности – 2.1. | 1 |
|  | Комплексное обследование крановых путей электрических талей (12 участков) общей протяженностью 296,4 м. | 12 |
|  | Техническое диагностирование межцехового трубопровода сжатого воздуха, состоящего из 10 участков, сталь, общая протяженность 1898,1 м, D=21…273 мм. | 10 |
|  | Наружный и внутренний осмотр ресивера азота V=20 м3, рег. №14561, с внесением записи о результатах освидетельствования в паспорт оборудования. Класс опасности ОПО – 3, признак опасности – 2.2. | 1 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности парового котла Miura EZ-1500G с газогорелочным устройством IB-5GN, природный газ, рабочее давление пара 1 МПа, рабочее давление газа 0,002 МПа, паропроизводительность 1,5 т/ч, с внесением записей о результатах экспертизы в паспорт оборудования. Класс опасности ОПО – 3, признаки опасности 2.1., 2.2. | 1 |

Примечания:

1. В случае необходимости проведения подготовительных работ перед проведением экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования и технического диагностирования, данные работы проводятся силами и за счет Исполнителя.

2. Регистрация заключений экспертиз промышленной безопасности в Ростехнадзоре производится Заказчиком.