# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по аварийному ремонту внутреннего канализационного трубопровода выпуска в смотровой колодец из здания АПК-1.  Производственной площадки АО «ЛВЗ «Топаз», расположенной по адресу: Московская область г. Пушкино, ул. Октябрьская, 46.

- Общие данные

  - Основание 	для 	выполнения 	работ:

    - СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84).

    - СП 30.13330.2012. Внутренний 	водопровод 	и канализация зданий.  (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).

- Перечень работ:

  - Разборка асфальтобетонного покрытия вдоль сетей наружного канализационного трубопровода;

  - Разборка грунта вручную глубиной до 2 метров с доработкой траншеи вручную;

  - Демонтаж существующего трубопровода из чугунных канализационных труб, фасонины диаметром ø100мм;

  - Устройство песчаного основания под укладку трубопровода канализации; (песок по ГОСТ-8736-93) ;

  - Прокладка трубопроводов, фасонных изделий канализации из чугунных канализационных труб диаметром ø100 мм ;

  - Пробивка в фундаменте борозд для демонтажа/монтажа трубопровода;

  - Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети;

  - Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм, (щебень по ГОСТ 8267-93) ;

  - Подъем колодца на высоту 0,5 м в ровень с асфальтовым покрытием;

  - Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль устроенных сетей наружного канализационного трубопровода;

  - Промывка участка сети с вновь смонтированным трубопроводом ø100 мм – 16 м.

- Основные требования Заказчика, предъявляемые к выполнению работ и               применяемым товарам при исполнении договора:

  - Используемые в ходе выполнения работ товары (материалы) должны иметь сертификаты и соответствовать государственным стандартам и нормам.

  - Организация, технологии и качество выполнения работ должны соответствовать условиям договора и технического задания, а также требованиям действующей нормативно-технической документации.

  - Работы должны производиться согласно плану производства работ, разработанному исполнителем и согласованным с заказчиком, в соответствии с ведомостью объемов работ и под техническим надзором Заказчика.

- Требования к Исполнителю работ:

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение его персоналом техники безопасности при выполнении работ в соответствии с требованиями действующих Правил ПТЭЭП, ПУЭ и другой нормативно-технической документацией.

  - Необходимые материалы Исполнитель приобретает и доставляет на место проведения работ собственными силами.

  - Выезд на объект заказчика для уточнения объема работ обязателен.

- Срок предоставления гарантий качества работ:

  - Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев.

  - В пределах срока гарантии Исполнитель обязан по требованию Заказчика за свой счет и

своими силами устранять все выявленные в работах недостатки.

- Состав предоставляемой технической документации:

― Акты скрытых работ;

― Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

― Паспорта на оборудование и сертификаты на использованные при производстве работ материалы.