Приложение №1

к договору подряда №_______от  «___»__________202_г.

«Согласовано»                                                                                                                                     «Утверждаю»

Директор складского комплекса                                                         Директор по строительству АО  «ЭЛМА»

__________________М.В. Миронов                                                             ________________     В.И.Майлов

«___»________ 202_г.                                                                                                         «___»__________ 202_г.

Зам. директора по строительству АО «ЭЛМА»                                                                              М.П.

__________________ С.А. Платонов

«___»________ 202_г.

«Согласовано»

Директор по эксплуатации

___________________   В.В. Марушко

«___»________ 202_г.

«Согласовано»

Подрядчик ___________________

«___»________ 202_г.

Техническое задание

на проведение работ по ремонту кровли

на объекте по адресу:

МО  г. Долгопрудный  мкр. Шереметьевский

ул. Южная д.1 стр18

г.Москва

Техническое задание

на проведение работ по ремонту кровли

на объекте по адресу:

МО  г. Долгопрудный  мкр. Шереметьевский

ул. Южная д.1 стр18

- Общие положения

Все виды работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих Строительных Норм и Правил , Сводов Правил , федеральных законов  , других регламентирующих документов , в том числе и в части обеспечения мер по охране труда , экологической  и взрывопожарной безопасности.

Обязательному выполнению подлежат также технические решения , приводимые Заказчиком в составе настоящего Технического задания.

Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам и требованиям , предъявляемым к соответствующим видам работ. Материалы и изделия , применяемые при производстве работ , должны соответствовать действующим государственным стандартам , техническим требованиям, паспортным данным и характеристикам , должны быть новыми (не бывшими в употреблении )  и иметь паспорта качества , сертификаты соответствия , другие документы , предусмотренные для  подтверждения качества соответствующих  материалов и изделий .

Документы , удостоверяющие качество применяемых материалов и изделий  предоставляются Заказчику на всех этапах работ.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объемы работ , указанные

в Техническом задании.

Скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию в установленном порядке.

Демонтажные работы выполняются без сохранения материалов и комплектующих ,если это не указано особо.

Параметры со значком * дополнительно уточняются по месту.

Основные нормативные  и методические ссылки.

СП 48.13330.2019   Организация строительного производства

СП 68.13330.2017   Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

СП 70.13330.2012   Несущие и ограждающие конструкции

СП 71.13330.2017   Изоляционные и отделочные покрытия

СП 28.13330.2017   Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

СП 17.13330.2017   Кровли.

Руководство по проектированию и устройству кровель из битумо-полимерных материалов.

Корпорация ТехноНиколь 2012г (прим.)

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2.Исходные данные

| Конструкция кровли | Рулонная , с наружным водоотведением |
| --- | --- |
| Ограждающие конструкции технических надстроек | Кирпичная кладка |
| Парапет | Кирпичная кладка с покрытием из кровельной стали |
| Конструкция покрытия | Сборные ж.б. плиты |
| Прочее | Крышные вентиляционные агрегаты и дефлекторы. Стальные трубопроводы различного назначения |

3.Производство работ.

Техническим заданием предусматривается выполнение следующих основных видов работ :

1 Замена/ремонт примыканий к парапетам, надстройкам и фронтонам.

2 Комплекс работ по ремонту кровельного ковра (на отдельных участках основной  кровли) с восстановлением уклонов и наплавлением дополнительных слоев.

3 Замена/ремонт карнизных свесов.

4 Герметизация узлов проходок инженерных систем.

5.Локальный ямочный ремонт кровли.

Настоящим Техническим заданием не предусматривается выполнение следующих работ:

- ремонт рулонных кровель технических надстроек и пристроек различного назначения,

- ремонт покрытий из профилированного стального настила (навесы разгрузочных рамп , местные покрытия) , включая примыкания их к пристройкам и фронтонам..

- восстановление опорных конструкций и теплоизоляции трубопроводов.

Раздел 1

Замена/ремонт примыканий к парапетам, надстройкам и фронтонам.

Примыкания к техническим надстройкам.

3.1.1¹ Ремонт(рихтовка) и восстановление отливов (шириной до 200мм.) из оцинкованной кровельной стали (по периметру технических надстроек) с добавлением новых элементов до 10%.

¹ Данные работы выполняются на участках с удовлетворительным состоянием примыканий кровельного ковра и при наличии борозд в кирпичной кладке, в которые заведены отливы

3.1.2 Снятие , ремонт(рихтовка) существующих отливов (шириной до 200мм.) из оцинкованной кровельной стали (по периметру технических надстроек) с добавлением новых элементов до 10%.

3.1.3 Устройство борозд 20хh30мм в кладке из полнотелого кирпича.

3.1.4 Местный ремонт примыканий рулонного ковра по следующей технологии:

- разборка рулонного ковра из наплавляемого кровельного материала (до 4х слоев),

- устройство выкружки из ц/п раствора с последующей обработкой битумным праймером.

- восстановление примыканий рулонного ковра из трех слоев наплавляемого материала типа Линокром

ТПП (толщ.2,8мм) – два нижних слоя

ТКП (толщ.3,7мм) – верхний слой,

- установка прижимных планок  из «маячкового» профиля 6-8мм.

3.1.5 Обратная установка ранее демонтированных отливов.

3.1.6 Монтаж новых элементов отливов.

3.1.7 Промазка периметра отливов герметиком типа Гермобутил.

Кирпичные фронтоны

3.1.8 Настоящим Техническим заданием предусматривается приведение данных конструктивных элементов/участков к единому виду со следующим набором работ (см.эскиз).

1- разборка оклеечной изоляции до уровня основной кровли,

2- заполнение пазух жестким ц/п раствором/пескобетоном,

3- устройство выкружки из ц/п раствора с последующей обработкой цементных/бетонных поверхностей  битумным праймером.

4- восстановление примыканий рулонного ковра из трех слоев наплавляемого материала типа Линокром

ТПП (толщ.2,8мм) – два нижних слоя

ТКП (толщ.3,7мм) – верхний слой,

5- установка прижимных планок  из «маячкового» профиля 6-8мм.

6- устройство борозд 20хh30мм в кладке из полнотелого кирпича.

7- изготовление и монтаж отливов из оцинкованной кровельной стали (шириной до 400*мм.) с последующим заполнением борозд герметиком типа Гермобутил.

8- изготовление и монтаж парапетных крышек из оцинкованной кровельной стали (шириной до 350*мм.)

9- покраска существующих парапетных крышек составом типа «Нержамет».

Раздел 2

Комплексный ремонт участков основной кровли.

Участок 1

3.2.1 Полная  разборка покрытия кровли из наплавляемого рулонного материала (≥4*слоя),

3.2.2 Восстановление цементно-песчаной стяжки на отдельных участках старого основания (на «скате» со стороны главного въезда на территорию).

3.2.3 Обработка старого ц/п основания кровли составом «бетоноконтакт» (на «скате» со стороны строения №14).

3.2.4 Устройство дополнительного слоя цементно-песчаного основания (стяжки) толщиной до 30*мм. (от уровня старого основания) для обеспечения нормативных уклонов и эффективного водоотведения.

3.2.5 Устройство выкружек из ц/п раствора по периметру примыканий к парапетам.

3.2.6 Обработка цементно-песчаных оснований (старых, ремонтных и вновь устроенных)  битумным праймером.

3.2.7 Устройство нового кровельного покрытия из 2х слоев наплавляемого рулонного материала Унифлекс

ТПП (толщ.2,8мм) –  нижний слой

ЭКП (толщ.3,8мм) – верхний слой,

По периметру примыканий к парапетам устраивается дополнительный нижний слой из Унифлекс ТПП.

3.2.8 Установка прижимных планок  из «маячкового» профиля 6-8мм. в примыканию в парапету внешней стены.

3.2.9   Покраска существующих парапетных крышек составом типа «Нержамет».

Участок 2

3.2.10 Местная разборка кровельного ковра  (до ц/п основания) с последующей очисткой от отслоений  раствора и обработкой составом «бетоноконтакт».

3.2.11 Восстановление цементно-песчаной стяжки на отдельных участках старого основания

3.2.12 Снятие отслоений старого рулонного ковра на отдельных участках в зонах застоя воды

3.2.13 Ликвидация вздутий рулонного ковра со вскрытием и просушкой основания.

3.2.14 Выведение блюдец на рулонном ковре с наплавлением латок из материала Унифлекс ТПП. либо с применением «холодной» асфальтовой смеси.

3.2.15 Устройство 2х-слойного рулонного ковра ( Унифлекс ТПП) на участках , где выполнялся ремонт стяжки, с последующей проливкой по периметру битумной мастикой.

3.2.16 Устройство дополнительного слоя и наплавляемого рулонного материала Унифлекс ЭКП.

3.2.17 Установка аэраторов типа ТехноНиколь 160х460мм. по линии водоразделов с шагом ≤12,0м (схему размещения аэраторов определить по месту).

Участок1 -   8 шт.

Участок2 -  5 шт.

Раздел 3

Замена/ремонт карнизных свесов.

На отдельных участках сопряжений основной кровли здания с покрытиями навесов разгрузочных рамп  из профилированного настила (в основном со стороны главного транспортного проезда)  элементы свесов из кровельной стали деформированы и приподняты относительно уровня рулонной кровли , что создает застой воды .

3.3.1 При комплексном ремонте (Раздел 2 Участок1) рихтовка элементов карнизных свесов (при необходимости со снятием) выполняется после полной разборки рулонного ковра.

3.3.2 Для устранения данного дефекта на остальных участках предусматривается выполнение (по месту) следующих мероприятий:

- установка анкерных креплений (распорный анкер М8/L-по подбору) с дополнительной резиновой прокладкой/шайбой и последующей герметизацией.

- крепление забивными дюбель-гвоздями.

Предварительно определен шаг креплений 900-1200мм.

Работы выполнять с применением местных «пригрузов». При необходимости подрезать свесы по линии «опирания» на профилированный настил.

3.3.3 Промазка нахлестов элементов карниза нетвердеющим герметиком типа «гермобутил».

Раздел 4

Герметизация узлов проходок инженерных систем.

3.4.1 Местный ремонт примыканий рулонного ковра с заплавлением отслоений , установкой латок и обжимных хомутов.

3.4.2 Восстановление утраченных колпаков и флюгарок.

3.4.3 Укрытие фановых выпусков мелкоячеистой тканой штукатурной сеткой с установкой обжимных хомутов.

Раздел 5

Локальный ямочный ремонт кровли.

Настоящим разделом предусматривается выполнение работ на отдельных участках основной кровли ,а также местных ремонт опорных тумб трубопроводов.

3.5.1 Снятие отслоений старого рулонного ковра на отдельных участках в зонах застоя воды

3.5.2 Ликвидация вздутий рулонного ковра со вскрытием и просушкой основания.

3.5.3 Выведение блюдец на рулонном ковре с наплавлением латок из материала Унифлекс ТПП. либо с применением «холодной» асфальтовой смеси.

3.5.4 Устройство латок рулонного ковра (1 слой Унифлекс ТПП) на участках , где выполнялась ликвидация вздутий.

3.5.5 Устройство дополнительного слоя и наплавляемого рулонного материала Унифлекс ЭКП.

3.5.6 Дополнительная герметизация отверстий и некратных мест монтажной пеной и герметиком

Разработал :  Слепухин Е.А.