УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

по производству АО «Волга»

________________ А.В. Гурылев                                                                                                                    «_____»_______________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Замена теплотехнического оборудования

в спортивно-оздоровительном комплексе

- Объем работ

Помещение каскадного душа:

- Замена душевого смесителя (модель согласовать с заказчиком) – 1шт.;

- Замена канализационных трапов – 2шт.;

- Замена решеток водозабора каскадного душа (100*200 мм) – 2 шт.;

- Замена стальных воздуховодов вентиляции Ду 200, L – 4 м.п. с установкой вентиляционных решеток – 2 шт.;

Помещение большой чаши бассейна:

- Замена вентиляционных решеток 400*600 мм (размер уточнить по месту) – 4 шт.;

- Замена вентиляционных решеток 300*300 мм (размер уточнить по месту) – 5 шт.;

- Замена канализационных трапов – 6 шт.;

- Монтаж трубопроводов отопления РР PN 25 32 - 120 м.п.;

- Монтаж трубопроводов отопления РР PN 25 25 - 10 м.п.;

- Монтаж шаровых кранов Ду 25 – 2 шт.;

- Монтаж и подключение биметаллических радиаторов отопления 12 секций 500 мм (с

установкой регулировочных кранов Ду 3/4 ꞌꞌ) – 9 шт.;

Все материалы приобретает Подрядчик. Демонтаж, монтаж, подключение сантехнических приборов к трубопроводам ГВС, ХВС производит Подрядчик.

- Этапы работ.

Очередность работ необходимо согласовывать с Заказчиком:

- демонтаж трубопроводов и сантехприборов;

- демонтированные трубопроводы и сантехприборов складировать в выделенное Заказчиком место;

- монтаж новых трубопроводов и оборудования, их подключение;

- произвести гидравлическое испытание новых трубопроводов рабочим давлением;

- произвести заделку отверстий проходов новых трубопроводов в полу, перекрытии и стенах;

- Требования к подрядчику.

–  к работам допускается специализированная организация, имеющая опыт выполнения данных видов работ;

– обязательно прибытие на объект представителей Подрядчика для обсуждения и принятия решений, касающихся производства работ по демонтажу и монтажу трубопроводов и сантехнического оборудования;

–  ремонтные работы должны быть выполнены в сжатые сроки;

– при выполнении работ Подрядчик использует свое оборудование, инструменты и приспособления;

–  приемка и выполнение работ производится согласно условиям договора;

Начальник энергоцеха                                                                  А.Н. Зотин

Согласовано:

Главный теплотехник                                                                    А.В. Грушин

Главный инженер                                                                           А.Е. Канатаев

Начальник отдела

по социальным программам	    	                                        Г.В. Киселева