Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на электромонтажные работы

в спортивно-оздоровительном комплексе

1. Объем ремонта. Общие требования по подготовке, проведению и завершению ремонта.

Необходимо произвести замену электропроводки, светильников, выключателей в помещениях СОКа. Всё требуемое электрооборудование приобретается исполнителем и согласовывается с заказчиком.

Произвести необходимые монтажные работы и расключения.

Время и сроки выполнения работ согласовываются с заказчиком.

Прокладку кабеля производить в кабельных каналах.

На соединениях использовать распаячные коробки с сальниками.

Кабель применять ВВГ

Вестибюль №1

- Монтаж системы аварийного освещения

- Монтаж светильников аварийного освещения – 2шт

Вестибюль №2

- Демонтаж старых светильников и установка новых светильников (РРL/U OPAL 40Вт) – 8шт

- Замена выключателей – 2шт

- Замена розеток – 4шт

- Замена шкафа управления – 1шт (ЩРн-24з-074 У2)

- Установка кнопочного поста на 2 кнопки с возвратом XALD213 – 8шт

- Монтаж светильников аварийного освещения – 2шт

- Установка светового оповещателя (выход)

Коридор

- Замена шкафа управления печью сауны – 2шт

- Пост кнопочный ПКУ-15-21.131-54 1хСКЛ11 зелёная 220+1хКЕ081/2(1з+1р)красная ЕТ054782 – 2шт

- Контактор малогабаритный КМИ 50А

- Реле времени PCR-513 ЕА02.001.003

- Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников GX53 71 280(спот) – 8 шт

- Монтаж светильников аварийного освещения – 2шт

Помещение для сушки волос

- Замена розеток (двойные) – 3шт

- Демонтаж старых светильников и установка новых светильников (РРL/U OPAL 40Вт) –  3 шт

- Замена выключателя – 1шт

Женская раздевалка

- Замена щита термосигнализатора

- Демонтаж кнопочного поста и перенос его в ЩО №2 (ПКУ-15-21.131-54) – 1шт

- Замена выключателей – 3шт

- Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников AQUA-2-WH (спот) – 8шт

Туалет (в женск. раздевалке)

- Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников AQUA-2-WH (спот) – 3шт

- Замена выключателя – 1шт

Женская душевая

- Демонтаж старых светильников и установка новых светильников AQUA-2-WH – 2шт

Мужская душевая

- Демонтаж старых светильников и установка новых светильников AQUA-2-WH – 2шт

Мужская раздевалка

- Замена щита термосигнализатора

- Демонтаж кнопочного поста и перенос его в ЩО №3 (ПКУ-15-21.131-54) – 1шт

- Замена выключателей – 3шт

- Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников AQUA-2-WH (спот) –    8шт

Туалет в мужской раздевалке

- Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников AQUA-2-WH (спот) – 3шт

- Замена выключателя – 1шт

Помещение каскадного душа

- Демонтаж старых светильников и установка новых светильников(LPO LSP 30Вт IP-65) – 4 шт

Помещение бассейна

- Замена щита освещения – 1шт

- Демонтаж старых светильников с колонн и стен и установка новых светильников на стенах (LPO LSP 30 Вт IP-65) – 15 шт

- Установка новых светильников на натяжной потолок AQUA-2-WH – 20шт

- Требования к исполнителю.

  - Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

  - Выполнять работы квалифицированными специалистами.

  - При выполнении работ исполнитель использует своё оборудование, инструменты.

  - Выполнить работы в сроки, согласованные с заказчиком.

- Особые условия.

  - Гарантия на выполненные работы и оборудование не менее 5 лет.

  - Дополнительная информация будет предоставлена по запросу.

  - Обязательное прибытие на объект представителя подрядчика для  обсуждения и принятия решения по вопросам производства работ.

  - Демонтированное электрооборудование складировать в выделенное заказчиком месте.