# СОГЛАСОВАНО:                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления по САД АО «Волга»                               Зам. генерального директора по

персоналу      АО «Волга»

______________   Л.Н. Юртаева                                                      _____________   С.Ю. Горбунова

# Техническое задание

# Выполнение работ по ремонту помещений СОК

| 1 | Наименование объекта | Здания и сооружения АО «Волга» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение объекта | 606407, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Горького, д.1 |
| 3 | Краткая характеристика объекта | Список ремонтируемых объектов: - вестибюль №1,2 - коридор (из вестибюля к раздевалкам и душевым) - раздевалка мужская, женская - душевая мужская, женская - туалет мужской, женский -тамбуры -большая чаша -малая чаша |
| 4 | Требования к сроку оказания работ | Не менее 120 календарных дней с момента подписания договора |
| 5 | Задачи. Перечень выполняемых работ. | Выполнить ремонт зданий и сооружений согласно приложения № 1 «Ведомость объемов работ» Перед началом работ выезд на место для детальных замеров и осмотра |
| 6 | Требования к организации выполняющей работы | К работам допускается организация, имеющая допуск СРО к данному виду деятельности. Работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с квалификацией. Исполнитель должен иметь достаточную материально – техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий. |
| 7 | Требования к качеству результатов оказываемых работ | Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с нормативно-технической документацией, с действующими ГОСТ и ТУ, стандартами и т.д. |
| 8 | Требования к применяемым материалам, инструменту, оборудованию | При оказании услуг Исполнитель использует свои материалы, оборудование, механизмы, которые проходит поверку и освидетельствование в соответствии с нормативными сроками. |
| 9 | Требования к выполнению правил при выполнении работ | Во время выполнения работ Исполнитель обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима предприятия, правила пожарной безопасности и правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ. |
| 10 | Требования к документации | В процессе выполнения работ предоставить паспорта на противопожарные двери и ворота, сертификаты на используемые материалы. |

Приложение № 1

Ведомость объемов работ

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Вестибюль №1 |  |  |
|  | Устройство бетонного пандуса 1,9х1,0 м , hср=15 см | м3 | 0,3 |
|  | Грунтование и окраска | м2 | 2,2 |
|  | Вестибюль №2 |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | Устройство лесов | М2 | 86 |
|  | демонтаж панелей ПВХ и каркаса | м2 | 86 |
|  | выравнивание стен ГКЛ на каркасе | м2 | 86 |
|  | шпатлевание поверхности | м2 | 86 |
|  | грунтование поверхности за 2 раза | м2 | 86 |
|  | окраска стен влагостойким составом | м2 | 86 |
|  | потолок |  |  |
|  | Устройство лесов | м2 | 48 |
|  | демонтаж старого потолка Армстронг с встроенными светильниками (8 шт) | м2 | 48 |
|  | устройство нового потолка Армстронг на каркасе | м2 | 48 |
|  | устройство вент решеток 600х600мм | шт | 4,0 |
|  | полы |  |  |
|  | Демонтаж/монтаж плинтусов ПВХ | м.п | 25,0 |
|  | Коридор ( из вестибюля к раздевалкам и душевым) |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | Устройство лесов | м2 | 155 |
|  | демонтаж плитки керамической, зачистка поверхности от плит. клея | м2 | 10 |
|  | выравнивание стен ГКЛ на каркасе | м2 | 155 |
|  | грунтование поверхности за 2 раза | м2 | 155 |
|  | монтаж плитки керамической | м2 | 155 |
|  | зачистка/ покраска металлических поручней | м.п. |  |
|  | потолок |  |  |
|  | демонтаж панелей ПВХ на каркасе | м2 | 40 |
|  | устройство новых алюминиевых панелей на каркасе | м2 | 40 |
|  | полы |  |  |
|  | зачистка поверхности от масляной краски | м2 | 50 |
|  | грунтование поверхности бетоноконтактом | м2 | 50 |
|  | устройство выравнивающей стяжки толщ. до 25 мм | м2 | 50 |
|  | устройство плитки керамической напольной 300х300 (мм) | м2 | 50 |
|  | демонтаж плитки керамической с лестничного марша | м2 | 7 |
|  | монтаж плитки на лестничный марш (ступени, подступени) | м2 | 7 |
|  | двери(в женскую и мужскую раздевалки, насосную, душ шарко, выходв в зал бассейна) |  |  |
|  | демонтаж старых дверей ПВХ размером 800х2000 (мм) | шт | 5 |
|  | монтаж новых дверей из ПВХ размером 800х2000 (мм) | шт | 5 |
|  | ремонт дверных откосов | м.п. | 25 |
|  | Монтаж двери ПВХ 800х2000 мм (из коридора к техническим помещениям ) | шт | 1 |
|  | Раздевалка мужская |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | Устройство лесов | м2 | 52 |
|  | демонтаж плитки керамической, зачистка поверхности от плит.клея | м2 | 52 |
|  | выравнивание стен ГКЛВ на каркасе | м2 | 52 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 52 |
|  | монтаж плитки керамической настенной | м2 | 52 |
|  | полы |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 18 |
|  | устройство выравнивающей стяжки толщ. до 25 мм | м2 | 18 |
|  | Грунтование поверхности | м2 | 18 |
|  | монтаж плитки керамической напольной | м2 | 18 |
|  | потолок |  |  |
|  | демонтаж панелей ПВХ на каркасе | м2 | 18 |
|  | устройство новых алюминиевых панелей на каркасе | м2 | 18 |
|  | замена вентрешеток 600х600мм | шт | 4 |
|  | Мужская душевая |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической, зачистка поверхности от плит.клея | м2 | 33 |
|  | демонтаж перегородок из ПВХ | шт | 3 |
|  | расширение дверного проёма до 800 мм в свету (сущ. Двери 600х2000 мм) с подведением перемычки | шт | 3 |
|  | Оштукатуривание стен | м2 | 33 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 33 |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции ( на высоту 1 м от пола) | м2 | 10 |
|  | монтаж плитки керамической настенной | м2 | 33 |
|  | монтаж новых перегородок из ПВХ | шт | 3 |
|  | полы |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 10 |
|  | устройство выравнивающей стяжки толщ. до 25 мм | м2 | 10 |
|  | Грунтование поверхности | м2 | 10 |
|  | монтаж плитки керамической напольной | м2 | 10 |
|  | потолок |  |  |
|  | демонтаж панелей ПВХ на каркасе | м2 | 10 |
|  | устройство новых алюминиевых панелей на каркасе | м2 | 10 |
|  | двери |  |  |
|  | Замена двери в сауну (стеклянная или деревянная с окошком из стеклопакета) 600х2000 мм | шт | 1 |
|  | демонтаж старых деревянных дверей размером 600х2000 (мм) | шт | 2 |
|  | монтаж новых дверей из ПВХ размером 800х2000 (мм) | шт | 2 |
|  | ремонт дверных откосов | м.п. | 15 |
|  | Тамбур между мужской раздевалкой и чашей бассейна (запасной выход) |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | ремонт трещин ремсоставом | м.п. | 4 |
|  | демонтаж отслоившейся штукатурки | м2 | 5 |
|  | выравнивание стен ГКЛВ на каркасе | м2 | 20 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 20 |
|  | монтаж плитки керамической | м2 | 20 |
|  | полы |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 17 |
|  | демонтаж бетона | м3 | 1,0 |
|  | Бетонирование площадки, ступеней | м3 | 1,4 |
|  | монтаж плитки керамической (площадка, ступени) | м2 | 17 |
|  | потолок |  |  |
|  | зачистка от старой краски | м2 | 8 |
|  | ремонт трещин ремсоставом | м.п. | 3 |
|  | шпатлевание | м2 | 8 |
|  | грунтование за 2 раза | м2 | 8 |
|  | окраска влагостойким водоэмульсионным составом за 2 раза | м2 | 8 |
|  | Туалет в мужской раздевалке |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической, зачистка поверхности от плит.клея | м2 | 20 |
|  | выравнивание стен ГКЛ ( h=2,8 м) на каркасе | м2 | 30 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 30 |
|  | монтаж плитки керамической настенной | м2 | 30 |
|  | полы |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 4,5 |
|  | устройство выравнивающей стяжки толщ. до 25 мм | м2 | 4,5 |
|  | монтаж плитки керамической напольной | м2 | 4,5 |
|  | потолок |  |  |
|  | устройство новых панелей ПВХ на каркасе | м2 | 4,5 |
|  | двери |  |  |
|  | демонтаж старых деревянных дверей размером 600х2000 (мм) | шт | 2 |
|  | монтаж новых дверей из ПВХ размером 600х2000 (мм) | шт | 2 |
|  | монтаж ГКЛ на каркасе над дверным блоком ( отсечь пространство от потолка до дверного блока.) | м2 | 0,7 |
|  | ремонт дверных откосов | м.п. | 10 |
|  | Женская раздевалка |  |  |
|  | Устройство лесов | М2 | 50 |
|  | стены |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической, зачистка поверхности от плит.клея | м2 | 50 |
|  | выравнивание стен ГКЛ на каркасе | м2 | 50 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 50 |
|  | монтаж плитки керамической настенной | м2 | 50 |
|  | полы |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 23 |
|  | демонтаж поддона ( из кирпича обложен плиткой) | м3 | 0,1 |
|  | устройство выравнивающей стяжки толщ. до 25 мм | м2 | 23 |
|  | Грунтование поверхности | м2 | 23 |
|  | монтаж плитки керамической напольной | м2 | 23 |
|  | потолок |  |  |
|  | демонтаж панелей ПВХ на каркасе | м2 | 23 |
|  | устройство новых алюминиевых панелей на каркасе | м2 | 23 |
|  | замена вентрешеток 600х600мм | шт | 5 |
|  | Туалет (в женской раздевалке) |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической, зачистка поверхности от плит.клея | м2 | 25 |
|  | выравнивание стен ГКЛ на на каркасе | м2 | 25 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 25 |
|  | монтаж плитки керамической настенной | м2 | 25 |
|  | полы |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 4 |
|  | устройство выравнивающей стяжки толщ. до 25 мм | м2 | 4 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 4 |
|  | монтаж плитки керамической напольной | м2 | 4 |
|  | потолок |  |  |
|  | устройство новых панелей ПВХ на каркасе | м2 | 4 |
|  | двери |  |  |
|  | демонтаж старых деревянных дверей размером 600х2000 (мм) | шт | 1 |
|  | монтаж новых дверей из ПВХ размером 600х2000 (мм) | шт | 1 |
|  | ремонт дверных откосов | м.п. | 5 |
|  | Женская душевая |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической, зачистка поверхности от плит.клея | м2 | 26 |
|  | демонтаж перегородок из ПВХ | шт | 3 |
|  | расширение дверного проёма до 800 мм в свету(сущ. дверь 600х2000 мм - выход к чаше бассейна) с подведением перемычки | шт | 2 |
|  | Оштукатуривание поверхности | м2 | 26 |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции ( на высоту 1 м от пола) | м2 | 9 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 26 |
|  | монтаж плитки керамической настенной | м2 | 26 |
|  | монтаж новых перегородок из ПВХ | шт | 3 |
|  | полы |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 8 |
|  | устройство выравнивающей стяжки толщ. до 25 мм | м2 | 8 |
|  | монтаж плитки керамической напольной | м2 | 8 |
|  | потолок |  |  |
|  | демонтаж панелей ПВХ на каркасе | м2 | 8 |
|  | устройство новых алюминиевых панелей на каркасе | м2 | 8 |
|  | монтаж спотов | шт | 6 |
|  | двери |  |  |
|  | Замена двери в сауну (стеклянная или деревянная с окошком из стеклопакета) 600х2000 мм | шт | 1 |
|  | демонтаж старых деревянных дверей размером 600х2000 (мм) | шт | 2 |
|  | монтаж новых дверей из ПВХ размером 800х2000 (мм) | шт | 2 |
|  | ремонт дверных откосов | м.п. | 10 |
|  | Тамбур (между женской душевой к чашей бассейна) запасной выход |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | зачистка стен от масляной краски | м2 | 18 |
|  | выравнивание стен ГКЛВ на каркасе | м2 | 18 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 18 |
|  | монтаж плитки керамической настенной | м2 | 18 |
|  | полы |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 6 |
|  | демонтаж плитки керамической с лестничного марша | м2 | 8 |
|  | устройство выравнивающей стяжки толщ. до 25 мм | м2 | 6 |
|  | монтаж плитки керамической напольной | м2 | 6 |
|  | монтаж плитки на лестничный марш (ступени, подступени) | м2 | 8 |
|  | Устройство бетонного пандуса 1,7х2,4 м , hср=15 см (за дверью «Запасной выход» в цех | м3 | 0,6 |
|  | Грунтование и окраска | м2 | 4 |
|  | потолок |  |  |
|  | зачистка от старой краски | м2 | 6 |
|  | ремонт трещин ремсоставом | м.п. | 2 |
|  | шпатлевание | м2 | 6 |
|  | грунтование за 2 раза | м2 | 6 |
|  | окраска влагостойким водоэмульсионным составом за 2 раза | м2 | 6 |
|  | двери |  |  |
|  | демонтаж старых деревянных дверей размером 800х2000 (мм). Запасной выход. | шт | 1 |
|  | монтаж новых дверей из ПВХ размером 800х2000 (мм) | шт | 1 |
|  | ремонт дверных откосов | м.п. | 5 |
|  | Уборка, вынос и вывоз строительного мусора | т | 5,3 |
|  | Помещение большой чаши бассейна |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 88 |
|  | зачистка стен от старой краски | м2 | 82 |
|  | демонтаж панелей ПВХ , демонтаж старого каркаса и утеплителя ( за панелями ПВХ выполнено утепление) | м2 | 176 |
|  | монтаж каркаса из метал.профиля | м2 | 346 |
|  | монтаж утеплителя (минплита толщ. 50 мм) | м2 | 176 |
|  | монтаж ГВЛ на каркас | м2 | 346 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 346 |
|  | гидроизоляция поверхности стен на h= 500 мм от уровня пола | м2 | 40 |
|  | монтаж плитки керамической настенной | м2 | 346 |
|  | замена лестницы метал. с поручнями (спуск в воду) | шт | 2 |
|  | полы |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 145 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 145 |
|  | гидроизоляция поверхности | м2 | 145 |
|  | устройство выравнивающей стяжки толщ. до 25 мм | м2 | 145 |
|  | монтаж плитки керамической напольной | м2 | 145 |
|  | затирка швов влагостойкой фугой/герметиком | м2 | 145 |
|  | колонны |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 20 |
|  | зачистка поверхности от старой краски | м2 | 25 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 45 |
|  | монтаж ГВЛ на перлфикс (выравнивание поверхности) | м2 | 45 |
|  | монтаж плитки керамической | м2 | 45 |
|  | потолок |  |  |
|  | монтаж натяжного потолка (двухуровневый) | м2 | 337 |
|  | чаша бассейна |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической со дна, стенок , бортиков, трамплинов | м2 | 370 |
|  | грунтование поверхности | м2 | 370 |
|  | гидроизоляция поверхности | м2 | 370 |
|  | оштукатуривание | м2 | 370 |
|  | монтаж плитки керамической на дно, стенки, бортики, трамплины (применить спец. влагостойкий эластичный клей на основе латекса) | м2 | 370 |
|  | затирка швов влагостойкой фугой/герметиком | м2 | 370 |
|  | Помещение малой чаши бассейна |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической со стен и перегородок | м2 | 105 |
|  | грунтование поверхности за 2 раза | м2 | 105 |
|  | гидроизоляция поверхности | м2 | 105 |
|  | выравнивание стен (маячая штукатурка) | м2 | 105 |
|  | монтаж плитки керамической настенной (применить спец. влагостойкий эластичный клей на основе латекса) | м2 | 105 |
|  | затирка швов влагостойкой фугой/герметиком | м2 | 105 |
|  | замена лестницы метал. с поручнями (спуск в воду) | шт | 1 |
|  | замена поручней ( по периметру чаши) | м.п. | 6 |
|  | полы |  |  |
|  | демонтаж плитки керамической | м2 | 20 |
|  | грунтование поверхности за 2 раза | м2 | 20 |
|  | гидроизоляция поверхности | м2 | 20 |
|  | устройство выравнивающей стяжки толщ. до 25 мм | м2 | 20 |
|  | монтаж плитки керамической напольной (применить спец. влагостойкий эластичный клей на основе латекса) | м2 | 20 |
|  | затирка швов влагостойкой фугой/герметиком | м2 | 20 |
|  | потолок |  |  |
|  | демонтаж потолка Армстронг на каркасе | м2 | 16 |
|  | устройство натяжного потолка | м2 | 16 |
|  | двери |  |  |
|  | демонтаж старых деревянных дверных блоков дверей размером 600х2000 (мм) | шт | 1 |
|  | демонтаж старых деревянных дверных блоков дверей размером 800х2000 (мм) | шт | 1 |
|  | монтаж новых дверных блоков из ПВХ размером 600х2000 (мм) | шт | 1 |
|  | монтаж новых дверных блоков из ПВХ размером 800х2000 (мм) | шт | 1 |
|  | ремонт дверных откосов | м.п. | 10 |
|  | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 14 |

Составил:

Ведущий инженер   СО                                                                                           И.А.  Рогожина

Согласовано:

Начальник строительного отдела                                                                          С.В. Лукьянчик

Начальник Отдела по соц. программам                                                                 Г.В. Киселева