# Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Руководитель аэродромной службы |
|  | (должность начальника подразделения – Инициатора) |
|  | Сабуров Ф.К.. |
|  | (Ф. И. О. начальника) |
|  | (подпись) |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для Договора подряда на выполнение работ по очистке от иловых отложений и телеобследованию коллектора перрона №3, отводящего поверхностные воды с МС386-389, и лотковых рядов водосточно-дренажной сети перронов №1,3 |
| Требования к предмету закупки |
| Общие требования к качеству |
| Гарантия на выполненные работы не менее 1 (одного) года. |
| Требования к техническим характеристикам |
| В соответствии с нормативными документами, действующими в РФ |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
| - |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| -- |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
| -- |
| Количество товара, объем работ, услуг |
| 1.6.1. Работы по очистке коллектора от иловых отложений: Коллектор L=370 п.м. -очистка от иловых отложений труб D=500 мм, L=370 п.м., заиленность 98 %; -промывка перепусков коллектора (из ДК в СК) D=200 мм, L=35 п.м, заиленность 95 %; - очистка от иловых отложений ДК (дождеприемных колодцев), h = 1,5 м – 7 шт; - восстановление СК (смотровой колодец): откопка, очистка от мусора, вывод люка СК на уровень земли – 4 шт. 1.6.2.Работы по очистке лоткового ряда от иловых отложений: Перрон №1: -снятие и установка решеток лоткового ряда – 20 шт.; -очистка от иловых отложений лоткового ряда L=2785 п.м., заиленность 20% -промывка перепусков лоткового ряда D=200мм, L=230 п.м. Перрон №3: -снятие и установка решеток лоткового ряда – 6 шт.; -очистка от иловых отложений лоткового ряда L=320 п.м., заиленность 20% -промывка перепусков лоткового ряда D=200 мм, L=15 п.м. 1.6.3.Вывоз и утилизация илового осадка (с предоставлением документов, подтверждающих утилизацию отходов); 1.6.4.Телеобследование коллектора L=370 п.м. 1.6.5.По результатам обследования выполнить Отчет, включающий: - уточнение и описание проблемных участков, рекомендации по ремонту; -видео и фотоматериалы по результатам обследования; -геодезические координаты (GPS) смотровых колодцев в системе координат ПЗ-90.11 и WGS-84 (предоставить данные в виде каталога); -ситуационный план коллектора с привязкой к ВДС перрона №3 и указанием длин, диаметров участков трубопровода (Графические материалы в формате *.pdf, *.DWG); -продольный профиль коллектора с указанием глубины залегания СК (смотровых колодцев), длин и диаметров труб коллектора, отметок и диаметров перепусков в СК, продольных уклонов участков коллектора, проблемных участков (подлежащих ремонту) коллектора (Графические материалы в формате *.pdf, *.DWG). Отчет предоставить в трех экземплярах на бумажном и одном на электронном носителе (формат:*.doc, *.pdf, *.DWG : |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.41, лит. ЗИ, Перроны №1,3 |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Работы выполняются в рамках действующего аэродрома, в период с даты подписания Договора по 30 сентября 2024 г. Конкретные сроки выполнения работ определяются в соответствии с письменным Уведомлением Заказчика. Время производства работ: день, ночь, круглосуточно (в зависимости от штатной ситуации. Максимальный срок выполнения работ – 1 (один) месяц) |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| 2.3.1.Подрядчик обязан самостоятельно оформить пропуска для доступа своих сотрудников и спец.техники в контролируемую зону аэропорта «Пулково. Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Ознакомиться с условиями пропускного режима и образцами заявок на получение пропусков можно на официальном сайте http://www.pulkovoairport.ru. Расходы на изготовление пропусков в контролируемую зону аэропорта для работников и/или транспортных средств Подрядчика несёт Заказчик. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора. Срок изготовления пропусков ориентировочно составляет 90 календарных дней. При подготовке коммерческих предложений в рамках настоящей закупки необходимо учесть, что в настоящее время участились случаи отказов органами внутренних дел и Федеральной службы безопасности в выдаче пропусков в контролируемую зону аэропорта «Пулково» лицам, не имеющим российского гражданства 2.3.2.Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников, производящих работы на территории заказчика, спец.одеждой и сигнальными жилетами 2 класса защиты 2.3.3.Для использования автотранспорта и средств механизации (бульдозеры, экскаваторы, краны, грузовики и т.п.), Подрядчик обязан застраховать риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ. Страховая сумма: не менее рублевого эквивалента 1 000 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования), на весь срок действия настоящего Договора. В договоре страхования должен быть указан весь автотранспорт и/или средства механизации, используемые Исполнителем при выполнении работ, либо должно быть указание на неограниченное количество ТС, на которые распространяется страхование. Страхование должно распространяться на контролируемую зону аэропорта «Пулково» и прилегающую территорию в радиусе 50 метров; Размер франшизы не должен превышать рублевого эквивалента 1 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования). Копия страхового полиса (заверенная печатью и подписью руководителя Исполнителя) должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения Договора. 2.3.4.В цену контракта включены все расходы, связанные с выполнением контракта, в том числе: стоимость выполнения работ, стоимость используемых строительных материалов, конструкций и оборудования, транспортные расходы, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов, страхование и другие обязательные платежи. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием и инструментами. |
| Требования к потенциальному поставщику |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
| лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. |  |
| Допуски, разрешения: |  |
| сертификаты, декларации: |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.); |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.); |  |
| Иные: Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), со сведениями из налоговой инспекции актуальностью не более 1 месяца до дня размещения извещения о закупке в Единой информационной системе в сети Интернет. Справка должна иметь отметку налогового органа и указание на дату выдачи (составления) документа |  |
| квалификационные требования: |  |
| требования к персоналу: |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию (собственность или аренда): 1.Илососная машина с производительностью вакуумного насоса не менее 1300м3/ч и глубиной всасывания не менее 10 м – 2 шт.; 2.Комбинированная каналопромывочная машина, производительностью не менее 30 л/мин при давлении 170 бар – 2 шт.; 3.Насосы для перекачки стоков не менее 750 м3/ч, напором не менее 30 м и глубиной всасывания не менее 5 м – 2 шт 4.Мобильная лаборатория, оснащенная роботизированным комплексом для визуального контроля |  |
| Потенциальный поставщик обязательно должен предоставить документы, подтверждающие правоспособность юридического лица: - заверенную копию или сверенную с подлинником ксерокопию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа; - свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное после 01.07.2002 г.; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation); - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register); - документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта); -копия Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; - расчет-обоснование цены договора; - копии ПТС или другие договора, подтверждающие законное право Исполнителя на использование техники в период исполнения; -копии договоров и актов КС-2, КС-3, подтверждающих выполнение потенциальным поставщиком за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ, аналогичных работам, являющихся предметом закупки. Все документы, предоставляемые потенциальным Исполнителем, должны быть заверены печатью и подписью Генерального директора потенциального Исполнителя. |  |