ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

| Марка, модель и тип транспортного средства | АКН-15 на шасси КАМАЗ-65224 или аналог |
| --- | --- |
| Технические характеристики | 1. Базовое шасси КАМАЗ-65224 -колесная формула 6×6 -двигатель (марка, тип) КАМАЗ-740.37-400, четырехтактный дизель с турбонаддувом -количество и расположение цилиндров двигателя 8, V-образное -рабочий объем двигателя, см³ 11 760 -максимальная мощность двигателя, л.с. 400 -топливо дизельное 2. Рабочая вместимость, м³ 15 3. Количество секций 1 4. Материал цистерны углеродистая сталь 5. Вакуум-компрессор PNR-122 6. Производительность вакуум-компрессора, м³/ч. 730 7. Габаритные размеры, мм. 9 500×2 540×3 700 8. Снаряженная масса, кг. 14 150 9. Полная масса, кг. 29 300 -передняя ось, кг. 6 606 -задняя тележка, кг. 22 694 |
| Дополнительное оборудование | Оборудование в соответствии с требованиями ДОПОГ; предпусковой подогреватель; набор автомобилиста (аптечка, перчатки, знак аварийной остановки, огнетушитель, жилет, противооткатные упоры) . Тахограф - АТОЛ Drive 5 с СКЗИ. отключить AdBlue (мочевину), искрогаситель, отопитель воздушный Планар-4Д или аналог, зуммер заднего хода, двухсторонний видеорегистратор, коврики салона, домкрат |
| Общее количество | 1 ед. |
| Год изготовления | 2024 |
| Базис поставки | 628285, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, ул. Ивана Шестакова, подъезд 29 |
| Срок поставки | Рассмотрим сроки поставки участников |