|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Ульяновское карьероуправление» ____________________Е.Н. Соколов «_____»__________________2024 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации:

«Проект рекультивации земель, нарушенных при разработке Нагорного месторождения опоковидных пород, расположенного на территории Ульяновского района, Ульяновской области»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Нагорное месторождение опоковидных пород, расположенное на территории Ульяновского района Ульяновской области. |
| 2. Заказчик | ООО «Ульяновское карьероуправление» Ульяновская область, г. Новоульяновск, Промышленный проезд, д. 1 |
| 3. Объекты рекультивации | Нарушенные земли при разработке Нагорного месторождения опоковидных пород входящие в границы участка недр, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения по адресу – Ульяновская область, Ульяновский район, кадастровые номера 73:19:110901:457, 73:19:110901:456. |
| 4. Степень и характер деградации земель | Тип деградации - технологическая (эксплуатационная) деградация земель. Нарушение земель обусловлено эксплуатацией месторождения. Степень деградации – технологическая, средне деградированная. |
| 5. Направления рекультивации | Сельскохозяйственное. |
| 6. Основания для проведения работ | 6.1. Лицензия на право пользования недрами УЛН 00244 ТЭ. 6.2. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель». |
| 7. Цели и задачи работ | Разработка проекта рекультивации земель, нарушенных при разработке Нагорного месторождения опоковидных пород, расположенного на территории Ульяновского района Ульяновской области (площадь участка недр 94,0 га). |
| 8. Вид отсыпки при рекультивации | Плодородный слой почвы – из временного отвала почвенно-растительного грунта, вскрышные породы используются для целей рекультивации. |
| 9. Исходные данные | 9.1. Лицензии на пользование недрами. 9.2. Технические условия на рекультивацию земель, согласованные собственниками земельных участков. 9.3. Технический проект разработки Нагорного месторождения опоковидных пород, расположенного на территории Ульяновского района Ульяновской области». 9.4. Климатическая справка Росгидромета. 9.5. Выписка ЕГРН на земельные участки. 9.6. Другие материалы по требованию. Данные предоставляются в электронном виде. |
| 10. Этапы, состав и содержание работ | Предусмотреть состав проекта рекультивации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель». 1. Раздел "Пояснительная записка": - описание исходных условий рекультивации земель, степень и характер деградации земель; - кадастровые номера ЗУ, в отношении которых проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из ЕГРН; - сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании ЗУ; - информацию о правообладателях ЗУ; - сведения о нахождении ЗУ в границах территорий с особыми условиями использования. 2. Раздел "Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель: - экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений; - описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по рекультивации; - обоснование достижения запланированных значений физических, химических и биологических показателей состояния по окончании рекультивации земель. 3. Раздел "Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель: - состав работ, определяемый на основе результатов обследования и инженерно-геологических изысканий; - описание последовательности и объема проведения работ; - график проведения работ по рекультивации; 4. Раздел «Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ»: - локальные и сводные сметные расчеты затрат по видам и составу работ по рекультивации каждого участка отдельно и всего по проекту. |
| 11. Требования к выполнению работ | 1. Разработка проекта рекультивации земель должна осуществляется с учетом: - площади нарушенных земель, степень и характера их деградации, выявленных в результате проведенного обследования земель; - требования в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов, а также региональных природно-климатических условий и местоположения ЗУ; - целевого назначения и разрешенного использования нарушенных земель. 2. Принятые при проектировании технологические решения должны: - обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства РФ; 3. Предусмотреть использование технологий и культивационных материалов, которые являются безопасными для окружающей среды и здоровья человека, доступными и экономически целесообразными. 4. По каждому технологическому решению рекультивации необходимо определить: - состав, последовательность и объем выполнения работ и технологических операций; - необходимую и достаточную номенклатуру и периодичность (кратность) проведения технологических операций; - номенклатуру, рекомендуемые типы применяемой техники и оборудования; - состав, последовательность и объем выполнения работ и технологических операций; - особенности выполнения технологических операций в различных погодных условиях; - эффективность работ и отдельных этапов; - номенклатуру, рекомендуемые марки и нормы внесения биологических препаратов, удобрений и других необходимых материалов (рекультивационных смесей). 5. Проектом предусмотреть промежуточный контроль качества по показателям, определяющим выбор технологических операций и технологических режимов. 6. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (п.16). |
| 12. Требования, предъявляемые к исполнителям | Наличие дипломов и удостоверений, подтверждающих профильное образование и повышение квалификации работников. |
| 13. Порядок контроля и приемки работ | Контроль и приемка работ осуществляется с требованиями нормативно-технической документации. Сдача-приемка работ производится, согласно календарному плану. |
| 14. Сроки выполнения | 90 календарных дней. |
| 15. Перечень материалов, передаваемых заказчику и требования к ним | Исполнитель предоставляет Заказчику: проект рекультивации нарушенных земель - на бумажном носителе – в 2-ух экземплярах; - на электронном носителе (CD диске) в формате *pdf и *dwg – 1 экземпляр. Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту бумажной документации. Графическая часть в формате *dwg и *pdf. Выдача промежуточных материалов не предусмотрена. |
| 16. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работу | 16.1. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1 (с изменениями и дополнениями). 16.2. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведение рекультивации и консервации земель». 16.3. ГОСТР 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель». 16.4. ГОСТ 17.4.3.02-85 Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 16.5. ГОСТР 59060-2020 «Классификация нарушенных земель в целях рекультивации» |
| 17. Результат работы | Проект рекультивации земель, нарушенных при разработке Нагорного месторождения опоковидных пород, расположенного на территории Ульяновского района Ульяновской области. |
| 18. Особые условия | Исполнитель: - Согласовывает проектные решения с Заказчиком; - Согласовывает проектную документацию со всеми заинтересованными организациями с привлечением Заказчика – в сроки, указанные в договоре. - Сопровождает при необходимости проведение государственной экологической экспертизы. |

Главный маркшейдер

ООО «Ульяновское карьероуправление»                                           В.Н. Копытов