# Приложение №3 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТМЦ

|  | Предмет закупки | Поставка цементно-песчаной смеси. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материалов |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, ГОСТ | Кол-во | Ед. изм. | ОКПД 2 |
| 2.1 | Смесь цементно-песчаная М-400 | Марка –М400 Наибольшая крупность заполнителя- до 2,5мм Прочность сцепления с основанием – не менее 0,5Мпа Расход при толщине слоя в 10мм – 18 кг/м2 Тара- бумажный мешок 25 кг. | кг. | 30000 | 23.64.10.120 |
|  | Место поставки товара | Доставка на объект Заказчика по адресу: гор. Волгоград пр. Волжский 6д, за счет поставщика |
|  | Сроки (периоды, последовательность, этапы) поставки товара | Не более 30 календарных дней с даты подписания договора, но не ранее получения от Покупателя уведомления о готовности принять Товар, согласно п. 1.3. настоящего договора |
|  | Назначение товара и цели использования, Требования к условиям эксплуатации товара | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей и тепловых камер. |
|  | Условия поставки товара | Доставка на объект Заказчика по адресу: гор. Волгоград пр. Волжский 6д, за счет поставщика |
|  | Требования к качеству товара | В соответствии с п.2. технического задания |
|  | Требования к упаковке товара | Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке всеми видами транспорта, включая перевалки, перегрузки, и должна соответствовать требованиям нормативных документов. |
|  | Требования к маркировке товара | В соответствии с п.2. технического задания |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара | Сопроводительная документация, передаваемая по перечню заказчику вместе с продукцией, должна включать: сопроводительный паспорт, документы, подтверждающие качество и безопасность товара, сертификаты (декларации) соответствия |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у заказчика | Не указано |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром | Не указано |
|  | Требования к гарантийному сроку, условиям гарантийного обслуживания | Не менее 12 (месяцев) месяцев с даты подписания Сторонами Товаросопроводительных документов, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем |
|  | Обоснование недопустимости эквивалентности ТМЦ | Применение эквивалента допускается. |