Техническое задание на проведение тендера

на выполнение полного комплекса работ по устройству декоративного штукатурного фасада и вентилируемого фасада на 1 этаже на Объекте – «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, отдельно стоящим зданием общеобразовательной организации начального общего образования на 100 мест, дошкольной образовательной организации на 80 мест» Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект. Почтовый адрес ориентира: Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский. Кадастровый номер участка: 78:11:0005607:1634. 1 Этап

| 1 | Контактное лицо | По техническим вопросам - Руководитель строительства Владимиров Константин Владимирович +7-921-572-66-05 По вопросам документации – ведущий инженер ПТО Волкова Марина Евгеньевна Моб/тел. 8-921-855-41-06 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 5 | Состав работ | 1 На основании Проектной рабочей документации, представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, а также нормам и правилам действующем на территории РФ, Подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы обязан выполнить следующие комплекс работ по устройству фасада: Отделка основной плоскости фасада – штукатурный фасад СФТК, цвет NCS S 4040-Y70R Отделка стен паркинга – штукатурный фасад СФТК, цвет NCS S 0502-Y50R Декоративная отделка под окнами – фактура полосы, цвет NCS S 7010-Y30R Декоративный контур оконных проемов и откосов цвет NCS S 0502-Y50R Отделка основной плоскости 1-го этажа – НВФ, керамогранит NCS S 0502-Y50R, уральский гранит, моноколор окрашенный в массе, матовая UF004PR (или аналог), скрытое крепление Отделка цокольной части 1-го этажа – НВФ, керамогранит NCS S 6502-Y, уральский гранит, моноколор окрашенный в массе, матовая UF001PR (или аналог), скрытое крепление Отделка цоколя – камень бетонный облицовочный СКЦ-2Л-11-60 мм Облицовка «крышек» парапетов пандусов и лестниц, облицовка ступеней и площадок – керамогранитная плитка, толщина 20 мм Отделка фасадных стен на лоджиях – штукатурный фасад СФТК, цвет NCS S 0502-Y50R Окраска потолка на лоджии NCS S 0502-Y50R Металлические элементы: откосы, отливы, карнизы – сталь NCS S 0502-Y50R (цвет определяется после согласования МОКАПА) На основании Проектной документации, представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, а также нормам и правилам действующем на территории РФ, Подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы обязан выполнить следующие комплекс работ по устройству витражных конструкций: Принять у Заказчика строительную готовность и геодезическую основу. Провести геодезическую съемку фактического расположения оконных и дверных проемов, а также установленных оконных и дверных блоков. Разработать все узлы, связанные с креплением и примыканием конструкций и согласовать их с Генеральным проектировщиком, Заказчиком (в том числе с отделом маркетинга), Подрядными организациям к конструкциям которых примыкает фасад (окна, витражи и др.) Разработать документацию с сопоставлением узлов с фасадами НВФ и СФТК. Изготовить подлежащие монтажу конструкции в соответствии с проведенными замерами и согласованными с Заказчиком проектом раздела КМ. После согласования рабочей документации КМ с Ген. подрядчиком и Заказчиком, перед заказом материалов и началом работ, подготовить образец Мокап фасада СФТК, НВФ, цоколь, мет. карнизы в совокупности со всеми элементами и согласовать с Ген. подрядчиком, с Заказчиком (в том числе с отделом маркетинга). Ген. подрядчик указывает место установки Мокапа, проводит и руководит общей организацией работ. Перед началом работ иметь: в исправном техническом состоянии основные средства производства работ, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения работ, необходимые для выполнения работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией. Назначить лицо, ответственное за производства работ на Объекте, электрохозяйство, пожарную безопасность, а также безопасное производства работ с подъемными механизмы. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказы на ответственных и уполномоченных представителей. Разработать и согласовать ППР и технологические карты на каждый виды работ. Соблюдать порядок размещения строительных материалов. При производстве работ использовать только новые материалы. Приемку, разгрузку, складирование, разноску к месту проведения работ прибывающих на объект материалов осуществляет подрядчик (с использование собственных машин и механизмов). Круглогодично обеспечивать сохранность своих строительных материалов и оборудования на строительной площадке. Монолитный конструкции передаются Подрядчику в существующем виде, выполненном по проекту в соответствии с нормами. Подготовительные работы по подготовке поверхности – обязанность Подрядчика. Подрядчик обязан проработать прилагаемый проект на соответствие объемов. Доработать, при необходимости, проект, разработать необходимые для выполнения работ узлы, в том числе участвовать в разработке узлов, в которых работы стыкуются с другими подрядчиками. Узлы предоставить на согласование Генпроектировщику и Заказчику. Любые изменения проектных решений до начала производства работ, заблаговременно, оформляются разработанными новыми узлами с обязательным согласованием у Генпроектировщика и Заказчика. В расчете договорной цены учтены стоимость материалов с учетом транспортных расходов, стоимость работ по каждому виду работ, доставке и разгрузки материалов. В расчете учтены работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Стоимость работ рассчитана на выполнение полного комплекса работ, относящегося к предмету договора, «под ключ». Учтено использование собственных механизмов, электроинструмента, СИЗ, расходных материалов, комплектующих и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ. В стоимости работ полностью учтены работы и мероприятия, связанные с производством работ в зимний период. Сдача работ заказчику и Управляющей компании, с предоставлением пакета исполнительной документации в 3-х экземплярах с приложенными действующими сертификатами и паспортами на применяемые материалы, исполнительные схемы. Подрядчик несет ответственность за сдачу работ контролирующим органам, получение ЗОС, передачу объекта в эксплуатацию (в рамках выполняемых работ). Обеспечивает своих рабочих электроинструментом, спецодеждой, СИЗ, машинами и механизмами. В составе работ перечислены основные виды работ. Работы являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию. • Подрядчик обязан обеспечить сдачу и согласование исполнительной документации Заказчику и другими заинтересованными организациями; • Исполнительная документация предоставляется: • - в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, • - в электронном виде – на CD (DVD) в формате .pdf и |
| 9 | Условия договора | Условия договора Заказчика изменению не подлежат. Производятся гарантийные удержания 5%, ежемесячно с выполнения подрядчика снимаются средства за предоставленные Заказчиком ген. услуги 2%. |
| 10 | Квалификационные требования | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах. Допуски СРО и лицензии по необходимости |
| 11 | Место выполнения работ | Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский. Кадастровый номер участка: 78:11:0005607:1634 |
| 12 | Сроки выполнения работ | 15.03.24-31.10.24 |
| 13 | Срок подачи коммерческого предложения | 2 недели |
| 14 | Необходимые документы для участия в тендерной процедуре | 1.Анкета участника 2.Расчет договорной цены 3.Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков 4.Информационная карта выполненных и текущих работ |
| 15 | Место и форма подачи коммерческого предложения | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайт Росэлторг.Бизнес и на почту e-mail: tender3@rsti.ru |

Документация по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/vDDvmkEWrjIRSw