Приложение №__

к Договору №___________ от «___» ____________ 202__г.

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| _____________________ | Генеральный директор |
| _____________________ | АО «Салаватстекло» |
| _____________________ | ___________С.А. Агуреев |
| _____________________ | «____» __________2023г. |

Техническое задание № 4

на разработку проектной документации

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Здание цеха производства листового стекла линия 6, инв. № 1662 |
| 2. Адрес объекта | 453253, Республика Башкортостан, гор. Салават, ул. Индустриальная, 18 |
| 3. Основание для проектирования | Решение заказчика |
| 4. Заказчик | АО «Салаватстекло», РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18. ИНН 0266004050 |
| 5. Вид работ | 1. Разработка проектной документации. 2. Разработка специальных технических условий (необходимость определяется проектом). 3. Сопровождение прохождения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации до получения положительного заключения. 4. Разработка рабочей документации. |
| 6. Вид строительства | Реконструкция |
| 7. Стадийность проектирования | 1. Стадия П (Проектная документация); 2. Стадия Р (Рабочая документация). |
| 8. Требования по вариантной разработке | Не требуется |
| 9. Источник финансирования | Собственные и заемные средства заказчика |
| 10. Идентификация объекта | 1. Помещения производственно-складского назначения; 2. Нет принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры; 3. Нет опасных природных явлений и техногенных воздействий на территории строительства; 4. Опасный производственный объект 3 класса опасности – «Сеть газопотребления АО «Салаватстекл»;(Площадка пр-ва АО СС, краны г\п 16т, 4 класс опасности) 5. Категория пожарной и взрывопожарной опасности – Ф5; 6. Помещения с постоянным пребыванием людей – 1 шт (4 человека); 7. Уровень ответственности – нормальный. |
| 11. Сведения об участке и планировочных ограничениях | 1. Здание с кадастровым номером 02:59:060105:8 расположено на земельном участке с кадастровым номером 02:59:060105:19 в производственной зоне П-1/10 юго-западного промышленного района городского округа город Салават; 2. Договор аренды земельного участка № 51-23-57 зем от 24 апреля 2023 года; 3. Геологические и гидрогеологические условия средней сложности. 4. Рельеф площадки относительно ровный с перепадом высот в направлении восток-запад +2.000 мм (среднее значение); 5. Площадка пристроя помещений производственно-складского назначения (Приложение № 1. Схема размещения объекта на земельном участке) ограничена: - с северной стороны - стеной здания цеха листового стекла линия 6 в осях 015/А÷Я; - с восточной стороны - участком ж/д пути № 12 АО «ВолгаУралТранс»; - с южной стороны – улицей Южной и северным фасадом здания производства стеклотары; - с западной стороны – участком улицы №3 вдоль восточного фасада здания производства стеклотары и участком улицы № 4 от здания производства стеклотары до здания цеха производства листового стекла линия 6; 6. Площадка помещения участка погрузки в ж/д транспорт ограничена: - с северной стороны - участком ж/д пути № 15 АО «ВолгаУралТранс»; - с восточной стороны – участком улицы № 2; - с южной стороны - участком ж/д пути № 12 АО «ВолгаУралТранс»; - западная сторона находится внутри существующего здания цеха производства листового стекла линия 6 в осях 015÷5/Г. |
| 12. Краткая техническая характеристика объекта | 1. Проектируемый пристрой помещений производственно-складского назначения общей площадью 32000 м2 в плане состоит из прямоугольников размером (Приложение № 2. Схема объекта); - 159х60м (ширина пролёта 30м, 2 шт продольно) с западной стороны; - 372х60м (ширина пролётов 30м, 2 шт продольно, 1 шт поперечно с южной стороны) с восточной стороны; которые совмещены по длинной стороне и узкими сторонами примыкают к стене здания цеха листового стекла линия 6 в осях 015/А÷Я. 2. Проектируемое помещение участка погрузки в ж/д транспорт площадью 2550 м2 в плане представляет прямоугольник размером (ориентировочно) 142х18м и расположен на месте существующей части здания цеха производства листового стекла линия 6 в осях 015÷5/А÷Г. 3. Здание каркасное, полы монолитные железобетонные, ограждающие конструкции – сендвич-панели, кровля наборная с ПВХ мембраной, высота до стропильных конструкций 10 м. 4. В каждом пролете предусматривается проектом установка 2-х мостовых опорных кранов грузоподъемностью 10 тонн или 16 тонн. 5. Производительность участка упаковки стекла – 200 тонн/сутки; 6. Производительность участка съёма крупноформатного стекла – 160 тонн/сутки; 7. Производительность участка погрузки готовой продукции в ж/д транспорт – 715 тонн/сутки (10÷11 ж/д вагонов); 8. Производительность участка погрузки готовой продукции в автотранспорт – 475 тонн/сутки (23 грузовых автомобиля с полуприцепом); 9. Вместимость участка склада готовой продукции – 46 462 тонны стекла листового. |
| 13. Нормативная документация | 1. Градостроительный кодекс РФ; 2. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; 3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 4. Технический регламент о безопасности сетей газопотребления и газораспределения; 5. Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 6. ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 7. ГОСТ 21.508-2020 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий сооружений и жилищно-гражданский объектов»; 8. Иные действующие НТД, нормативные-правовые акты РФ, РБ и ГО город Салават. |
| 14. Состав документации | 2. Документация стадии П (проектная) в объеме, соответствующему требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: 2.1. Пояснительная записка; 2.2. Схема планировочной организации земельного участка; 2.3. Объемно-планировочные и архитектурные решения; 2.4. Конструктивные решения; 2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения: 2.5.1. Система электроснабжения; 2.5.2. Система водоснабжения; 2.5.3. Система водоотведения; 2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; 2.5.5. Сети связи; 2.5.6. Система газоснабжения; 2.6. Технологические решения; 2.7. Проект организации строительства; 2.8. Мероприятия по охране окружающей среды; 2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства; 2.11. Смета на строительство объектов капитального строительства; 2.12. Иная документация: 2.12.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов; 2.12.2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2.12.3. Оценка негативного воздействия на окружающую среду; 2.12.4. Документация, необходимая для получения положительного заключения экспертизы проектной документации. 3. Документация стадии Р (рабочая), соответствующая требованиям ГОСТ Р 21.101-2020: Исполнитель гарантирует соответствие разработанной проектной и рабочей документации требованиям Технических регламентов, норм и правил и получение положительного заключения экспертизы результатов проектной документации. |
| 15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Предусмотреть проектом: 1. пристрой помещений производственно-складского назначения к южному фасаду здания в осях 015/Г÷Я: - обосновать возможность пристроя помещений к зданию цеха листового стекла № 6; - площадь ориентировочно 32000 м2, уточнить в процессе разработки проекта; - размеры в плане 372х120 м; - количество этажей -1; - количество пролетов – 5, ширина пролета -30 м, высота – 10 м до низа строительных конструкций; - расположение пролетов: вдоль буквенных осей (для хранения и упаковки продукции) – 4; вдоль цифровых осей (помещение участка погрузки продукции в автотранспорт) -1 размером в плане 30х60 м (с южной стороны пристроя); - в каждом пролете для хранения и упаковки продукции установить по два мостовых опорных крана грузоподьемностью 10 тн, на подкрановых путях с относительной отметкой головки рельса +8.000 мм; - эвакуационные выходы; - участок выгрузки с конвейера линии 6 стекла форматом до 3200х18000мм, размер участка в плане 24000х24000 мм; - встроенное помещение станции зарядки аккумуляторов погрузчиков, размер в плане 6000х12000 мм; - участок упаковки стекла, размер участка в плане 6000х24000 мм; - встроенное помещение электрической трансформаторной подстанции; - в пролете/помещении участка погрузки в автотранспорт предусмотреть проектом: - перегородку по внутреннему ряду колонн с устройством в ней быстроподьемных ворот и штор противопожарных размером 4500х6000 мм в количестве по 4 шт; - встроенное двухэтажное помещение служебного назначения, примыкающее к перегородке: на 1-м этаже - оформление документов (6 АРМ), санузел, комната приема пищи; на 2-м этаже – специалисты (4 АРМ) - ворота для автотранспорта подъемные секционные размером 4500х4500 мм во внешней стене в количестве 7 шт, в том числе: для въезда автомобиля на погрузку стеклом листовым размером до 3210х2550 мм (в кузовы автомобиля или полуприцепа) 4 шт; для въезда автомобиля на погрузку стеклом листовым размером 6000÷12000х3210 мм (в специализированный полуприцеп типа «инлоудер»); - для погрузки стеклом листовым размером до 3210х2055 мм (в кузовы с тентом) предусмотреть индивидуальные заглубленные (относительная отметка -1,200 мм) рампы и площадку с аппарелью для выезда на проезжую часть перед воротами – 4 шт; - конструктивный тип здания – каркасный; - каркас здания – комбинированный (колонны – бетон, остальное – металл) (сечения, типы профилей определить проектом), шаг внутренних колонн – 12 м, шаг внешних колонн – 6 м; - ограждающие конструкции из стеновых трехслойных панелей типа «Сэндвич», толщину панелей определить теплотехническим расчетом (цвет панелей согласовать с Заказчиком). - остекление ленточное в верхней части стен, материал рам – алюминий; - двери алюминиевые. - кровля из полимерной мембраны по утеплителю и самонесущему профилированному листу с противопожарной рассечкой (предусмотреть организованный внутренний водосток). - полы железобетонные монолитные с упрочняющим и обеспыливающим покрытием с нанесением разметки, с несущей способностью 14 тн/м2; - фундаменты железобетонные монолитные (глубину заложения, количество и конфигурацию определить проектом); - подпорная стена железобетонная монолитная с западной стороны пристроя (вдоль железной дороги). 2. реконструкция участка погрузки готовой продукции в железнодорожный транспорт в осях 08÷5/А÷Г: - разборка конструкций здания в осях 015÷5/А÷Г; - разборка рампы участка ж/д путей № 10 в осях 08÷5/Б÷В; - уменьшение длины существующих крановых путей в осях 015÷5/А÷Ш на участки от оси А до оси Г; - строительство участка погрузки площадью 2430 м2 с расположением пролета вдоль буквенных осей (шириной от оси А до оси Г) и длиной от оси 021 до оси 5 (увеличение длины на 36 метров от оси 015); - в пролете установить три мостовых опорных крана грузоподьемностью 16 тн на подкрановых путях с относительной отметкой головки рельса +8.000 мм; - в пролете участка погрузки предусмотреть проектом перегородку по осям Г и Г1с устройством в ней быстроподьемных ворот в количестве 3 шт и дверей в количестве 3 шт, во внешней стене предусмотреть ворота подъемные секционные размером 4500х4500мм для автотранспорта в количестве 1 шт и ворота для железнодорожного транспорта в количестве 1 шт; - рампу для погрузки ж/д вагонов запроектировать в осях 016÷5/Б и 016/А÷Б; - конструктивный тип здания – каркасный; - каркас здания – металлический (сечения, типы проката и профилей определить проектом), шаг колонн – 6 м; - ограждающие конструкции из стеновых трехслойных панелей типа «Сэндвич», толщину панелей определить теплотехническим расчетом (цвет панелей согласовать с Заказчиком). - остекление ленточное в верхней части стен, материал рам – алюминий; - двери алюминиевые. -покрытие кровли из полимерной мембрана по утеплителю и самонесущему профилированному листу с противопожарной рассечкой (предусмотреть организованный внутренний водосток). - полы железобетонные монолитные с нанесением разметки (предусмотреть выполнение требований к полам складских помещений по несущей способности, прочности, износостойкости и обеспыливанию). - фундаменты железобетонные монолитные (глубину заложения, количество и конфигурацию определить проектом). 3. Перенос насосной пожаротушения из помещения в осях 015÷014/Ч÷Щ в вновь обустроенное помещение в осях 015÷012/Щ÷Я 4. Снос пристроенного помещения венткамеры в осях 016÷015/Л÷Н |
| 16. Сети и системы инженерно-технического обеспечения | 15.1.Электроснабжение. 15.1.1. Сеть электроснабжения: - подключение к сетям электроснабжения уровнем напряжения 10 кВ в ЗРУ ГПП АО «Салаватстекло» в соответствии с техническими условиями цеха энергоснабжения АО «Салаватстекло»; - параметры уставок защит определить проектом; - кабельные трассы запроектировать по существующей эстакаде, количество и сечение питающих кабелей определить проектом; - трансформаторная электрическая подстанция 10/0,4 кВ мощностью 2,5 мВт в составе: трансформаторы сухие – 2 шт, распределительное устройство 0,4 кВ, компенсатор реактивной мощности; 15.1.2. Система электроснабжения: - кабельные трассы выполнить стальными горячеоцинкованными кабельными полками лестничного типа; - питающие кабельные линии до распределительных щитов выполнить кабелем с ПВХ изоляцией с запасом пропускной способности 10÷15 %; - для электропроводки применить кабели с медными жилами и ПВХ изоляцией; - электрические и слаботочные кабели прокладывать по разным кабельным полкам или по одной через металлическую перегородку; - предусмотреть достаточное количество распределительных щитов с классом защиты не менее IP 65, резервом автоматических выключателей 25 % и резервом свободного места 15 %; - применить систему заземления типа TN-C-S; - проектом предусмотреть систему уравнивания потенциалов; 15.1.3. Система электроосвещения: - предусмотреть проектом следующие виды освещения: рабочее и аварийное; - напряжение на светильниках 220 В; - применить энергоэффективные источники света; 15.1.4. Система молниезащиты: - предусмотреть проектом в соответствии с требованиями НТД; 15.2. Водоснабжение: 15.2.1. Сети водоснабжения: - предусмотреть проектом подключение к заводской сети водоснабжения В1 в соответствии с техническими условиями цеха энергоснабжения АО «Салаватстекло»; - диаметры трубопроводов в точках подключения к сети водоснабжения определить проектом. - узлы ввода в здание оборудовать приборами учета с выводом показаний на АРМ цеха энергоснабжения; 15.2.2. Система водоснабжения: - давление и расход воды для хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения определить расчетом; 15.3. Водоотведение: 15.3.1. Сети водоотведения: - предусмотреть проектом подключение к заводским сетям канализации хозфекальных стоков К1, дождевых стоков К2, промышленных стоков К7 в соответствии с техническими условиями цеха энергоснабжения АО «Салаватстекло»; 15.3.2. Системы водоотведения: - для К1 и К7 выпуски, стояки и подводки к приборам предусмотреть из полиэтиленовых труб; - для К2 систему организованного отвода воды с кровли в канализацию выполнить металлическими трубами; 15.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: - предусмотреть проектом воздушное отопление, совмещенное с системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, с использованием установок, работающими на природном газе, типа «Тепловей» или аналогичными им, а также индивидуальных газовых воздухонагревателей промышленных; - предусмотреть проектом индивидуальные системы приточно-вытяжной вентиляции в встроенных помещениях участка погрузки в автотранспорт, зарядной, санузлов; - предусмотреть проектом индивидуальные системы кондиционирования воздуха в встроенных помещениях участка погрузки в автотранспорт; 15.5. Тепловые сети не требуются; 15.6. Сети связи: - предусмотреть проектом подключение к заводской сети связи в соответствии с техническими условиями участка связи АО «Салаватстекло»; - предусмотреть IP-телефонизацию здания; - предусмотреть систему громкой связи в здании; 15.7. Сеть и система газопотребления: - предусмотреть проектом подключение к заводской сети газопотребления в соответствии с техническими условиями цеха энергоснабжения АО «Салаватстекло», в том числе: выполнить ликвидацию участка газопровода; выполнить проектирование нового участка сети; - Систему газопотребления выполнить с устройством ГРУ и трубопроводов для подключения газовых воздухонагревателей; 15.8. Автоматическая установка пожарной сигнализации: - предусмотреть проектом подключение к общезаводской системе пожарной сигнализации в соответствии с техническими условиями участка связи АО «Салаватстекло»; - пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми; - электроснабжение системы предусмотреть первой категории надежности; 15.9. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: - предусмотреть проектом в соответствии с требованиями НТД |
| 17. Энергоэффективность | Обеспечить теплотехнические характеристики ограждающих конструкций в соответствии с требованиями СП 23-101-2004, составить паспорт энергетической эффективности объекта. |
| 18. Требования по осуществлению авторского надзора | Авторский надзор осуществляется организацией, разработавшей рабочую документацию. |
| 19. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий. | В соответствии с действующими нормативными документами, регулирующими природоохранную деятельность в Российской Федерации. |
| 20. Требования и условия разработки сметной документации | 19.1 Сметная документация должна быть составлена в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» Приказ №421/пр от 04.08.2020г; 19.2 Сметная стоимость работ определена ресурсным методом; 19.3 Сметную документацию подготовить при помощи программного продукта «Гранд-смета» версии не ниже 2022.3; 19.4 Базы данных «Гранд-смета» должны быть актуализированными на момент подготовки сметной документации; 19.5 Сметная документация предоставляется на согласование Заказчику в электронном виде с расширением *.xls, *.xml, *.gsfx. |
| 21. Требования к передаваемой Заказчику документации | 20.1 Проектную и Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями НТД, СПДС, ЕСКД, ГОСТ Р 21.1101-2020. 20.2 Документацию предоставить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде: в формате Microsoft Word и Excel, чертежи и схемы в формате AutoCAD, PDF (с функцией поиска и копирования). |
| 22. Срок выдачи проекта | Стадия П – 2-й квартал 2024 года; Стадия Р – 3 месяца после согласования Стадии П. |
| 23. Требования к гарантийному сроку (или) объемы предоставления гарантии качества работ | 22.1 Гарантийный срок выполняемых работ определяется в соответствие со статьей 761 ГК РФ, но не менее пяти лет; 22.2 Наличие правоустанавливающего документа на проектирование (выписка из реестра СРО); 22.3 Наличие документа системы менеджмента качества (ISO 9001-2015); 22.4 Наличие документа о соответствии опыта деловой репутации организации, осуществляющей архитектурно-строительное проектирование (ГОСТ Р 66.1.01-2015); 22.5 Проектные работы осуществляются специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования. |
| 24. Особые условия |  |

Согласовано:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| _____________________ | Генеральный директор |
| _____________________ | АО «Салаватстекло» |
| _____________________ | ___________С.А. Агуреев |
| _____________________ | «____» __________2023г. |